# 45. ročník Fyzikálnej olympiády

Celoštátne kolo kategórie A

2. časť (riešenie teoretických úloh)

Gabčíkovo - Bratislava 19. – 21. 3. 2004

## Statická rovnováha sústavy valcov	(Milan Grendel)

## Riešenie:

V stave statickej rovnováhy platí pre obidve telesá podmienka rovnováhy síl a podmienka rovnováhy momentov síl. V obrázku sú vyznačené sily, ktoré pôsobia v troch kontaktných bodoch. V každom bode pôsobí tlaková sila kolmo na rozhranie a trecia sila rovnobežná s dotyčnicovou rovinou rozhrania. Smer dotyčnicovej zložky je orientovaný proti smeru prípadného prešmyknutia. Horný valec má tendenciu klesať, preto sila Ft3 je orientovaná nahor. Dolné teleso je odtláčané od steny, preto sila Ft1 je orientovaná k stene. V statickom prípade je moment sily Ft1 kompenzovaný momentom sily Ft2, ktorá musí byť preto orientovaná v opačnom smere (dolné teleso).

Podmienky rovnováhy vodorovnej a zvislej zložky sily a momentu sily pre dolné teleso

- Ft1 + Fn2 sin( - Ft2 cos( 	= 	0	(1)

Fg + Ft2 sin( + Fn2 cos( - Fn1 	= 	0	(2)

r Ft2 – r Ft1	=	0	(3)

a pre horné teleso

Fn3 – Fn2 sin( + Ft2 cos(	=	0	(4)

Fg – Ft3 – Fn2 cos( - Ft2 sin(	=	0	(5)

Ft2 r – Ft3 r	=	0	(6)	Správne rovnice 3 body

Podmienkou statickej rovnováhy je zachovanie podmienok statického trenia na všetkých rozhraniach Ft1 ( f1 Fn1, Ft2 ( f2 Fn2, Ft3 ( f3 Fn3.	(7)	Správna podmienka 1 bod

Z rovníc (3) a (6) vyplýva rovnosť všetkých síl trenia

Ft1 = Ft2 = Ft3	(8)

Z rovnice (1) s použitím (7) dostaneme

.	(9)

Z rovnice (1) s použitím (7) a (8)

Ft3 = Fn3.	(10)

Odčítaním rovníc (2) a (5) s použitím (8) a (9) dostaneme

.	(11)

- Podmienka statického trenia (neprekĺznutia) na styku horného valca a zvislej steny je
	f3   (  1	(12)	1 bod

Na styku dolného valca a podložky musí platiť podľa (11)  a (7) podmienka neprekĺznutia
	f1  (  .	(13)

Odtiaľ dostaneme podmienku pre uhol (

.	(14)	1 bod

Na styku valcov musí platiť podmienka neprekĺznutia podľa (9) a (7)

.	(15)	1 bod

Pre zadané konkrétne podmienky sú splnené všetky podmienky statického trenia (12), (13) a (15) a sústava zostane v pokoji.	1 bod

Sú splnené podmienky statického trenia (13) na styku dolného valca s podložkou a (12) na styku horného valca so stenou. Na styku valcov podmienka (15) splnená nie je:

- dolný valec sa začne odvaľovať po podložke od steny,

- horný valec sa začne odvaľovať po stene nadol

- valce sa navzájom začnú prešmykovať.	1 bod

Je splnená podmienka (15) statického trenia medzi valcami. Valce sa navzájom odvaľujú bez preklzávania.

Na zvislej stene sa  valec prekĺzne smerom nadol a začne sa otáčať sa v smere hodinových ručičiek.

Na podložke dolný valec prekĺzne, a začne sa otáčať sa v opačnom zmysle (proti smeru hodinových ručičiek). 	1 bod

Pozn.: Odpovede riešia iba otázku porušenia statickej rovnováhy. Vo výpočtoch sa neberú do úvahy zotrvačné účinky v prípade zrýchleného pohybu jednotlivých telies.

## Elektrický obvod 	Ivo Čáp

## Riešenie:

- Stredný (resp. činný) výkon dodávaný do záťaže je P = R I 2, kde I je efektívna hodnota striedavého prúdu prechádzajúceho obvodom

,

( 8,7 mW.	2 body

Uvažujme všeobecnú záťaž, ktorá pozostáva z reálnej a imaginárnej zložky

Z = Rz + i Xz.

Výkon dodávaný do záťaže je P = Rz I 2, kde I 2 = Ui2/[(Ri + Rz)2 + Xz2],

P = Ui2 Rz/[(Ri + Rz)2 + Xz2].

Pre maximálnu hodnotu P musí byť Xz = 0. 	1 bod

Potom platí   P = Ui2 Rz/(Ri + Rz)2.

Maximum tohto výrazu (napr. z podmienky nulovej derivácie) je určené podmienkou 	Rz = Ri.	2 body

Po pripojení kondenzátora je impedancia záťaže

.

Prvá podmienka optimalizácie výkonu dodávaného do záťaže je nulová imaginárna časť tohto výrazu, čo vedie na podmienku rovnakého argumentu čitateľa i menovateľa

.

Po dosadení tejto podmienky má impedancia záťaže tvar

Zz = L/(RC).

a hodnota kapacity kondenzátora je

( 5,1.10-9 F.	2body

Výkon dodávaný do záťaže je v tomto prípade

Pmax =  ( 8,73 mW.	2 body

Z výsledku je vidieť, že prispôsobenie iba imaginárnej zložky nemá na celkový výkon prakticky žiadny vplyv..	1 bod

## Optická sústava	Ľubomír Konrád

## Riešenie:

- Guľové odseky predstavujú tenké šošovky s rovnakými optickými mohutnosťami, resp. ohniskovými vzdialenosťami

D1  =  1/f1  =  (n – 1)/R, resp  f1  =  R/(n - 1) ( 30 cm.

Ak spojíme tesne dve tenké šošovky, ich optické mohutnosti sa sčítajú

D2  =  2/f2, resp.  f2 = R/[2(n – 1).] ( 15 cm.

Vytvorením telesa podľa zadania vznikne zobrazovacia sústava, ktorá má dve ohniskové vzdialenosti – vnútorná časť s polomerom r má ohniskovú vzdialenosť f2 a vonkajšia tvorená medzikružím s hraničnými polomermi r a 2r má ohniskovú vzdialenosť f1 = 2f2.	1 bod

Situáciu znázorňuje obrázok. V obrázku je vyznačený chod lúčov cez jednotlivé časti zloženej šošovky za predpokladu x > f1. Lúče prechádzajúce vnútornou časťou vytvárajú obraz zdroja Z2, lúče idúce vonkajšou časťou obraz zdroja Z1. Na zistenie polohy obrazových rovín (1 a (2 je použité zobrazenie predmetu A, ktorý sa nachádza v predmetovej rovine zdroja (čiarkované čiary).		 2 body

Ak sa má stopa najprv zmenšovať, musí byť svetelný zväzok za sústavou šošoviek konvergentný a to nastane vtedy, ak je x > f1.	1 bod

Vzhľad stopy vyplýva z obrázku – 1. úsek až po ohniskovú rovinu (1 oddelený vnútorný kruh (v rovine (2 prejde v jasný bod) a vonkajšie medzikružie. 2. úsek od roviny (1 je stopa kruh, ktorý má tmavšiu vnútornú a vonkajšiu časť a medzi nimi je svetlejšie medzikružie, s výnimkou roviny (T (vonkajšie medzikružie zmizne) a roviny (1 (kruh s jasným bodom v strede - vnútorná a stredná časť splynú do bodu).	2 body

Jasný bod sa v strede stopy objaví v polohách Z1 a Z2. Vzdialenosti tienidla dostaneme zo zobrazovacej rovnice pre jednotlivé časti sústavy šošoviek.

1/x + 1/x1 = 1/f1	1/x + 1/x2 = 1/f2

odkiaľ dostaneme	x1 = x f1/(x – f1) ( 75 cm		1 bod

x2 = x f2/(x – f2) ( 21 cm.		1 bod

Minimálny polomer stopy je v polohe tienidla xT podľa obrázku. Z geometrických pomerov môžeme napísať vzťahy, napr.  x1/(2r) = (x1 – xT)/rT,	x2/r = (xT – x2)/rT.

Po úprave 	xT = 3 x1 x2/(x1 + 2x2) = 3xR/[4x(n – 1) – 3R] ( 41 cm	1 bod

rT = 2r (x1 – x2)/(x1 + 2x2) = 2xr(n – 1)/[4x(n – 1) – 3R] ( 18 mm.	1 bod

## Bohrov model atómu vodíka	Ivo Čáp

## Riešenie:

Bohr považoval elektrón za bodovú časticu, ktorá sa pohybuje po kruhovej trajektórii okolo jadra – protónu. Pre pohyb sa použije predpoklad rovnováhy dostredivej elektrickej sily a sily odstredivej	.	(1)

K tejto rovnici pridal kvantovú podmienku, ktorá naopak narába s elektrónom ako s vlnou s vlnovou dĺžkou ( = h/p, pričom prípustný je iba taký stav elektrónu, v ktorom je dĺžka kruhovej trajektórie rovná celočíselnému násobku vlnovej dĺžky 2(r = n(.

, kde n = 1, 2, 3, ...	(2)

Z rovníc (1) a (2) dostaneme polomer trajektórie elektrónu	.

Aj napriek nedokonalosti tohto modelu zodpovedá efektívny priemer atómu vodíka určený z polomeru prvej trajektórie elektrónu veľmi dobre skutočnosti

( 1,1.10-10 m.	3 body

Energia fotónov z viditeľnej oblasti žiarenia je

E = hc/( = (1,77 ( 3,54) eV.	1 bod

Energiu elektrónu dostaneme s použitím vzťahov (1) a (2)

.

Po dosadení dostaneme energie jednotlivých stavov atómu vodíka

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En [eV] | - 13,50 | - 3,38 | -1,50 | -0,84 | -0,54 |

Energia emitovaného fotónu je rovná rozdielu energií východzej a konečnej hladiny. Z rozdielov hodnôt energie v tabuľke vidíme, že do oblasti viditeľného žiarenia patria prechody z vyšších hladín na druhú hladinu (Balmerova séria). Tri najväčšie vlnové dĺžky sú

E32 = 1,88 eV	(32 ( 658 nm

E42 = 2,54 eV	(42 ( 487 nm

E52 = 2,84 eV	(52 ( 435 nm.	2 body

Zdrojom vyžarovania sú pohybujúce sa molekuly. Uplatní sa preto Dopplerov jav. Vzhľadom na náhodný smer pohybu molekúl je Dopplerov rozptyl frekvencie

(f/f= ( v/c, kde v rýchlosť pohybu molekúl.

Stredná kvadratická rýchlosť molekúl sa určí z rovnice

.

Relatívna šírka spektrálnej čiary je

( 2,7.10-5.	2 body

Pri emisii fotónu sa zachováva energia a hybnosť sústavy

Eij = hc/(ij = hc/( + (1/2)mH v12   a   mH v1 = h/(.

Relatívna odchýlka vlnovej dĺžky je

( 8,1.10-10.	2 body

Odchýlka vlnovej dĺžky spôsobená týmto javom je voči tepelnému rozšíreniu spektrálnej čiary zanedbateľná.

# Text boxes

(

Ft3

rT

x1

xT

x2

x

Ft2

F2

O

Ft1

F1

F2

f1

f2

Fn1

F1

A1

A2

A

2r

r

Fn3

(1

Fn2

(T

(1

(2

Fg

Z1

Z2

Z

Fg

-Ft2

-Fn2

(

(

l

r