# 45. ročník Fyzikálnej olympiády

Úlohy 2. kola kategórie B - riešenia

### Zrážka s rotáciou	(Matúš Medo)

Teliesko narazí do tyče a po krátkom kontakte pokračuje v pôvodnom smere s rýchlosťou v1. V dôsledku impulzu sily pri náraze sa tyč začne pohybovať, pričom pohyb možno zložiť z postupného pohybu s rýchlosťou vT (rýchlosť pohybu ťažiska T) a otáčania s uhlovou rýchlosťou ( okolo osi prechádzajúcej ťažiskom T.

Pri zrážke sa zachováva hybnosť, moment hybnosti a kinetická energia

m v0 = M vT + m v1,	1 bod

x m v0 = I ( + x m v1,	2 body

(1/2) m v02 = (1/2) M vT2 + (1/2) I ( 2 + (1/2) m v12.	2 body

- Z týchto rovníc dostaneme rýchlosť pohybu ťažiska tyče

( 0,15 m.s-1.	2 body

Uhlová rýchlosť tyče po náraze je

( 1,4 rad.s-1.	2 body

Pre x = 0 (náraz na ťažisko tyče) sa bude tyč iba posúvať bez rotácie rýchlosťou vT

( = 0 	vT = v0  ( 0,18 m.s-1.	1 bod

### Polytropické kmity	(Ľubomír Konrád)

Najprv analyzujeme kmity s otvorenými koncami trubice, tzn. s konštantným tlakom na hladine kvapaliny. Stĺpec kvapaliny má hmotnosť m = ( V0 a po zvislom vychýlení hladiny x pôsobí naň výsledná sila F = - 2 S ( g x priamo úmerná výchylke. Pohybová rovnica

m a = - k* x , resp..........( V0 a  =  - 2 S ( g x 	2 body

predstavuje rovnicu harmonických kmitov s periódou

.	(1)	2 body

Ak nasadíme banky, mení sa pri vychyľovaní hladiny tlak na hladinu podľa rovnice

p (V0 ( S x)k  = pa V0k.

Pre malé výchylky hladiny x << V0/S môžeme použiť približný vzťah

.

Výsledná sila, ktorá pôsobí na kvapalinový stĺpec je (tiažová a tlaková zložka)

F'  =  - k*x – 2 pa S (k S/V0) x  =  - (2S(g + 2 k pa S2/V0) x.	2 body

Perióda kmitov hladiny má potom periódu

(2)	2 body

S použitím (1) pri úprave vzťahu (2) dostaneme pre konštantu polytropického deja

, číselne k ( 1,24.	2 body

### Voda v kondenzátore	(Ľubomír Konrád)

- Voda predstavuje dielektrikum, ktoré sa v elektrickom poli polarizuje a účinkom elektrickej sily sa vtiahne medzi dosky. Výška h zodpovedá rovnováhe tiažovej sily stĺpca a elektrickej sily, ktorá naň pôsobí. Jav možno vysvetliť aj energeticky – nabitý kondenzátor s kapacitou C a napätím U má energiu EC = (1/2)CU 2. Ak sa vtiahne voda medzi platne, vykoná zdroj prácu W = U (Q, energia kondenzátora sa zvýši o (EC = (1/2) U (Q a zvýši sa aj potenciálna energia o (Ep = m g (h/2). Sústava zaujme stav s minimálnou energiou, čo súvisí s vtiahnutím vody medzi dosky.	2 body

- Ak sa ponoria dosky do vody a zmení sa kapacita kondenzátora, je zmena energie sústavy

(E = - U 2 (C + (1/2) U 2 (C + d a h ( g (h/2),	2 body

kde prvý člen predstavuje prácu vykonanú zdrojom (úbytok energie zdroja), druhý predstavuje nárast elektrickej energie kondenzátora, tretí je nárast potenciálnej energie v tiažovom poli.

Kapacita kondenzátora po vtiahnutí vody je

C = C0 + ((r –1)(o ah/d.	2 body

Po dosadení dostaneme

(E = - (1/2)U 2 ((r –1)(o ah/d + (1/2) d a ( g h 2 = (1/2) ah [d( g h - U 2((r –1)(o/d].

2 body

Grafom tejto funkcie premennej h je parabola.

Voda medzi platňami nadobudne výšku, ktorá zodpovedá minimu energie a teda minimu paraboly. Súradnica minima paraboly a tým aj výška hladiny v kondenzátore je

h = (1/2)U 2((r –1)(o/(d 2( g) ( 3,3 mm.	2 body

Pozn.: K výsledku sa možno dopracovať aj iným postupom.

### Kontrola napätia	(Ľubomír Konrád)

- V prípade vyváženého mostíka sú deliče napätia R1, R2 a R3, X nezaťažené. Napätia U24 a U34 sú rovnaké, resp. U23 = 0.

.

Z týchto rovníc dostaneme

( 2,12 V.	Postup a výsledok  6 bodov

Pri daných hodnotách odporov bude mostík v rovnováhe, ak zodpovedá napätie zdroja tejto hodnote.

Výkon, ktorý sa uvoľňuje v nelineárnom prvku je

PX = UX IX =  ( 1,0 W.	4 body