45. ročník Fyzikálnej olympiády

# Úlohy 3. kola kategórie E - riešenia

## 1. Biatlon

Víťaz pretekov absolvoval trať dĺžky s za čas t1 priemernou rýchlosťou v1 = 20 km/h, pričom platí s = v1t1. 										1 bod

Posledný pretekár, ktorý sa pohyboval priemernou rýchlosťou v2 = 12 km/h, bol na rovnako dlhej trati o (t1 = 1 hod dlhšie, takže

.										1 bod

Pretekár, ktorý prišiel do cieľa presne na poludnie, sa pohyboval priemernou rýchlosťou v3 a bol na trati o (t2 = 0,5 hod dlhšie ako víťaz pretekov, preto

.									1 bod

Riešením týchto rovníc postupne dostaneme

= 1,5 hod, to znamená, že preteky začali o 10:00 hod.;		2 body

= 30 km;								2 body

= 15 km/h.						3 body

## 2. Skok o tyči

a) V okamihu, keď sa tyč nachádza vo vodorovnej polohe, pôsobia na ňu sily, ktorých smer a pôsobiská sú znázornené na obrázku. Napíšeme podmienku rovnováhy momentov týchto síl vzhľadom na koncový bod tyče

, odkiaľ  ( 82 N.

Ďalej napíšeme podmienku rovnováhy momentov pôsobiacich síl vzhľadom na bod, v ktorom je pôsobisko sily F2 :

, odkiaľ  ( 53 N.				7 bodov

b) Ak zameníme hodnotu x1 = 0,8 m za x2 = 0,4 m, dostaneme po dosadení do odvodených vzťahov hodnoty F2 ( 163 N, F1 ( 134 N.						2 body

c) Z uvedených výsledkov vyplýva, že druhý spôsob držania tyče je pre športovcov fyzicky náročnejší.										1 bod

## 3. Úprava elektrického variča

Ak označíme veľkosť sieťového napätia U0 a veľkosť napätia uvedeného na štítku variča, U1, môžeme odpor R vyrobeného rezistora vyjadriť podľa Ohmovho zákona v tvare R = (U0 – U1)/I, kde I je veľkosť povoleného prúdu uvedená tiež na štítku prístroja. 			3 body

Odpor rezistora môžeme zároveň vyjadriť v závislosti od jeho geometrických rozmerov vzťahom  .										3 body

Z porovnania obidvoch výrazov pre odpor dostaneme pre hľadanú dĺžku drôtu

= 3,7 m .								4 body

## 4. Pasterizácia mlieka

a) Na zohriatie mlieka je potrebné teplo Q1 = mc(t = mc(t2 – t1) = 682,5 MJ.

2 body

b) Teplo potrebné na odparenie zadaného množstva mlieka je Q2 = 0,015ml = 86,4 MJ.

2 body

c) Pre účinnosť celého deja platí

,								3 body

odkiaľ hľadaný čas pasterizácie je

= 9611 s ≈ 2 h 40 min.							3 body

# Text boxes

x1

Fg

F2

F1