45. ročník Fyzikálnej olympiády

# Riešenia úloh 2. kola kategórie F

1. Meškajúci rýchlik

a) Čas pohybu rýchlika na jednotlivých úsekoch s dĺžkami d1 = 242 km a d2 = 203 km je t1 = 3 h 10 min = 190 min a t2 = 2 h 40 min = 160 min. Pre priemerné rýchlosti na týchto úsekoch platí:

v1 = d1 / t1 ( 76 km/h , v2 = d2 / t2 ( 76 km/h.					3 body

b) Ak má vlak na prvom úseku meškanie 30 min, musí prejsť druhý úsek za čas t3 = 130 min. Požadovaná rýchlosť vlaku na druhom úseku je potom

v3 = d2 / t3 ( 94 km/h.									3 body

c) Ak má vlak na prvom úseku meškanie t0, môže sa na druhom úseku pohybovať maximálnou rýchlosťou v = 120 km/h, pričom platí v = d2 / (t2 – t0), odkiaľ

t0 = t2 – d2 / v ( 58 min.								4 body

2. Pokazená hojdačka

a) V prvom prípade treba pôsobiť na hojdačku silou veľkosti F1, pričom pre rovnováhu momentov pôsobiacich síl platí

,

odkiaľ

( 122 N.							4 body

b) V druhom prípade treba pôsobiť silou veľkosti F2, pričom platí

,

odkiaľ

( 313 N.

Hľadaná zmena bude potom (F = F2 – F1 = 191 N.					6 bodov

3. Odpory

- Schémy jednotlivých zapojení sú uvedené na obrázku.				4 body

b) Výsledný odpor v jednotlivých prípadoch určíme nasledovne:

R1 = R + R + R = 3R

R2 = R + R/2 = 3R/2

, R3 = 2R/3

,  R4 = R/3							4 body

c) Aby boli všetky výsledné odpory R1, R2, R3 a R4 súčasne vyjadrené celým číslom, musí byť veľkosť odporu R násobkom čísla 6.							2 body

4. Výťah

a) Práca, ktorú vykonal motor výťahu, je daná vzťahom

W = 8h0(m1 + m2 + M)g = 79 200 J ( 79 kJ.						3 body

b) Pre príkon motora platí

= 2 750 W ( 2,8 kW.				4 body

c) Hľadaná doba jazdy s maximálnou záťažou je daná vzťahom

( 30 s.							3 body

45. ročník Fyzikálnej olympiády – Riešenia úloh 2. kola kategórie F

Autor úloh:	Ľubomír Konrád

Recenzia:	Aurélia Chalupková, Ivo Čáp

Redakcia:	Ľubomír Konrád

Tlač:		IUVENTA Bratislava

(  Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády, 2004

# Text boxes

Mg

mg

F1

F2

mg

Mg

1

2

4

3