# 46. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2004/05

#### Riešenie úloh 1. kola kategórie B

## Neptún a Pluto	Ľubomír Konrád

Na obrázku sú znázornené trajektórie planét Neptún a Pluto. V úseku AB má Neptún väčšiu vzdialenosť od Slnka S ako Pluto. Pri riešení úlohy vychádzame z Keplerovho zákona konštantných plošných rýchlostí planét, podľa ktorého		,	2 body

Kde (SPAB je plocha opísaná sprievodičom S-P medzi polohami AB, podobne (SNAB pre Neptún. Veličiny T2 a T1 sú obežné doby planét, SP a SN sú obsahy plôch (elíps) ohraničených trajektóriami planét, (2 a (1 sú časy prechodu planét medzi polohami A a B. Z obrázku a zadania vidno, že (SP AB ( (SN AB. Čas prechodu Neptúna

.	2 body

Z trojuholníka SCV a pri uvážení SC ( aP ­ rN dostaneme pre vedľajšiu poloos

.

Pomer aP/rN určíme s použitím Keplerovho zákona pre obežné doby  .	2 body

Hľadaný čas je po dosadení a úprave        (  22,3 roka	4 body

## Náhradná batéria	Ľubomír Mucha

- Parametre náhradného zdroja určíme v zapojení bez záťaže (naprázdno) podľa obrázku.

V uzatvorenej slučke prechádza prúd

I = ( / (2R + r)

a výsledné elektromotorické napätie zo strany výstupných svoriek je

(2  =  R I + (  =  ( (r + 3R) / (r + 2R) ( 17,3 V

Vnútorný odpor náhradného zdroja dostaneme ako odpor medzi výstupnými svorkami, keď všetky ideálne zdroje EMN nahradíme skratom (Theveninova veta)

r2 = r + R // (r + R)  =  r + R (r + R) / (r + 2R).

Po dosadení r2 ( 12,4 (.	spolu 3 body

- V prípade troch článkov postupujeme rovnakým spôsobom. Prvé dva články nahradíme náhradným obvodom s (2 a r2. Prúd v obvode je

I2 = (2 / (R + r2)

a výsledné elektromotorické napätie zo strany výstupných svoriek je

(3 = R I2 + (  =  ( (r + 2R) / (r + R) ( 21,5 V

a vnútorný odpor		r3 = r + R // r2  =  r + R r2 / (R + r2).

Po dosadení a úprave    ( 10,8 (.	spolu 3 body

- Ak bude mať reťazec veľmi veľký počet článkov, neprejaví sa pridanie ďalšieho článku zmenou parametrov vzhľadom na výstupné svorky.

Vnútorné napätie vzhľadom na výstupné svorky je

(i = ( + (i R / (ri + R).

Vnútorný odpor je

ri  =  r + R // ri  =  r + R ri / (R + ri).

Druhú rovnicu upravíme na tvar

ri2  -  r ri  -  r R  =  0 .

Riešenie je	  (  10 ( .

a elektromotorické napätie

(  30 V.	spolu 4 body

## Pohyb vodiča v magnetickom poli	Ľubomír Konrád

Tyčka sa pohybuje pod účinkom sily tiažovej, sily pružín a magnetickej sily pri prechode elektrického prúdu cez tyčku. V stave rovnováhy je tiažová sily v rovnováhe so silou pružín. Pri výchylke x z rovnovážnej polohy smerom nadol má pohybová rovnica tvar

m a  = - 2 k x – B I l,				(1)

kde a je zrýchlenie tyčky.

Pri zopnutom spínači sa s ohľadom na veľmi malý odpor obvodu veľmi rýchlo ustáli rovnováha medzi napätím na kondenzátore a na tyčke, pohybujúcej sa v magnetickom poli U = B l v = Q / C.

Prúd dostaneme zo vzťahu 	I  = dQ/dt  =  C B l dv/dt  =  C B l a .

Po dosadení do rovnice (1) dostaneme  	(m + C B2 l2) a  +  2 k x  =  0,

čo je rovnica harmonických kmitov.	3 body

Frekvencia kmitov je    f  =  ( / 2(  ,  kde   ,     f  (  0,50 Hz	2 body

Na začiatku je kondenzátor nabitý a v okamihu zopnutia spínača sa rýchlo vybije na napätie indukované v tyčke. Tým sa tyčka uvedie do pohybu, pričom hybnosť určíme

p = m v0 = .

Táto rýchlosť, ktorú nadobudne tyčka v počiatočnom okamihu v rovnovážnej polohe predstavuje zároveň maximálnu hodnotu rýchlosti tyčky počas kmitavého pohybu. Amplitúda kmitov je potom

xm = v0 / ( =   (  17,1 mm.	3 body

V prípade rozpojenia obvodu sa neuplatní vplyv magnetického poľa a uhlová frekvencia kmitov tyčky bude	.

Relatívna zmena frekvencie pri rozpojení spínača je

(  0,32 %	2 body

Takáto zmena je dobre merateľná.

## Akustická nabíjačka	Dalibor Blažek

- Keď sa zmenšuje vzdialenosť elektród, rastie kapacita kondenzátora, a kondenzátor sa zo zdroja U1 nabíja na jeho napätie. Náboj v krajnej polohe je  Q1 = Cmax U1  =  ((0 S / x1) U1 .

Ak uvážime kapacitu , je náboj     	2 body

- Keď sa elektródy vzďaľujú, kapacita klesá a teda pri danom náboji rastie napätie. Keď napätie kondenzátora dosiahne hodnotu U2, dióda D2 sa otvorí a akumulátor sa začne nabíjať. Ak je nulový odber z akumulátora, bude sa proces opakovať až kým napätie akumulátora nedosiahne maximálnu dosiahnuteľnú hodnotu napätia na kondenzátore

U20  = Q1 / Cmin  =  (x2 / x1) U1.

Odtiaľ určíme pomer (x2 / x1) = U20 / U1 a môžeme stanoviť výsledok časti a)

(  14 nC.	2 body

- Pri nabíjaní akumulátora je počiatočný náboj kondenzátora Q1 a konečný Q2 = U2 Cmin. Náboj odovzdaný do akumulátora je

(Q  =  Q1 – Q2  =  ((0 S / x1) U1 - ((0 S / x2) U2 = ,

po úprave .	2 body

Pri periodickom deji sa opakuje dobíjanie kondenzátora nábojom (Q z primárneho zdroja a odovzdanie náboja (Q do akumulátora pri napätí U2. Celková užitočná práca počas jedného cyklu je 	W  =  (Q U2  -  (Q U1 , po dosadení a úprave

2 body

Maximum tohto výrazu dostaneme rozborom súčinu

(U20 –U2) (U2 –U1) = -U22 +U2(U20+U1) – U1U20 = - [U2 – (U20+U1)/2]2 +(U20+U1)2/4 – U1U20.

Ide o kvadratickú funkciu, ktorej graf je parabola so súradnicou vrcholu

U2m = (U20+U1)/2  (  140 V.

Maximálna hodnota práce je  Wm  =  (C0/8U20)(U20 + U1)(U20 – U1)2  (  0,68 (J.	2 body

## Výskok dvojice telies s pružinou	Ľubomír Konrád

Na začiatku je hmotný stred vo výške yT0 = (m1 y10 + m y20)/(m1 + m2), kde y10 a y20 sú výšky hmotných stredov telies na začiatku.

Pružina má v rovnováhe dĺžku lr = l0 – m1 g / k, kde l0 je dĺžka nezaťaženej pružiny a k je konštanta jej tuhosti. Po pretrhnutí vlákna sa pohybuje teleso 1 nahor a napína pružinu.

Môžu nastať dva prípady:

- Teleso 2 zostane počas pohybu sústavy na podložke, ak platí pre ťahovú silu pružiny

k (lm – l0)  (  m2 g,  kde lm je maximálna dĺžka pružina v hornej polohe telesa 1.

Ľavú stranu môžeme upraviť na tvar	k (lm - lr) + k (lr – l0) = k xm - m1 g .

Po uvoľnení bude teleso 1 kmitať okolo rovnovážnej polohy a teda prekmit smerom nahor nad rovnovážnu polohu lm - lr je rovnaký ako pôvodné stlačenie x1 = lr - l . Podmienka dostane tvar

k (l0 – l)  (  (m2 + 2m1) g , resp.  l  ( l0 - (m2 + 2m1) g / k  (  42 mm.

Táto podmienka je splnená pre počiatočnú dĺžku vlákna l = l1 = 45 mm.

Maximálna zmena dĺžky pružiny a zväčšenie výšky telesa 1 je

(y1 	= (lm – l1) = 2 (lr – l1) = 2 (l0 – l1) - 2 (l0 – lr)  =  2 (l0 – l1) – 2 m1 g / k

Zmena polohy ťažiska

(yT1 = (m1 (y1)/(m1 + m2) = [2 (l0 – l1) – 2 m1 g / k ] m1 /(m1 + m2)  (  23,6 mm.	5 bodov

- V druhom prípade sa počas pohybu sústavy teleso 2 oddelí od podložky. V prvej fáze ide o časť kmitavého pohybu s amplitúdou xm = lr – l2 = (l0 – l2) – m1 g / k.

Teleso 1 prekmitne nad rovnovážnu polohu o x2 < xm, kedy dosiahne ťahová sila pružiny veľkosť m2 g a teleso 2 sa oddelí od podložky.

k (lr + x2 – l0)  =  m2 g, tzn. k x2 = m2 g + k (l0 – lr) = (m1 + m2) g .

Hmotný stred sa dostane do výšky

(yT2’ = (xm + x2) m1 / (m1 + m2) = [(l0 – l2) + m2 g / k] m1 / (m1 + m2) ( 35,5 mm

V tomto okamihu má teleso 1 rýchlosť v2 a hmotný stred sústavy vT2 = m1 v2 / (m1 + m2). Rýchlosť v2 určíme zo zákona zachovania mechanickej energie pri kmitavom pohybe

(1/2) k xm2  =  (1/2) k x22  +  (1/2) m1 v22 .

v22  =  (k / m1) (xm2 – x22) = (k / m1) [((l0 – l2) – m1 g / k) 2 – ((m1 + m2) g / k)2]

Pri počiatočnej rýchlosti hmotného stredu vT2 vystúpi hmotný stred do výšky

(yT2’’= vT22/(2 g) = [k/(2g)][ m1/(m1+m2)2][((l0 – l2) – m1 g / k) 2 – ((m1+m2) g / k)2] ( 11,7 mm

Hmotný stred dosiahne najväčšiu výšku voči pôvodnej polohe

(yT2 =  (yT2’ + (yT2’’ ( 47,2 mm.	5 bodov

## Podchladená voda	Dalibor Blažek

- Podchladená kvapalina predstavuje nestabilný rovnovážny stav kvapaliny. Tuhnutie (kryštalizácia) sa začína vždy okolo mikroskopických centier, ktorými sú zvyčajne drobné nečistoty. V prípade veľmi čistej kvapaliny, v ktorej nie sú také centrá, môže dôjsť k podchladeniu pod teplotu tuhnutia pri danom tlaku. Potom stačí malý podnet (napr. vhodenie drobnej nečistoty) a kvapalina začne veľmi prudko tuhnúť. Pri rýchlom zamŕzaní sa vytvárajú ľadové vlákna, ktoré postupne vypĺňajú objem nádoby.

Pri tuhnutí sa veľmi prudko uvoľní latentné teplo a zmes vody a ľadových vlákien sa zohrieva až kým celý obsah nezamrzne alebo kým teplota zmesi nedosiahne nulovú teplotu t0.

Pre úplné stuhnutie obsahu by platila rovnica

dm lt  = [m cL + (M – m) cV] dt  a teda 	.		(1)

( -5 °C + 109 °C.

Je vidieť, že pre stuhnutie celého objemu vody vychádza teplota nerealisticky vysoká. Znamená to, že podchladená voda pri tuhnutí dosiahne nulovú teplotu, pričom stuhne časť vody s hmotnosťou m = p M. 	3 body (aj pri zjednodušených výpočtoch)

## Použijeme vzťah (1) s hranicou integrálu na ľavej strane p M.

(  6,3 %.	3 body (aj pri zjednodušení)

Pozn.: Možno použiť i zjednodušený výpočet, ktorý vychádza z predstavy, že pri tuhnutí sa zohreje voda na nulovú teplotu a určité množstvo vody s hmotnosťou pM stuhne.

- M cV t1  =  p M lt, odkiaľ  p = - t1 cV/lt  (  6,4 %.

Keďže je množstvo stuhnutej vody malé, je chyba spôsobená približným výpočtom malá.

## Pri stuhnutí sa zväčší objem látky a tento nadbytočný objem vody vytečie

V1  =  p M / (L - p M / (V  =  p V ((V /(L - 1)  (  1,4 ml.	2 body

## Celý obsah vody sa pri náhlom stuhnutí časti objemu zohreje na nulovú teplotu, nie však stena nádoby. Nádoba sa zohrieva postupne od vody v nádobe. Odčerpané teplo sa prejaví stuhnutím časti vody pri vnútornom povrchu nádoby. Ak predpokladáme, že vrstva je pozdĺž celého povrchu rovnomerná a zanedbáme ohrev skla od okolitého vzduchu, platí

S d (S cS (t0 – t1)  =  S d1 (L lt.

Hrúbka vytvorenej vrstvy je   d1  =  d (S cS (t0 – t1)/( (L lt)  (  56 (m.	2 body

# Text boxes

U2

(

(

R

R

rN

C

V

aP

bP

aP

N

P

B

A

P

N

S

ri

Ii

r

Ui

(

(i

I2

R

r

U2

(

(2

R

r2

I

r

r

(i , ri