# 46. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2004/05

#### Riešenie úloh 2. kola kategórie B

## Odraz od steny	Ivo Čáp

V prvej fáze pôsobí sila stlačenej pružiny na telesá, pričom teleso 2 sa opiera o stenu a teleso 1 sa pohybuje pod účinkom sily stlačenej pružiny, až kým nedosiahne pružina dĺžku l = l0. Ak označíme y = l ­ l0, je sila F = - k y. Pohybová rovnica m1 a = - k y je rovnica kmitavého pohybu s harmonickou časovou závislosťou a uhlovou frekvenciou (1 = . 	(1)

Maximálna výchylka (amplitúda) je ym1 = l0– l1. 	(2)

Maximálna rýchlosť (amplitúda rýchlosti) kmitavého pohybu telesa a tým aj najväčšia rýchlosť telesa 1 počas pohybu je vm1 = (1 ym1 =   (  4,9 cm.s-1.	(3)	2 body

Pohyb (tým aj čas do oddelenia telesa 2 od steny) trvá ¼ periódy pohybu

(  1,11 s.	(4)	2 body

V druhej fáze sa pohybuje dvojica telies 1 a 2 po podložke, pričom pri zanedbateľnom trení sa zachováva hybnosť sústavy m1 vm1 = m1 v1 + m2 v2. Hmotný stred (HS) sa pohybuje rýchlosťou

a v sústave spojenej s HS obidve telesá vykonávajú kmitavý pohyb v navzájom opačných smeroch s výchylkami y1 a y2  z rovnovážnej polohy. V čase t1 je l = l0, a preto ide z hľadiska kmitavého pohybu za rovnovážnu polohu (v sústave HS). Počiatočné rýchlosti telies v sústave HS sú

,		(5)

Celková mechanická energia sa počas pohybu zachováva, preto v okamihu maximálneho predĺženia pružiny platí

.	(6)

Maximálna dĺžka pružiny je

(  12,1 cm.	(7)	2 body

Vzájomná vzdialenosť (a teda predĺženie pružiny) sa mení podľa harmonickej (sínusovej) časovej závislosti s uhlovou frekvenciou (2. Ak uvážime, že maximálne predĺženie pružiny je lm – l0 a maximálna relatívna rýchlosť telies (v čase t1 pri prechode rovnovážnou polohou) v = v1 – v2 = vm1, platí vm1 = (2 (lm – l0). Teleso 2 získa maximálnu rýchlosť vm2 v okamihu, keď je jeho maximálna rýchlosť v sústave HS orientovaná v smere pohybu HS

v2m = vT – v2 = 2 vT =   (  6,19 cm.s-1.		2 body

Najväčšiu rýchlosť dosiahne teleso 2 za čas T2/2 po oddelení od steny a teda od pretrhnutia vlákna za čas

t2  =  t1  +  T2/2  =    (  2,47 s.		2 body

## Čierna diera	Ľubomír Konrád

Pre základné parametre elipsy platia nasledujúce vzťahy:

a2 = e2 + b2, r1 = a + e, r2 = a – e, 2a = r1 + r2, 2e = r1 – r2, a odtiaľ .	(1)

- Zo zákona zachovania momentu hybnosti dostávame r1v1 = r2v2, odkiaľ s použitím predchádzajúcich vzťahov získame hľadanú rýchlosť:

( 467 km.s-1.	(2)	2 body

- Plochu opísanú sprievodičom hviezdy (plochu elipsy) môžeme vyjadriť jednak z geometrických vzťahov S = ( a b alebo z obežného času S = 1/2 r1 v1 T.

S použitím (1) dostaneme .

Ďalej použijeme vzťah (2)   a postupne určíme

(  2,65.1014 m

(  1,77.1013 m	spolu 3 body

- Dosadením do (1) dostaneme

(  1,41.1014 m

(  6,84.1013 m.	spolu 2 body

- Zo zákona zachovania mechanickej energie pre pohyb hviezdy má tvar ,

kde m je hmotnosť hviezdy S2.

Hmotnosť čiernej diery bude potom .

S použitím vzťahu  dostaneme po úprave .

S použitím výsledku z časti b) môžeme vzťah upraviť na tvar

(  6,9.1036 kg = 3,45.106 M0.	3 body

## Pohyb vodiča v magnetickom poli	Ivo Čáp

- V smere naklonenej roviny pôsobí na tyčku sila Ft = m g sinα. Ak tyčkou prechádza prúd v takom smere, aby na tyčku pôsobila sila opačného smeru Fm = B I l cosα, nastane rovnováha pri prúde

.	2 body

Veličina l je dĺžka úseku tyčky, ktorou prechádza prúd (vzdialenosť medzi vodičmi naklonenej roviny).

- Pri danom napätí je v okamihu položenia tyčky na naklonenú rovinu prúd v obvode I0 = Ui / Ri. Zrýchlenie je

,	2 body

pričom znamienko závisí od orientácie napätia elektrického zdroja.

Pozn.: Pri orientácii sily Fm smerom nadol môže byť splnená podmienka Fm sinα > mg cosα a v tom prípade tyčka na koľajničkách poskočí.

- Keď sa tyčka začne pohybovať, indukuje sa v nej elektrické napätie, ktoré vytvára prúd takého smeru, aby magnetická sila vyvolaná týmto prúdom brzdila pohyb vodiča

Pre a0 > 0, tzn. pohyb smerom nadol

.

Znamienko mínus je možné iba ak mg tgα > BlUi / Ri

Pre a0 < 0, tzn. tyčka sa rozbieha smerom nahor

Tento prípad môže nastať iba ak mg tgα < BlUi / Ri.

Ustálená rýchlosť zodpovedá nulovému zrýchleniu. V prvom prípade pohybu smerom nadol je

> 0  (znamienko mínus iba ak je výsledok kladný)	2 body

V druhom prípade pohybu smerom nahor

> 0	2 body

- Ak zdroj nahradíme rezistorom, môže sa tyčka pohybovať nadol. Ustálená rýchlosť je v takom prípade (pre Ui = 0)

.	2 body

## Elektrický reťazec	Ľubomír Mucha

Obvod prekreslíme tak, že zdroje nahradíme sériovou kombináciou ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím ( a rezistora s odporom r. Keďže všetky konce ideálnych zdrojov majú rovnaký potenciál, môžeme ich spojiť a paralelne zapojené zdroje nahradiť jedným s elektromotorickým napätím (. Obvod sa voči záťaži správa ako zdroj s elektromotorickým napätím (n = (  bez ohľadu na počet článkov reťazca.

2 body

Medzi bodmi A a B potom dostávame reťazec rezistorov, ktorý svojím odporom RAB určuje vnútorný odpor náhradného zdroja.

Ak má reťazec tri články je výsledný odpor

(  11,08 (.	3 body

Ak bude reťazec veľmi dlhý, je jeho vstupný odpor RAB. Ak pripojíme k svorkám AB jeden článok R, r navyše, vstupný odpor sa nezmení

RAB = R + ,

odkiaľ dostaneme

rn  =  RAB  =    (  11,08 (, súčasne (n = (	3 body

Vidíme, že už pri troch článkoch sa reťazec správa ako nekonečný.

Prúd záťažou je    (  0,23 A (výsledok je rovnaký v obidvoch prípadoch).	2 body

46. ročník Fyzikálnej olympiády Úlohy  2. kola kategórie B

Vydal:  		Slovenský výbor fyzikálnej olympiády

Žilina,  marec 2005

Autori návrhov:		Ivo Čáp, Ľubomír Konrád, Ľubomír Mucha

Recenzia:			Ľubomír Mucha, Mária Kladivová

Redakčné spracovanie:		Ivo Čáp

Translation (maďarský text)	Aba Teleki

©  Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády, 2005

# Text boxes

r

r

B

(

A

r

C

R

R

R

α

Fm

Fg

F

e

a

a

v2

v1

b

r2

r1