# 46. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2004/05

Riešenie úloh 1. kola kategórie D

## Beh na 10 000 m  	Ľubomír Mucha

Označme celkovú dĺžku behu L = 10 km, dĺžku jedného kola l = 400 m, rozdiel časov v cieli (tc = 152,95 s, predbehnutie o jedno kolo za čas t1 = 12:36,1 min = 756,1 s, rýchlosť Bekeleho vB a posledného bežca vP.

Za čas t1 je pri rozdielovej rýchlosti vB – vP rozdiel dráh jedno kolo

l  =  (vB – vP) t1 .							(1)

Pre celý beh platí	L  =  vB tB	L  =  vP (tB + (tc).

Z uvedených vzťahov dostaneme	L  =  vP (L/vB + (tc)		(2)

Z rovníc (1) a (2) dostaneme rovnicu pre vP vylúčením vB

(tc  t1  vP2  +  l (tc  vP  -  l L    =  0

Riešenie tejto kvadratickej rovnice (fyzikálny význam má iba riešenie (+))

(  5,623 m.s-1.	4 body

Čas behu posledného bežca je   tP  =  L / vP  (  1 778,53 s  =  29:38,53 min.	2 body

Rýchlosť víťaza z (1)	vB = vP  +  l / t1  (  6,152 m.s-1,	2 body

čas víťaza	tB  =  L / vB  (  1 625,58 s  =  27:05,58 min.	1 bod

Za čas víťaza má posledný bežec dráhovú stratu vyjadrenú násobkom dĺžky jedného kola

k =  (L - LP) / l  =  (L - vP tB) / l  =  2,15	1 bod

takže víťaz predbehne posledného bežca o dve kola.

## Predbiehanie vozidiel	Ivo Čáp

- Úlohu je výhodné riešiť v sústave spojenej s prvým (predbiehaným) automobilom. Voči nemu sa druhé pohybuje rýchlosťou v2 – v1 a tretí rýchlosťou v3 + v1 v opačnom smere. V čase ukončenia predbiehania platí		(v2 – v1) tp1  =  d1 + 2D + d2

(v3 + v1) tp1  =  d4 – (d1 + 2D + d2 + d3).

Z rovníc dostaneme po vylúčení času a úprave

d4 =  d3  +  (d1 + 2D + d2)  (  734 m.	3 body

- Pri rovnomernom pohybe zodpovedá výkon motora P = Mm1 (m1 výkonu odporových síl Fo pri danej rýchlosti prepočítanej na kolesá P = Mk1 (k1 , kde Mk1 = Fo D/2. Ak zvýšime výkon motora pridaním plynu na Pm = Mmax (m1 = Mk max (k1, prejaví sa zvýšený moment sily na kolesách zvýšením ťahovej sily automobilu Mk max = (Fo + (F)R a odtiaľ

(F = (Mk /(D/2) = (Mk max – Mk1)/(D/2) = (M max – Mm1) ((m1/(k1) (D/2), kde (k1 = 2v1/D.

Táto sila udeľuje automobilu zrýchlenie

a  =  (F / m  =  (M max – Mm1) ((m1/v1)/m  = (Mmax (m1 – P) / (m v1)  (  0,75 m.s-2.

S týmto zrýchlením môže automobil nadobudnúť maximálnu rýchlosť v2.

Potrebná vzdialenosť je	d  =  (v2 – v1)2/ (2 a)

a tú porovnáme so vzdialenosťou d* = d1 + 2D + d2 potrebnou na predbehnutie.

Ak je d > d*, je počas celého predbiehania pohyb zrýchlený. Ak je d < d*, automobil najprv zrýchľuje a predbiehanie dokončí rovnomerným pohybom rýchlosťou v2.

V našom prípade d ( 5,1 m a d* ( 38 m.

Čas potrebný na zrýchlenie je ( = (v2 – v1) / a. Ak je tp čas predbiehania, pripadá na rovnomerný pohyb čas tp - (.

Potom dostaneme		d* = (v2 – v1)2/(2a) + (v2 – v1) (tp - () = (v2 – v1) tp - (v2 – v1)2/(2a).

Pre potrebnú vzdialenosť protiidúceho automobilu dostaneme

d4’  	=  	d3 + d1 + 2D + d2 + (v1 + v3) tp =

=	d3 + d1 + 2D + d2 + (v1 + v3) [d* + (v2 – v1)2/(2a)]/ (v2 – v1) =

=   d4  +  + d*  (  860 m.	4 body

Táto vzdialenosť je o vyše 100 m dlhšia ako v prvom prípade a väčšie ako 750 m.

- V treťom prípade sa využije zrýchlenie počas celého predbiehania. Vzdialenosť protiidúceho automobilu na začiatku predbiehania je

d4’’  = d3 + d1 + 2D + d2 + (v1 + v3) tp,  kde tp = .

d4’’  = d3 + d1 + 2D + d2 + (v1 + v3)   (  563 m.

Za čas predbiehania dosiahne maximálnu rýchlosť

vmax = v1 + a tp  =  v1  +  a   (  107 km/h.	3 body

S využitím maximálneho zrýchlenia je automobil schopný výrazne skrátiť bezpečnú vzdialenosť protiidúceho vozidla, ale je to na úkor prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti 90 km/h o takmer 20 %, čo predstavuje závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

## Gule v nádobe		Ľubomír Konrád

V sústave sa uplatní rovnováha síl. Na hornú guľu pôsobí tiažová sila Fg1 a tri kontaktné normálové sily F3 v miestach dotyku gúľ. Pre rovnováhu v zvislom smere platí

Fg = 3 F3 cos( ,

kde uhol (  určíme zo vzťahu sin( = (D ­ d) / 2d.

Spodná guľa je pritláčaná k stene nádoby silou

F1 = F3 sin( .

Na dno nádoby pôsobí guľa silou

F2 = Fg + F3 cos( .

Ak uvážime vzťah pre tiaž gúľ

Fg = (4/3) ( (d/2)3 ( g ,

dostaneme výsledné vzťahy

( 1,27 N

( 0,96 N

( 3,37 N.	10 bodov

## Spotreba paliva v automobile	Ivo Čáp

- Celková sila, ktorá pôsobí na automobil sa skladá z dvoch zložiek – konštantnej sily trenia a sily aerodynamického odporu (Newtonov vzťah)		F = Fk + k v2,   kde k = (1/2) ( cx Sx .

Výkon motora sa vynakladá na prekonanie tejto sily		Pm = (Fk + k vm2) vm .

Konštantná zložka sily, ktorú musíme prekonávať pri tlačení vozidla na vodorovnej ploche je

Fk = Pm / vm – (1/2) ( cx Sx vm2  (  242 N.	2 body

- Merná spotreba paliva zodpovedá celkovej práci na mernej dráhe 100 km. Práca je priamo úmerná pôsobiacej sile, a preto merná spotreba paliva bude priamo úmerná pôsobiacej sile

( = K (Fk + k v2), pričom  (90 = K (Fk + k v902).

Po vyjadrení konštanty úmernosti dostaneme výsledný vzťah

( = (90 [1 – (1/2Pm) ( cx Sx vm (vm2 - v2)] / [1 – (1/2Pm) ( cx Sx vm (vm2 - v902)].

Graf tejto funkcie je znázornený v obrázku (ide o úsek paraboly).	2 body

- Pri stúpaní pribudne pohybová zložka tiažovej sily Fgt = m g sin (. Merná spotreba vzrastie úmerne zväčšeniu celkovej sily	(90’ = (90 (Fk + m g sin ( + k v902) / (Fk + k v902).

Po dosadení dostaneme

(90’ = (90 {1 + 2 vm m g sin ( / [2Pm – vm ( cx Sx (vm2 - v902)]}  (  11,35 litra/100 km.	2 body

- Pri malých uhloch sklonu možno uvažovať pre sklon p približne p = tg (  ( sin ( . Obidve časti cesty sú potom v pomere s2 / s1 ( p1 / p2. Priemerná merná spotreba na danej ceste je

(s  =  (s1 (1 + s2 (2) / (s1 + s2).

V úseku klesania je spotreba nulová (2 = 0.

Spotreba na vodorovnom úseku pri rýchlosti v60 je

(60 = (90 [2Pm – ( cx Sx vm (vm2 – v602)] / [2Pm – ( cx Sx vm (vm2 - v902)] ( 3,64 l/100 km.

V prípade stúpania (1 ( 5 % je spotreba

(1 = (60 {1 + 2vm mg sin(1 /[2Pm - ( cx Sx vm (vm2 – v602)]} ( 9,89 l/100 km

Podobne dostaneme spotrebu pri stúpaní (2 ( 10 %

(2 = (60 {1 + 2vm mg sin(2 /[2Pm - ( cx Sx vm (vm2 – v602)]} ( 16,14 l/100 km

Priemerná spotreba v prvom prípade je	(s1 = (1 / (1 + p1/p2) ( 6,59 l/100 km.

V druhom prípade je priemerná spotreba	(s2  =  (2 / (p2/p1 + 1) ( 5,38 l/100 km.

Z výsledkov vidno, že v kopcovitom teréne spotreba automobilu narastá v porovnaní so spotrebou pri rovnakej rýchlosti na vodorovnej ceste.	2 body

- Spotreba benzínu pri jednotlivých rýchlostiach je

(x = (90 [2Pm – ( cx Sx vm (vm2 – vx2)] / [2Pm – ( cx Sx vm (vm2 - v902)],

pre jednotlivé rýchlosti

(90 = 5,1 l/100 km,	(110 = 6,4 l/100 km,	(160 = 10,8 l/100 km.

Cena za spotrebovaný benzín Cs = s ( C je v jednotlivých prípadoch

C90 = 28,05 Euro	C110 = 35,20 Euro	C160 = 59,40 Euro.

Čas potrebný na prekonanie danej vzdialenosti je v jednotlivých prípadoch

t90 = 5 h 33 min		t110 = 4 h 33 min	t160 = 3 h 7,5 min.

Z príkladu vidno, že pri porovnaní rýchlostí 110 km/h a 160 km/h sa rýchlou jazdou ušetrí 33 % času ale výdavky za benzín narastú o 69 %. Jazda vysokou rýchlosťou je preto veľmi nehospodárna. Naopak, ak sa vodič neponáhľa, pri rýchlosti 90 km/h v porovnaní s 110 km/h stratí 22 % času ale získa 20 % výdavkov – v tomto prípade už efekt nie je tak výrazný.	2 body

## Prechod zákrutou	Ivo Čáp

## Pri prechode zákrutou hrozí pri šmykľavom povrchu vozovky šmyk.

Pri optimálnom prechode zákrutou je výsledná sila kolmá na povrch vozovky, lebo vtedy je statické trenie medzi kolesami a vozovkou nulové.

Výsledná sila Fv je súčtom tiažovej sily Fg a odstredivej sily Fo kolmej na zvislú os zákruty.

a teda    (  16 m.s-1 ( 58 km/h.	4 body

- Pri väčšej rýchlosti je väčšia odstredivá sila a výsledná sila rovnobežná s vozovkou smerom von zo zákruty je

Ft = Fo cos α – Fg sin α

Aby nedošlo k šmyku, musí byť splnená podmienka statického trenia	Ft  (  Ft max = f Fn,

kde sila kolmá na vozovku je

Fn  =  Fg cos α + Fo sin α.

Po dosadení do nerovnice dostaneme

Fo (cos α – f sin α)  (  Fg ( f cos α + sin α).

Hraničná rýchlosť je

(  22 m.s-1  (  80 km/h.	3 body

Podobne určíme najnižšiu rýchlosť, pri ktorej je sila rovnobežná s vozovkou orientovaná nadol.

- Fo cos α + Fg sin α  (  f (Fg cos α + Fo sin α)

Fo (cos α + f sin α) ≥ Fg (sin α – f cos α).

Hraničná rýchlosť je	  (  6,1 m.s-1  (  22 km/h.	3 body

Keď vojde vozidlo do zákruty rýchlosťou v > v2, vyletí von zo zákruty. Ak vojde rýchlosťou v < v1, skĺzne sa nadol k vnútornému okraju zákruty.

## Zamrznuté teliesko	Ľubomír Konrád

Pri prvom ponorení je nitka napínaná silou	F1  =  (2 VZ g  +  (L VL g  -  (1 (VZ + VL) g.

Po roztopení ľadu je nitka napínaná silou	F2  =  (2 VZ g  - (1 VZ g.

Zmena pomeru síl je				.

Pri roztopení ľadu sa zmení objem a hladina poklesne o

.

Po dosadení a úprave dostaneme	  (  5,7.10-4 m3.	10 bodov

# Text boxes

S1

S2

Fg

Fg

F3

F2

F1

(

Fg

Fv

Fo

A

α

Fg

Fv

Fo

α