46. ročník Fyzikálnej olympiády

Riešenia úloh 2. kola kategórie E

## 1.  Cyklistický závod									Ivo Čáp

a) 	Cyklista sa približuje k pelotónu relatívnou rýchlosťou v1 – v0. Pelotón dobehne za čas

=  200 s

a za tento čas prejde dráhu	d1 = v1 t1  =  2 333 m.	4 body

- Čas predbiehania pelotónu je	  =  108 s 	3 body

- Na predbehnutie pelotónu potrebuje cyklista dráhu  d2  =  v1 t2  =  1 260 m.

Celková dráha, na ktorej by prešiel až na čelo pelotónu, je d = 3 593 m, čo je viac ako vzdialenosť od kontrolného miesta do cieľa. Cyklista to nestihne.	3 body

## 2.  Miešanie vody vo vani							Ľubomír Konrád

Pre miešanie studenej a teplej vody vo vani platí kalorimetrická rovnica v tvare

,

kde c je merná  tepelná kapacita vody. Ak m je hmotnosť vody v napustenej vani, m1 je hmotnosť studenej a m2 teplej vody, tak platí m = m1 + m2.

Predchádzajúcu rovnicu môžeme potom písať v tvare

,

odkiaľ 	,  .	6 bodov

Pre hmotnosť vody platí m = Vρ, resp. m1 = V1ρ  a  m2 = V2ρ, kde ρ je hustota vody. Po dosadení do vzťahov pre hmotnosť studenej a teplej vody dostaneme hľadané objemy

= 28 litrov,	= 52 litrov. 	4 body

Pozn.: Hodnotu objemu V2 stačí dopočítať priamo zo vzťahu V2 = V – V1.

3.  Problém s rezistormi					 		Ľubomír Konrád

Ak zapojíme rezistory podľa obrázku, dostaneme medzi jednotlivými vrcholmi trojuholníka odpory:

- ak bude v spodnej vetve odpor R1, tak

= 5/6 Ω,

- ak bude v spodnej vetve odpor R2, tak

= 4/3 Ω,

- ak bude v spodnej vetve odpor R3, tak

= 3/2 Ω.

8 bodov

Medzi bodmi B a C by nameral RBC = 3/2 (.

Odpory podľa zapojenia v zadaní sú Rc = R1 = 1 (, Rb = R3 = 3 (, Ra = R2 = 2 (.

2 body

4. Rovnováha na kladke							Ľubomír Konrád

Rovnováha kladky je daná podmienkou  mg – (3/4)Vρ0g = m1g, kde m je hmotnosť guličky a V je jej objem. Po dosadení má rovnica tvar

,

odkiaľ pre hustotu guličky dostaneme

=  7 782 kg/m3.	 5 bodov

V druhom prípade platí pre rovnováhu na kladke vzťah

,

odkiaľ hmotnosť závažia musí byť najviac

= 444 g. 	5 bodov

SV FO vydal publikáciu

FYZIKÁLNE ÚLOHY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Úlohy 10 ročníkov FO kategórií E, F a Archimediády 1993 – 2003 na CD

informácie http://fpv.utc.sk/fo

46. ročník Fyzikálnej olympiády – Riešenia úloh 2. kola kategórie E

Autori úloh:	Ľubomír Konrád, Ivo Čáp

Recenzia:	Ivo Čáp, Aurélia Chalupková

Redakcia:	Ľubomír Konrád

Preklad:		Aba Teleki (maďarský jazyk)

(  Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády, 2005

# Text boxes

R3

Z

R2

R1

Y

X