46. ročník Fyzikálnej olympiády

Riešenia úloh 2. kola kategórie F

## 1.  Cyklistický závod									Ivo Čáp

a) 	Cyklista sa približuje k pelotónu relatívnou rýchlosťou v1 – v0. Pelotón dobehne za čas

=  200 s

a za tento čas prejde dráhu	d1 = v1 t1  =  2 333 m.	4 body

- Čas predbiehania pelotónu je	  =  108 s 	3 body

- Na predbehnutie pelotónu potrebuje cyklista dráhu  d2  =  v1 t2  =  1 260 m.

Celková dráha, na ktorej by prešiel až na čelo pelotónu, je d = 3 593 m, čo je viac ako vzdialenosť od kontrolného miesta do cieľa. Cyklista to nestihne.	3 body

2. Kocka vo vode								Ľubomír Konrád

Z povrchu kocky S = 6a2 ľahko určíme dĺžku jej hrany a = 7 cm. Kým voda nedosiahne spodnú podstavu kocky, bude veľkosť tlakovej sily kocky na podstavce rovná veľkosti jej tiaže mg = Vρg = a3ρg. Potom začne na kocku pôsobiť aj vztlaková sila. Tlaková sila kocky na podstavce je rovná rozdielu jej tiaže a vztlakovej sily a závisí od objemu V´ ponorenej časti kocky: F = mg – V´ρg. V okamihu, keď sa vyrovná veľkosť vztlakovej sily s veľkosťou tiaže kocky, bude tlaková sila kocky na podstavce rovná nule. Pri ďalšom dolievaní vody bude kocka v nádobe plávať. 	5 bodov

Podmienka nulovej tlakovej sily má tvar , resp.

,

kde k je výška ponorenej časti kocky. Po úprave

= 4,9 cm. 	3 body

V danom okamihu dosahuje voda v nádobe do výšky

h = x + k = 2 cm + 4,9 cm = 6,9 cm.	2 body

3.  Na stavenisku 						 		Ľubomír Konrád

Veľkosť sily potrebnej na otáčanie kľuky určíme z rovnováhy momentov síl, ktorá má v tomto prípade tvar  r F = d1 m g / 2. Z tejto rovnice potom

= 109 N.	5 bodov

Počet otáčok potrebných na vytiahnutie plošiny je daný vzťahom n = h / (πd). Ak chceme dosiahnuť polovičný počet otáčok, treba zväčšiť priemer hriadeľa na dvojnásobok, t.j.

d2 = 2d1 = 30 cm.	5 bodov

4.  Problém s rezistormi					 		Ľubomír Konrád

Ak zapojíme rezistory podľa obrázku, dostaneme medzi jednotlivými vrcholmi trojuholníka odpory:

- ak bude v spodnej vetve odpor R1, tak

= 5/6 Ω,

- ak bude v spodnej vetve odpor R2, tak

= 4/3 Ω,

- ak bude v spodnej vetve odpor R3, tak

= 3/2 Ω.

8 bodov

Medzi bodmi B a C by nameral RBC = 3/2 (.

Odpory podľa zapojenia v zadaní sú Rc = R1 = 1 (, Rb = R3 = 3 (, Ra = R2 = 2 (.

2 body

SV FO vydal publikáciu

FYZIKÁLNE ÚLOHY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Úlohy 10 ročníkov FO kategórií E, F a Archimediády 1993 – 2003 na CD

informácie http://fpv.utc.sk/fo

46. ročník Fyzikálnej olympiády – Riešenia úloh 2. kola kategórie F

Autori úloh:	Ľubomír Konrád, Ivo Čáp

Recenzia:	Aurélia Chalupková, Ivo Čáp

Redakcia:	Ľubomír Konrád

Preklad:		Aba Teleki (maďarský jazyk)

(  Slovenský výbor Fyzikálnej olympiády, 2005

# Text boxes

Z

R3

R2

R1

Y

X