47. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2005/06

2. kolo kategórie A - riešenie

25. 1. 2006

## Meranie hmotnosti v beztiažovom stave 	Ľubomír Mucha

Pre periódu kresla na odpaľovacej rampe platí

,

odkiaľ pre hmotnosť kresla dostaneme

( 25,21 kg.  	2 body

Na obežnej dráhe máme sústavu dvoch telies (m1 = M – hmotnosť lode, m2 – v kozmickej lodi kmitajúce teleso) spojených pružinou s tuhosťou k a dĺžkou l0. Vzdialenosť l0 odpovedá stavu, keď je pružina v nenatiahnutom stave. Keď obidve telesá vykonávajú periodický pohyb, je hmotný stred sústavy v pokoji. Pre vzdialenosť hmotného stredu a telesa s hmotnosťou m1 platí

2 body

Pri dĺžke pružiny l0 je pôsobením sily F predĺženie pružiny Δl0, čiže F = kΔl0, pri dĺžke l1 je pôsobením tej istej sily F predĺženie pružiny Δl1, čiže F = k1Δl1 ( k1 je tuhosť pružiny s dĺžkou l1). Platí Hookeov zákon, preto pre pružinu musí platiť, že pôsobením tej istej sily na jej ľubovoľnú časť sa musí zachovať relatívne predĺženie . Na základe uvedených úvah možno dokázať, že platí kl0 = k1 l1, odkiaľ pre tuhosti dostaneme

2 body

Pre jednotlivé periódy platí

,

.

Odtiaľ po úprave dostaneme

( 2 000 kg  	2 body

( 61,72 kg 	2 body

## Žiarenie čierneho telesa	Arpád Kecskés

## Podľa Wienovho posuvného zákona (max = b/T  platí:

= 499,3·10-9 m = 499,3 nm	2 body

## Opäť použijeme Wienov zákon, ale podľa zadania úlohy sa teleso ochladzuje, preto vlnová dĺžka (1max vypočítaná v časti a) sa o hodnotu (( zväčší, preto (2max = (1max + (( a

Z Wienovho zákona hľadaná teplota T2 je

= 1 525 K	2 body

## Celkový žiarivý výkon Slnka H(T), ktorú vyžiari plošná jednotka povrchu, je pre všetky miesta na povrchu Slnka rovnaká, preto povrch Slnka vyžiari za jednotku času energiu

(1)

Na jednotku plochy zemského povrchu dopadne z tejto energie časť H1 (tzv. solárna konštanta) daná vzťahom:

, 						(2)

kde d je vzdialenosť  Slnko - Zem.

Zo vzťahov (1) a (2) dostaneme :

(3)

Za predpokladu, že Slnko žiari ako čierne teleso celkovú vyžiarenú energiu vyjadruje Stefanov - Boltzmannov zákon, preto platí:

(4)

Zo vzťahov (3) a (4) dostaneme pre solárnu konštantu  H1  vzťah

(5)

Po dosadení do (5) dostaneme číselne:  H1=1,38 kW·m-2 = 8,28 J·cm-2·min-1.	3 body

## Spektrálnu hustotu intenzity vyžarovania čierneho telesa He((,T) vyjadruje Planckov zákon žiarenia, ktorý má tvar:

Z podielu hodnôt podľa uvedeného zákona žiarenia pre obe vlnové dĺžky (z  a  (č  a po dosadení číselných hodnôt dostaneme pre hľadaný pomer:

.	3 body

## Frekvenčný diskriminátor	Ivo Čáp

Napätia v uzloch A a B vyjadrené v komplexnom tvare sú

.

Napätie medzi uzlami AB je potom

(1)

- Veľkosť výstupného napätia určíme zo vzťahu (1)

.	1 bod

Veľkosť výstupného napätia je rovná veľkosti napätia zdroja a nezávisí od frekvencie.

- Pre fázový rozdiel výstupné napätia a napätia zdroja dostaneme zo vzťahu (1)

, prípadne ekvivalentný vzťah   (2)	2 body

Pre fázový rozdiel (/2 dostaneme uhlovú frekvenciu

(0 = 1/RC  (  200 rad·s-1	1 bod

- Pri zmene frekvencie dochádza k zmene fázového rozdielu. 
Citlivosť zmeny K môžeme určiť priamo ako deriváciu vzťahu (2)

d( /d(  =  .	(3)	2 body

Pre citlivosť pri frekvencii (0 dostaneme

K0 = - RC  (  - 5·10-3 s 	1 bod

Pozn.: 	Výraz (2) možno vyjadriť i v tvare ( R C = - tg (( / 2), odkiaľ dostaneme derivovaním  
d( / d( = - (1/RC) [1/cos2(( / 2)] (1/2) = 1/K. Odtiaľ dostaneme po úprave vzťah (3).

- Časové závislosti obidvoch napätí sú

uz (t) = Uz sin (( t)	uv (t)  = Uz sin (( t + ().

Súčin obidvoch napätí je

uz (t) uv (t) 	= Uz2 sin (( t) sin (( t + () =
= Uz2 sin (( t) (sin ( t cos( + cos ( t sin() =

= Uz2 cos(  sin2 ( t + Uz2 sin( sin ( t cos ( t =

= Uz2 cos(   + Uz2 sin( .	(4)

Stredná hodnota funkcií  sin 2( t  a cos 2( t je nulová, preto stredná hodnota výrazu (4) je

(uz (t) uv (t)(  =  (Uz2/2) cos( 	2 body

Tento výraz možno upraviť na tvar

=  (Uz2/2) cos (2 arctg ( R C) =

=   (Uz2/2) [cos2 (arctg ( R C) - sin2 (arctg ( R C)]

a s použitím vzťahov

(uz (t) uv (t)(	=	(Uz2/2)   =

(     pre  (  (  (0 .	1 bod

Z výsledku vidno, že výstupné napätie je v blízkom okolí uhlovej frekvencie (0 priamo úmerné odchýlke uhlovej frekvencie zdroja od tejto hodnoty.

## Určenie veku fosílie	Ivo Čáp

- Na N molekúl CO2 v atmosfére pripadá N1 = ( N molekúl, obsahujúcich 14C. Počet molekúl v danom objeme plynu určíme zo stavovej rovnice

.

Aktivita vzorky súvisí s časom polpremeny vzťahom

A1  =  - dN1 / dt  =  ( N1 = .

Z uvedených vzťahov vyjadríme pomerné zastúpenie rádioaktívneho uhlíka

(  1,3·10-12 = 1/7,6·1011.	3 body

Jeden rádioaktívny atóm 14C pripadá na necelých 1012 atómov stabilného izotopu 12C.

- Podobným spôsobom určíme aktivitu vzorky uhlíka, v ktorom zastúpenie izotopu 14C zodpovedá jeho zastúpenie v atmosfére

(  0,25 Bq  ( 15,1 premien za minútu	3 body

- Po úmrtí prestáva organizmus prijímať atmosférický uhlík a atómy 14C nahromadené v organizme počas života sa premieňajú na stabilný 14N podľa exponenciálneho zákona

, kde  je počet rádioaktívnych atómov na začiatku.

Aktivita vzorky je

.

Z uvedených vzťahov dostaneme

(  11,8 tis. rokov.	4 body