# 47. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2005/06

Úlohy 1. kola kategórie B

## Sústava telies	Ľubomír Konrád

Teleso A s hmotnosťou 2m a teleso B s hmotnosťou m sú spojené tenkou pevnou niťou prechádzajúcou cez kladku. Celá sústava sa nachádza na hranole s uhlom sklonu α jeho šikmej steny (pozri obrázok). Koeficient trenia medzi telesom A a vodorovnou stenou hranola je f, medzi telesom B a  šikmou stenou hranola 2f. Hranol začneme ťahať po vodorovnej podložke v smere šípky naznačenej na obrázku.

Vyšetrite s akým zrýchlením aT sa budú telesá A a B pohybovať vzhľadom na povrch hranola v závislosti od veľkosti zrýchlenia a vodorovného pohybu hranola.

Riešte všeobecne a potom pre hodnoty: g = 9,8 m.s-2 a 1) f = 0,10; α = 30°; a1 =  0,2 m.s-2, a2 = 2,0 m.s-2, a3 = 3,5 m.s-2; 2) f = 0,30 a α = 45°, a1 = 0,5 m.s-2, a2 = 2,0 m.s-2, a3 = 10 m.s-2; 3) f = 1,5; α = 60°; a1 = 1,0 m.s-2, a2 = 5,0 m.s-2, a3 = 20 m.s-2.

Predpokladajte, že súčinitele statického a šmykového trenia majú v danom mieste dotyku rovnakú hodnotu, trenie v kladke neuvažujte.

Riešenie:

Predpokladajme najprv, že sa teleso B bude šmýkať nadol. V obrázku sú zakreslené sily, ktoré pôsobia na jednotlivé telesá: Fg ­ tiažové, Fn ­ normálové na dotykových plochách, Ft ­ trecie na dotykových plochách, Fv ­ sily ťahu vlákna. Ak sa hranol pohybuje so zrýchlením, predstavuje neinerciálnu vzťažnú sústavu, v ktorej pôsobia na telesá zotrvačné sily FzA = - 2m a  a FzB = - m a. Veľkosti vektorov FvA a FvB sú rovnaké  |FvA| = |FvB| = Fv ( 0. Zrýchlenia telies vzhľadom na povrch hranola  aTA a aTB majú označené smery a majú rovnakú veľkosť |aTA| = |aTB| = aT.

Pohyb obidvoch telies opisujú pohybové rovnice

A:	2m aT  	=  Fv – FzA – FtA ,  						(1)

kde FzA = 2ma, FtA = f FnA, FnA = FgA = 2mg

B:	  m aT	=  	FgB sinα –FzB cosα – Fv – FtB , 				(2)

kde FzB = ma, FtB = 2f FnB, FnB = FgB cosα + FzB sinα, FgB = mg.

Sčítaním rovníc (1) a (2) a po úprave vyjadríme zrýchlenie telies

(3)	1 bod

Predpokladali sme aT ≥ 0, odkiaľ dostaneme podmienku pre zrýchlenie hranola

.						(4)	1 bod

Keďže a ≥ 0 (definovaný smer vpravo), môže uvedený prípad šmýkania smerom nadol nastať, iba ak je splnená podmienka sin α – 2f (1+cosα) ( 0 a teda

, kde fkr1 ( 0,5					(5)	1 bod

V uvedenom prípade netreba overovať podmienku Fv ( 0, lebo jej splnenie vyplýva priamo z charakteru uvažovaného pohybu.

V druhom prípade budeme predpokladať, že teleso B na šikmej ploche stúpa. Použijeme predchádzajúci obrázok, len zmeníme smery vektorov síl trenia a vektorov zrýchlenia telies. Rovnice pohybu nadobudnú tvar

A:	- 2m aT  	=  Fv – FzA + FtA ,  						(6)

B:	  - m aT		=  FgB sinα –FzB cosα – Fv + FtB . 				(7)

Veľkosť zrýchlenia telies bude v tomto prípade

(8)	1 bod

Z predpokladu aT ( 0 pre zvolený smer dostaneme podmienku pre zrýchlenie a

.						(9)	1 bod

Zároveň musí byť splnená podmienka [cosα + 2(1-f sinα)] > 0, odkiaľ dostaneme

, 	kde fkr2 ( 1						(10)	1 bod

Ak nie je táto podmienka splnená pri veľkých hodnotách f ( fkr2, pohyb telesa B nahor nemôže nastať pri žiadnom zrýchlení hranola a. 					1 bod

Pozn.: Napnutie vlákna netreba vyšetrovať, lebo vyplýva z charakteru zadania pohybu (na šikmej ploche je koeficient trenia dvojnásobný). Zrýchlenie aTB nemôže byť väčšie smerom nahor ako zodpovedajúce zrýchlenie aTA vo vodorovnom smere.

Záver:

Ak existujú hodnoty   amax > 0 a amin > 0, potom môžu nastať tri prípady: Pre 0 ( a < amax sa budú telesá pohybovať tak, že teleso B klesá, pre a > amin sa budú telesá pohybovať v opačnom smere (teleso B stúpa) a pre amax ( a ( amin sa telesá po povrchu hranola nebudú pohybovať.

Ak amax neexistuje a existuje amin, nastane iba druhý a tretí prípad.

Ak neexistuje amin, neexistuje ani amax a telesá sa nebudú pohybovať po povrchu hranola pre žiadne zrýchlenie a.

Konkrétne číselné zadania:

  - fkr1 = 0,13; fkr2 = 2,9;  amax = 0,42 m.s-2; amin = 3,1 m.s-2; pre a1 sa budú telesá pohybovať so zrýchlením aT1 = 0,22 m.s-2 (teleso B smerom nadol), pre a2 sa po povrchu hranola pohybovať nebudú, pre a3 sa budú telesá pohybovať so zrýchlením aT3 = 0,38 m.s-2 (teleso B smerom nahor)			1 bod

  - fkr1 = 0,21; fkr2 = 1,9; amin = 7,4 m.s-2; pre a1 a a2 sa telesá nebudú po povrchu hranola pohybovať, pre a3 sa budú telesá pohybovať so zrýchlením aT3 = 2,0 m.s-2 (teleso B stúpa)								1 bod

  - fkr1 = 0,29; fkr2 = 1,4; telesá sa ani v jednom prípade nebudú po povrchu hranola pohybovať.								1 bod

## Kvapky v mraku	Dalibor Blažek

Mraky sú tvorené drobnými kvapôčkami vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary pri vhodných podmienkach.

- Vysvetlite, za akých podmienok dochádza ku kondenzácii pary.

- Pri teplote T0 = 5,0 °C je hustota nasýtenej vodnej pary (0 = 6,8 g.m-3 a tlak pn0 = 867 Pa. Určte tlak p0 s použitím stavovej rovnice ideálneho plynu a vysvetlite príčinu rozdielu takto stanovenej a skutočnej hodnoty tlaku.

Relatívna vlhkosť vzduchu ( sa určuje ako pomer skutočného tlaku vodných pár p pri danej teplote a tlaku nasýtenej vodnej pary pn zodpovedajúcej tejto teplote. V okolí teploty T0 možno vyjadriť teplotnú závislosť tlaku nasýtenej pary vzťahom pn(T) = pn0 + α (T – T0), kde α = 64,5 Pa.K-1. Tlak nasýtenej pary zodpovedá stavu rovnováhy medzi parou a rovinným povrchom vodnej hladiny (rovnováha medzi neustálym vyparovaním vody a kondenzáciou pary nad hladinou). V prípade kvapiek sa zvyšuje rovnovážny tlak o kapilárny tlak spôsobený zakrivením povrchu vody.

- Vypočítajte relatívnu vlhkosť vzduchu v hmle s teplotou T0, tvorenej kvapôčkami s polomerom r1 = 0,20 mm.

V prostredí sú kvapky s rôznym polomerom a v dôsledku neustáleho odparovania a kondenzácie vody sa utvára v hmle stav rovnováhy tlakov, v ktorom majú kvapôčky rôznej veľkosti rôznu teplotu.

- Určte závislosť teploty kvapôčky od jej polomeru v stave rovnováhy tlakov v uvedenej hmle. Vypočítajte teplotu kvapky s polomerom r2 = 1,0 mm.

- Kvapôčky s rôznou veľkosťou majú v stave rovnováhy tlakov rôzne teploty. To však znamená, že existuje tepelná výmena medzi kvapkami rôznej veľkosti, čo ovplyvňuje odparovanie a kondenzáciu vody, a tým rast alebo zmenšovanie kvapôčok. Opíšte kvalitatívne tento jav a charakterizujte vývoj dynamickej rovnováhy v mraku.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Ďalšie potrebné konštanty vyhľadajte v tabuľkách.

Riešenie:

- Kondenzácia pary nastáva vtedy, keď dosiahne „rosný bod“, tzn., keď sa para stane pri danom obsahu vody nasýtená, a keď sú prítomné vhodné kondenzačné centrá, čo sú napr. drobné prachové častice.								2 body

- S použitím stavovej rovnice určíme tlak, zodpovedajúci príslušnej hustote a teplote (použijeme R = 8,31 J.K-1.mol-1, Mm = 18.10-3 kg.mol-1)

(  873 Pa,					2 body

čo je viac ako skutočný tlak nasýtenej pary. Rozdiel možno vysvetliť tým, že v okolí stavu nasýtenej pary sa začína prejavovať vzájomné príťažlivé pôsobenie molekúl, ktoré znižuje tlak potrebný na kondenzáciu v porovnaní s modelom ideálneho plynu (vzájomne neinteragujúce molekuly).

- V prípade rovinného rozhrania (vodná hladina) sa definuje rovnováha medzi nasýtenou parou a kvapalinou. Počet molekúl, ktoré sa uvoľnia z povrchu kvapaliny do okolitého prostredia pri danom tlaku a danej teplote je rovnaký ako počet molekúl, ktoré dopadnú z okolitého prostredia na hladinu a vstúpia do kvapaliny.

Pri zakrivení povrchu (kvapka) sa prejaví povrchové napätie zvýšením tlaku kvapaliny. Na vytvorenie rovnováhy s okolitou parou je potrebné, aby sa zvýšil aj tlak pary o príslušné zvýšenie tlaku v kvapaline p = pn + pk, kde kapilárny tlak je pk = 2( /r a r je polomer kvapky.

V prípade rovinnej hladiny by nastala rovnováha pri tlaku nasýtenej pary pn. Rovnováha medzi nasýtenou parou a hmlou tvorenou kvapôčkami s polomerom r nastane pri tlaku p, čomu prislúcha relatívna vlhkosť pary

(  1,83  =  183 %					2 body

Použitá hodnota ( = 72 mN.m-1.

- Vplyvom zakrivenia povrchu sa zvýši rýchlosť odparovania kvapaliny oproti rýchlosti odparovania z rovinného povrchu. Ak sú v mraku kvapôčky s rôznym polomerom, budú sa intenzívnejšie odparovať kvapôčky menšie. V dôsledku odparovania sa kvapôčky ochladzujú latentným teplom a preto menšie kvapôčky sa viac ochladzujú ako väčšie.

Ochladzovanie kvapky zvýšeným odparovaním sa zastaví, keď sa prírastok tlaku spôsobený povrchovým napätím vykompenzuje opačnou zmenou tlaku nasýtenej páry vplyvom zmeny teploty  α (T1 – T0) = - 2( / r1 .

Ak vyjadríme tento vzťah pre kvapky s polomerom r

,

pre kvapku s polomerom r2 je T2 ( 2,8 °C					2 body

Pozn.: Pre kvapky s uvedenými polomermi r1 a r2 je teplotný rozdiel T2 – T1 ( 8,9 K.

- Predchádzajúci vzťah vyjadruje rozdiely teplôt kvapiek vytvorené pomerne rýchlo v dôsledku nerovnakého odparovania. V styku s okolitým vzduchom však dochádza k tepelnej výmene. Malé (chladnejšie) kvapky prijímajú teplo od okolia, čím sa urýchľuje proces ich odparovania, až postupne zaniknú. Väčšie kvapky majú vyššiu teplotu a zvýšenie odparovania v dôsledku tepelnej výmeny s okolím je pomalšie. Ak je teplota vzduchu nižšia ako teplota väčšej kvapky, bude dochádzať v dôsledku odvodu tepla k jej ochladzovaniu a tým k podpore kondenzácie pary na povrchu kvapky. Veľké kvapky takto postupne narastajú.

Vidíme, že hmla je nestabilná, a veľké kvapôčky môžu narastať na úkor malých. Tak sa za vhodných okolností môžu vytvoriť dostatočne veľké kvapky, ktoré padajú k zemi ako zrážky.										2 body

Pozn.: Kvapôčky, ktoré vznikajú v nasýtenej pare majú polomery pod 1 (m a v dôsledku uvedených javov hneď zanikajú. Vo vzduchu sú však prítomné väčšie kondenzačné centrá s polomerom aspoň niekoľko (m, ktoré sú schopné nárastu.

## Plávajúca guľa	Ľubomír Konrád

Na hladine vody vo vodnej nádrži pláva homogénna guľa tak, že výška guľového vrchlíka vyčnievajúceho nad hladinu je v = 5,0 cm. Keď guľu jemne zatlačíme do vody a uvoľníme, bude vykonávať malé kmity vo zvislom smere s periódou T = 0,48 s.

Na základe zmeraných hodnôt určte hustotu gule.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Hustota vody ( = 1,0.103 kg.m-3, tiažové zrýchlenie g = 9,8 m.s-2. Pri riešení úlohy predpokladajte, že kmity gule na hladine sú netlmené.

Pozn.: 	Objem guľového odseku s výškou v, ktorý vznikne z gule s polomerom R, určíme podľa vzťahu  .

Riešenie:

Pre guľu plávajúcu vo vode platí Archimédov zákon

,

kde (G je hustota gule.

Ak zavedieme pomocnú premennú,

upravíme rovnicu na tvar

(1)	2 body

Po zatlačení gule do vody o y pôsobí smerom nahor sila rovná prírastku vztlakovej sily

,

kde konštanta úmernosti

.

Pod účinkom tejto sily (podobne ako teleso na pružine) bude guľa kmitať s periódou

,

odkiaľ po úprave dostaneme vzťah

.	(2)							3 body

Po dosadení (2) do (1) dostaneme

a ďalej	.

Rovnicu môžeme zjednodušiť delením (x-2) na tvar kvadratickej rovnice

Pozn.: použijeme 4-x2 = (2-x)(2+x)

.

Riešenie má tvar (pozn.: riešenie (-) nedáva fyzikálny zmysel x<0)

(  0,79.							2 body

Vidíme, že guľa je ponorená viac ako polovinou svojho objemu pod vodou.

Po dosadení do vzťahu (2) dostaneme hustotu gule

(  650 kg.m-3.						3 body

Táto hustota môže zodpovedať drevu.

## Sústava kondenzátorov	Ivo Čáp

Sústava kondenzátorov je zapojená podľa schémy na obrázku.

- Určte celkovú kapacitu sústavy medzi uzlami A a D.

- K uzlom A a D pripojíme zdroj konštantného napätia U. Určte, na aké napätie sa po pripojení zdroja nabije kondenzátor C3.

- Aká podmienka musí byť splnená, aby zostalo po pripojení zdroja napätie na kondenzátore C3 nulové?

Úlohu riešte všeobecne a potom časti a) a b) pre hodnoty: U = 12 V, C1 = 10 nF, C2  = 20 nF, C3 = 50 nF, C4 = 25 nF, C5 = 40 nF.

Riešenie:

Pre lepšiu predstavu obvod prekreslíme podľa uvedenej schémy.

Obvod sa dá riešiť rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je vychádzať z obvodových rovníc pre napätia a náboje.

Celkový náboj v uzle A je

Q  =  Q1  +  Q2  =  C1 U1 + C2 U2	(1)

Celková kapacita obvodu je

C  =  Q / U,				(2)

kde celkové napätie na sústave kondenzátorov je

U  =  U1  +  U4.	(3)

Pre napätia v uzatvorených slučkách obvodu platia rovnice

U1  =  U2  +  U3	(4)

U5  =  U3  +  U4	(5)

a pre náboj v uzloch B a C

Q4  -   Q1  -  Q3  =  0	a odtiaľ	C4 U4  -   C1 U1  -  C3 U3  =  0	(6)

Q3  +  Q5  -  Q2  =  0			C3 U3  +  C5 U5  -  C2 U2  =  0	(7)

Riešime sústavu 5 rovníc pre 5 neznámych napätí. Postupnými úpravami dostaneme

.

Odtiaľ určíme kapacitu sústavy

(  20,5 nF.

5 bodov

Napätie na kondenzátore C3 je

(  0,18 V.	3 body

Na kondenzátore C3 bude nulové napätie, ak platí podmienka

C2 C4  =  C1 C5.									2 body

Pozn.: Podľa použitých úprav môžu mať výsledné vzťahy aj iný tvar. Treba ich považovať za správne, ak boli  použité správne východiskové rovnice a súhlasí numerický výsledok.

## Kmity nabitého kyvadla	Ivo Čáp

Nad vodorovnou vodivou doskou je na tenkom vlákne s dĺžkou l zavesená malá guľôčka s hmotnosťou m nabitá elektrickým nábojom Q. Guľôčka sa nachádza vo výške h nad doskou a pre jej polomer R platia podmienky R << l a R << h.

Ako závisí plošná hustota elektrického náboja na povrchu dosky od vzdialenosti r od osi závesu?

- Určte elektrický potenciál ( guľôčky vzhľadom na dosku.

- Určte relatívnu zmenu doby kmitu kyvadla, spôsobenú prítomnosťou náboja.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: l = 50 cm, h = 25 cm, R = 2,5 mm, m = 40 mg, Q = 30 pC.

Pozn.: Pri riešení vlastností elektrického poľa využite metódu zrkadlenia. Predpokladajte rovnomerné rozloženie náboja na povrchu guľôčky. V prípade kyvadla uvažujte veľmi malé výchylky.

Riešenie:

Okolo nabitej guľôčky je elektrostatické pole. Keďže je platňa vodivá, je vektor elektrickej intenzity poľa na povrchu platne kolmý na jej povrch. Elektrické siločiary sú krivky, ktoré vychádzajú z povrchu guľôčky a kolmé na povrch platne. Rovnaké rozloženie poľa (a tým aj tvar siločiar) dostaneme, ak platňu nahradíme nabitou guľôčkou s nábojom –Q umiestnenou zrkadlovo vzhľadom na rovinu povrchu platne. Ide o tzv. „metódu zrkadlenia“.

Vektor elektrickej intenzity E v mieste, ktoré zodpovedá bodu na povrchu platne, je vektorovým súčtom poľa jednotlivých guľôčok a je kolmý na rovinu povrchu platne. Hustota povrchového náboja na povrchu vodiča sa určí zo vzťahu

E = ( / ( .

Veľkosť vektora elektrickej intenzity na povrchu vodivej dosky je s použitím Coulombovho zákona E = (E+ + E-) cos α  a po dosadení

, kde

Plošná hustota náboja závisí od vzdialenosti r vzťahom

.							2 body

- Predpokladáme, že R << h. Potenciál vo vzdialenosti x od stredu rovnomerne nabitej gule pre x ( R je .

Rozdiel potenciálov poľa guľôčky s nábojom Q medzi jej povrchom a miestom na povrchu druhej guľôčky je

Rovnaký rozdiel potenciálov zodpovedá poľu guľôčky s nábojom –Q, tzn. rozdiel potenciálov výsledného poľa obidvoch guľôčok medzi bodmi na ich povrchoch je Δ( = 2 Δ(1.

Keďže platni zodpovedá os sústavy, rozdiel potenciálov medzi povrchom guľôčky a osou (povrchom platne) je polovičný, tzn. Δ(1.

Elektrický potenciál povrchu guľôčky vzhľadom na povrch vodivej dosky je

(  108 V.								3 body

- Nenabitá guľôčka na vlákne predstavuje obyčajné matematické kyvadlo, na ktoré pôsobí smerom nadol sila tiažová Fg = m g  a ktoré sa vyznačuje dobou kmitu

.

V dôsledku prítomnosti elektrického náboja pôsobí v rovnovážnej polohe na guľôčku naviac smerom nadol elektrická sila, ktorá má veľkosť

.

Táto sila sa prejaví efektívnym zvýšením tiažového zrýchlenia Δg, pre ktoré platí

,  kde (  8,1.10-7 m.s-2.	3 body

Vidíme, že príspevok k celkovej sile je veľmi malý.

Pri malých kmitoch sa vzdialenosť guľôčky a jej obrazu badateľne nemení, preto elektrickú silu považujeme za konštantnú rovnako ako silu tiažovú. Ak uvážime zmenu efektívneho tiažového zrýchlenia, je doba kmitu kyvadla

.

Relatívna zmena doby kmitu je

(  4.10-8.					2 body

Bežnými prostriedkami sa táto zmena nedá zistiť. V súčasnosti však existujú metódy, ktoré umožňujú relatívnu presnosť merania až 10-12. Takýmito prostriedkami sa dá zmena doby kmitu zistiť a tak možno identifikovať prítomnosť elektrického náboja.

## Tepelné čerpadlo	Ivo Čáp

S ohľadom na ochranu životného prostredia ako aj ekonomickú výhodnosť sa hľadajú možnosti úspory energie pri vykurovaní domácností. Jedným z výhodných riešení je tepelné čerpadlo, ktoré využíva energiu okolitého prostredia na vykurovacie účely.

Uvažujme tepelný systém, ktorý pracuje podľa diagramu na obrázku v poradí stavov A-B-C-D-A. Adiabatickú stavovú zmenu C­D realizuje kompresor a adiabatická stavová zmena A­B sa realizuje tryskou. Stavová zmena B-C sa realizuje absorpciou tepla pomocou tepelného výmenníka z prírodného zdroja tepla (voda v potoku) a počas zmeny D-A sa teplo vyžaruje pomocou radiátora do vykurovanej miestnosti. Pracovnou látkou je čpavok NH3 v látkovom množstve n = 25 mol. Pri adiabatickej kompresii dosahuje plyn teplotu TD = 120 °C. Nízkotlaková časť pracuje pri tlaku p1 = 50 kPa, vo vysokotlakovej časti je tlak p2 = 250 kPa. Pracovná látka prejde jedným cyklom za čas ( = 3,5 s.

- Ako sa mení teplota počas jednotlivých procesov cyklu?

- Aký je potrebný mechanický príkon tepelného čerpadla Pp, aby sústava dodávala do miestnosti tepelný výkon P1 = 10 kW?

- O koľko poklesne teplota vody v potôčiku s objemovým prietokom QV = 20 litrov/s v dôsledku odberu tepla tepelným čerpadlom?

Zhodnoťte úsporu energie a nákladov pri použití tepelného čerpadla.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty.

Riešenie:

- Sústava dodáva teplo do okolia (do miestnosti) počas izobarickej kompresie D-A. Toto teplo je Q1 = Cp (TD – TA), kde tepelná kapacita Cp = CV + n R = (s/2 + 1) n R.

Teplotu v stave A vyjadríme

(  351 K  (( 78 °C)

Zvyšné teploty získame pomocou stavovej rovnice pre adiabatické deje A-B a C-D

Pozn.: Použijeme známe vzťahy pV( = konšt. a pV = nRT.

( 263 K 	a   	 (  235 K,

kde sa použila pre čpavok hodnota ( = 4/3, resp. s = 6.			4 body

- Mechanický príkon čerpadla zodpovedá práci vykonanej počas jedného cyklu, ktorú realizuje vonkajší mechanický pohon – kompresor napájaný elektrickým prúdom.

Keďže celková zmena vnútornej energie počas uzatvoreného cyklu je rovná nule, je celková práca daná bilanciou tepla (pri adiabatických zmenách k tepelnej výmene nedochádza)

W = Q1 – Q2 = Cp (TD – TA) – Cp (TC – TB).

Potrebný mechanický príkon je

P = (1/( ) (s/2 + 1) n R (TD – TA – TC + TB) ( 3,3 kW.				3 body

Vidíme, že na získanie tepelného výkonu stačí približne tretinový príkon pohonu čerpadla, čo predstavuje značnú úsporu.

- Teplo Q2 = Cp (TC – TB) získava čerpadlo ochladzovaním vody v potoku. Odobraté teplo spôsobí ochladenie vody v potoku

(  81 mK.			3 body

Odtiaľ vidíme, že prevádzka tepelného čerpadla teplotu vody v potoku prakticky neovplyvní.

## Vyšetrovanie sériového rezonančného RLC obvodu	Ivo Čáp

Zostavte sériový rezonančný obvod RLC, vyšetrite jeho amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku v okolí rezonančnej frekvencie a stanovte činiteľ kvality obvodu.

Postup:

- K zdroju striedavého napätia s premennou frekvenciou pripojte sériovú kombináciu cievky a kondenzátora. Kondenzátor možno považovať za ideálny kapacitor, cievku považujte za sériovú kombináciu rezistora a induktora. Do obvodu zaraďte do série elektronický ampérmeter (multimeter) s veľmi nízkym vnútorným odporom. Parametre súčiastok zvoľte tak, aby bola rezonančná frekvencia

v rozsahu 10 až 20 kHz.

- Zmerajte podrobne závislosť prúdu v obvode od frekvencie zdroja pri konštantnom napätí na svorkách RLC obvodu Uz. Charakteristiku graficky znázornite.

- Zmerajte napätie UCr na kondenzátore pri rezonančnej frekvencii.

- V grafe určte medzné frekvencie fr1 a fr2, ktoré zodpovedajú poklesu prúdu o 3 dB oproti maximálnej hodnote pre rezonančnej frekvencii a určte šírku rezonančnej charakteristiky Δf = | fr1 – fr2 |.

- Činiteľ kvality Q možno určiť zo vzťahu Q =  fr / Δf  (pre Q >> 1). Zároveň platí vzťah UCr = Q Uz. Porovnajte hodnoty činiteľa kvality získané pomocou obidvoch vzťahov.

- Pre činiteľ kvality platí vzťah Q = 1/ (r C R. Pomocou tohto vzťahu určte odpor obvodu R a jeho hodnotu porovnajte s odporom cievky, určenej pomocou odporového rozsahu multimetra (pri jednosmernom prúde).

Podľa úrovne spracovania od 0 do 10 bodov

# Text boxes

U

+

D

C

B

FnA

FtB

FtA

a

α

a

Hranol

B

A

FzB

aTB

r

aTA

R,m, Q

A

V

p1

p

p2

D

C

B

A

FzA

C5

C4

+

+

+

+

h

l

FvB

FvA

α

FgB

FgA

FnB

C3

C2

C1

U5

U4

U3

U2

U1

D

C

B

A

C5

C4

C3

C1

C2

F

voda

v

R

r

y

E+

E-

E

-Q

Q