# 47. ročník Fyzikálnej olympiády

Úlohy 2. kola kategórie B

12. apríla 2006

Riešenia úloh nájdete na http://fpv.utc.sk/fo/

## Elektrostatické kyvadlo	Ľubomír Konrád

Dve vodivé guľôčky, každá s nábojom Q, sa nachádzajú vo vzájomnej vzdialenosti 2d v horizontálnej rovine. V strede medzi nimi je na nevodivom vlákne dĺžky l zavesená guľôčka s hmotnosťou m a nábojom q, pričom platí qQ ( 0. Záves je urobený tak, že stredná guľôčka sa môže pohybovať iba v zvislej rovine,  ktorá prechádza stredmi obidvoch krajných guľôčok.

Zavesenú guľôčku vychýlime o malú vzdialenosť x z rovnovážnej polohy v smere spojnice zvyšných dvoch guľôčok a uvoľníme. Guľôčka začne vykonávať kmitavý pohyb.

Určte frekvenciu kmitov zavesenej guľôčky.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: Q = q = 250 pC; m = 5,2 mg; d = 10 mm; l = 4,5 cm; g = 9,8 m(s-2; (0 = 8,85(10-12 F(m-1.

Pozn.: pre a (( 1 platí približný vzťah (1+ a)n ( 1+ n a; pre malé uhly (  << 1 rad platia približné vzťahy sin(  ( tg(  a  cos(  ( 1.

## Sústava kondenzátorov	Ľubomír Konrád

Na obrázku je sústava šiestich kondenzátorov. Všetky kondenzátory majú rovnakú kapacitu C.

- Určte výslednú kapacitu C* tejto sústavy vzhľadom na vstupné svorky A a D.

- K svorkám A a D pripojíme zdroj konštantného napätia U. Aká bude energia sústavy a energia jednotlivých nabitých kondenzátorov zapojených v sústave, akú prácu vykoná zdroj napätia počas nabíjania sústavy kondenzátorov a aké teplo sa uvoľní vo vodičoch počas nabíjania sústavy kondenzátorov?

- Ako by sme museli zmeniť kapacitu kondenzátora zaradeného medzi uzlami B a C, aby sa výsledná kapacita sústavy zdvojnásobila?

## Kométa	Ľubomír Konrád

Kométa sa pohybuje vo veľmi veľkej vzdialenosti (uvažujte nekonečnej) od Slnka rýchlosťou v0 po priamke, ktorej vzdialenosť od Slnka je d.  Pri približovaní k Slnku sa pôsobením jeho gravitačného poľa trajektória kométy zakriví.

- Ktorá geometrická krivka predstavuje trajektóriu kométy?

- Do akej najmenšej vzdialenosti rm od stredu Slnka sa kométa priblíži počas svojho pohybu?

- Akú maximálnu rýchlosť dosiahne kométa počas svojho pohybu okolo Slnka?

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: hmotnosť Slnka M = 2,0(1030 kg, d = 4,5(1011 m, v0 = 25 km(s­1, Newtonova gravitačná konštanta G = 6,7(10-11 N(m2(kg-2.

Gravitačné pôsobenie iných telies neuvažujte, hmotnosť kométy počas pohybu považujte za konštantnú. Využite zákon zachovania momentu hybnosti v poli radiálnych síl.

## Tepelná kapacita plynu	Ľubomír Konrád

Ideálny plyn s látkovým množstvom n zohrievame z teploty T1 na teplotu T2 tak, že jeho tlak je počas zohrievania priamo úmerný jeho objemu. Na začiatku má plyn tlak p1 a objem V1.

- Dej znázornite v p-V diagrame a napíšte príslušnú stavovú rovnicu. Určte, v akom pomere sa zmení objem a tlak plynu počas uvedeného deja.

- Určte prácu, ktorú vykoná plyn počas jeho zohrievania.

- Aké je celkové teplo dodané plynu počas zohrievania.

- Určte mernú tepelnú kapacitu plynu pri tomto deji.

Úlohu riešte všeobecne a potom pre hodnoty: n = 2,0 mol; V1 = 3,5 litra; T1 = 20 °C; T2 = 100 °C; molárna hmotnosť plynu Mm = 29 g.mol-1; molárna plynová konštanta Rm = 8,3 J.mol-1.K-1. Molárna tepelná kapacita plynu pri konštantnom objeme CVm = (5/2) Rm.

47. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy 2. kola kategórie B

Autor úloh:	Ľubomír Konrád

Recenzia:	Ľubomír Mucha, Mária Kladivová

Redakcia:	Ivo Čáp

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády, 2006

# Text boxes

M

v0

l

q

Q

Q

d

d

d

S

U

D

C

B

A