# 47. ročník Fyzikálnej olympiády

Riešenie úloh 2. kola kategórie C

## Odraz loptičky	Matúš Medo

Guľôčka dopadne na dosku rýchlosťou, ktorú určíme napr. zo zákona zachovania mechanickej energie počas pádu

.	1 bod

Pri náraze platí zákon zachovania momentu hybnosti vzhľadom na os otáčania a pri pružnej zrážke sa zachováva aj kinetická energia

,	1 bod

,	1 bod

kde I = (1/12) M (2L)2 je moment zotrvačnosti vzhľadom na os O, v je rýchlosť guľôčky po odraze smerom nahor a ( je uhlová rýchlosť dosky po odraze smerom nadol.

Z týchto rovníc dostaneme

.	2 body

Guľôčka vystúpi do výšky

hm =   (  27,8 cm.	2 body

Po odraze guľôčky sa začne tyč otáčať uhlovou rýchlosťou

1 bod

a teda pootočenie o uhol (/2 rad prebehne za čas

(  3,44 s.	2 body

## Streľba z útesu	Ľubomír Konrád

a) Zvoľme súradnicovú sústavu tak, ako je to na obrázku. Ak bol projektil vystrelený rýchlosťou v0 pod uhlom (, tak podmienka dopadu kameňa do bodu B za čas tB je daná vzťahmi

(1)

Vylúčením času letu tB z týchto rovníc získame kvadratickú rovnicu

2 body

Pre uhol α  platí

(2)

Pre dané hodnoty má rovnica dve reálne riešenia α1 ( 24,2° a α2 ( 63,4°.

Najmenší uhol výstrelu potrebný na zasiahnutie lode je α1 ( 24,2°.	2 body

b) Rýchlosť projektilu v bode dopadu je vyjadrená vzťahmi

vx1  =  v0 cos α1	a 	vy1  =  v0 sin α1  -  g tB.

Ak určíme čas tB zo vzťahu (1), platí pre celkovú rýchlosť tesne pred dopadom

( 124 m(s-1.	2 body

Pozn.: Celkovú rýchlosť v okamihu dopadu môžeme určiť aj s použitím zákona zachovania mechanickej energie

(1/2) m v02  =   (1/2) m v12  -  m g H

a odtiaľ	  (  124 m(s-1.

Uhol dopadu dostaneme z pomeru tg β1 = - v1y/v1x.

, číselne  β1 (  28°.	2 body

c) Pri dostatočne veľkej rýchlosti v0 sú dve možné riešenia. Najmenšia rýchlosť výstrelu zodpovedá jedinej možnosti pre uhol α a vyplýva z nulovej hodnoty výrazu pod odmocninou vo vzťahu (2)		,

odkiaľ dostaneme riešenie

, pričom musí byť v02 > 0.

( 106,2 m(s-1.	1 bod

Po dosadení do vzťahu (2) dostaneme pre zodpovedajúci uhol výstrelu

, odkiaľ  αm ( 43,8°.	1 bod

## Účinnosť kruhového deja	Ľubomír Konrád

a)  Plyn spĺňa stavovú rovnicu  p V = n Rm T, kde látkové množstvo n = m / Mm.

Začiatočná teplota je

(  231,3 K  (  -42 °C.

Ostatné stavy dosiahneme izobarickými alebo izochorickými dejmi

(  462,7  (  190 °C.

(  1 388 K  (  1 115 °C.

(  694 K  (  421 °C.	3 body

b) Práca je graficky znázornená obsahom plochy ohraničenej uzatvoreným dejom v p-V diagrame. Z grafu vidno, že v obidvoch prípadoch je celková práca rovnaká a rovná

W  =   ( 1,5 kJ.	2 body

c) Počas cyklu 1 – 2 – 3 – 1 je plynu dodávané teplo na úsekoch 1 – 2 a 2 – 3, kedy rastie teplota plynu.

Pri izochorickom deji je teplo rovné zmene vnútornej energie

.

Pri izobarickom deji je teplo rovné súčtu zmeny vnútornej energie a vykonanej práce

Počas cyklu 1 – 3 – 4 – 1 prijíma plyn teplo iba na úseku 1 – 3, kedy rastie teplota, a platí

.

3 body

d) Účinnosti cyklov sú

.

Potom

(  0,939.	2 body

Pozn.: Použil sa Mayerov vzťah Cp = CV + n Rm = ( CV.

## Balónik	Ivo Čáp

Balónik nadnáša vztlaková sila, ktorá musí prekonať tiažovú silu.

,	3 body

kde hustoty plynov určíme zo stavovej rovnice p V = (( V/Mm) Rm T

.	3 body

Ak uvážime rozdiel tlaku na vnútornej a vonkajšej strane balónika Δp, platí

.

(  67,4 kN(m-1.	4 body

# Text boxes

O

v1y

A

B

v0

y

x

v1x

β1

v1

l

H

(1