47. ročník Fyzikálnej olympiády

Riešenia úloh 2. kola kategórie F

1.  Vlaky na moste 								Ľubomír Konrád

a) 	Čas prechodu rýchlika po moste určíme zo vzťahu

29,5 s.							3 body

b) 	Pre čas prechodu nákladného vlaku platí obdobná rovnica v tvare

,

kde n1 je počet vagónov nákladného vlaku. Úpravou dostaneme pre počet vagónov vzťah

35.								4 body

c) 	Podobne pre rýchlosť v3 motorového vlaku platí

35 km/h,

pričom n2 = 3 je počet vagónov motorového vlaku.				3 body

2.  Zrážky									Ľubomír Konrád

a) 	Objem spadnutej vody je 3 120 000 m3 = 3,12.109 litrov.

Objem bazénu je V´ = 50.20.2,2 m3 = 2 200 m3. Voda s objemom V stačí na naplnenie

1 418 bazénov.								4 body

b) 	Ak sa voda rozleje do vrstvy, ktorá má 12-krát menšiu hrúbku, pokryje 12-krát väčšiu plochu, t.j. 52.12 km2 = 624 km2.							2 body

c) 	Na vyparenie jednej stotiny tejto vody je potrebné teplo

= 70 300 GJ.						4 body

3.  Stabilita	Ľubomír Konrád

a) 	Veľkosti hľadaných síl nájdeme z momentovej vety vzhľadom na jednotlivé body podoprenia dosky, ktorá má v týchto prípadoch tvar

, resp. , odkiaľ			2 body

227 N,							2 body

398 N.							2 body

b) 	Nájdeme krajné polohy na doske, v ktorých môže chlapec stáť, aby sa doska neprevážila. Prvá poloha je vo vzdialenosti x vľavo od ľavej podpery. Podľa momentovej vety platí

,  odkiaľ 19 cm. 					2 body

Druhá poloha je vo vzdialenosti y vpravo od pravej podpery. Podľa momentovej vety potom platí

, odkiaľ 11 cm.						2 body

4. Pontón	Ľubomír Konrád

a) 	Pre prázdny pontón vychádzame z rovnováhy gravitačnej a vztlakovej sily: ,

kde je objem ponorenej časti pontónu.

Hmotnosť prázdneho pontónu je potom

= 7 200 kg.		3 body

b) 	Po naložení obrneného vozidla s hmotnosťou m1 sa ponor pontónu zväčšil o hodnotu h1 – h0.

Podmienka rovnováhy má tvar , odkiaľ

= 18 000 kg.		3 body

- Pre maximálny ponor pontónu po nalodení vojakov platí ,

odkiaľ hľadaný počet vojakov je

= 48.		4 body

47. ročník Fyzikálnej olympiády – Riešenia úloh 2. kola kategórie F

Autor úloh:	Ľubomír Konrád

Recenzia:	Stanislav Staňo, Ivo Čáp

Redakcia:	Ľubomír Konrád

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády, 2006