# 48. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2006/07

Úlohy 1. kola kategórie A

vzorové riešenia

## Vrh na Mesiaci		Ivo Čáp

- V prvej časti vychádzame z rovnováhy gravitačnej a odstredivej sily pri rovnomernom pohybe po kružnici so stredom v strede Mesiaca.

,

odkiaľ dostaneme

,	(1)

pre číselné hodnoty G = 6,67(10-11 N(m2(kg-2, MM = 7,35(1022 kg, RM = 1,74(106 m dostaneme    v1 ( 1,68(103 m(s-1.		2 body

- Ak teleso vrhneme rýchlosťou v2 > v1, vzďaľuje sa v prvej fáze pohybu od Mesiaca. Podľa veľkosti rýchlosti sa teleso po určitom čase vráti po eliptickej trajektórii nazad alebo pokračuje po hyperbolickej trajektórii v ceste do Vesmíru. Medzný prípad predstavuje parabolická trajektória. Podľa zákona zachovania mechanickej energie

,  kde v ( 0  pre  r ( (

teleso dosiahne vo vzdialenosti, v ktorej už je príťažlivá sila nulová, minimálnu rýchlosť, teda nulovú

( 2,37(103 m(s-1.	(2)	2 body

- Ak teleso vrhneme šikmo hore rýchlosťou v0, najprv sa bude od povrchu vzďaľovať a potom bude klesať. Teleso sa pohybuje v centrálnom gravitačnom poli Mesiaca podľa Keplerových zákonov. Použijeme zákon zachovania momentu hybnosti (Keplerov zákon konštantnej plošnej rýchlosti) a zákon zachovania mechanickej energie pre bod vrhu a pre najvyšší bod trajektórie

,

kde vm je rýchlosť v najvyššom bode.

Z týchto rovníc dostaneme po úprave a s použitím vzťahu pre v1

.	(3)

Ak je počiatočná rýchlosť v0 = v1, je maximálna dosiahnutá výška nad povrchom Mesiaca

,

kde znamienko plus predstavuje bod na elipse s najväčšou vzdialenosťou od stredu a znamienko mínus bod na elipse s najmenšou vzdialenosťou od stredu.

Pre dané hodnoty je    (  8,7(105 m  =  870 km.	3 body

- Ak predpokladáme v0 << v1, upravíme vzťah (3) na tvar

.

Ak uvážime vzťah (1) pre v1 a vyjadrenie tiažového zrýchlenia gM = G MM/RM2, dostaneme približný vzťah pre maximálnu výšku nad povrchom Mesiaca

.	3 body

## Guľa s vodou		Milan Grendel

- Teleso sa skladá z dvoch častí – jednou je guľová vrstva, druhou je voda vo vnútri. Zatiaľ čo guľa sa valí po naklonenej rovine a jej pohyb sa skladá z translačnej i rotačnej zložky, voda sa pohybuje iba translačným pohybom. Zo zákona zachovania mechanickej energie dostaneme rovnicu

(1)

kde hmotnosť guľovej vrstvy , jej moment zotrvačnosti v vzhľadom na os prechádzajúcu jej stredom , ( je uhlová rýchlosť rotačného pohybu gule, v je rýchlosť stredu gule, Δh je pokles výšky ťažiska jednej i druhej časti telesa,  je hmotnosť vody. Pre valivý pohyb bez šmýkania platí 	v = R (	(2)

Po dosadení z (2) do (1) a úprave dostaneme

(3)

Veľkosť zrýchlenia a stredu gule pri pohybe po naklonenej rovine dostaneme derivovaním tohto vzťahu, pričom  v = d(Δh)/dt a d(v2)/dt = 2 v dv/dt = 2 v a,

(4)

Číselne je a ( 3,37 m(s-2.	3 body

- Voľný povrch vody je počas pohybu kolmý na výslednicu tiažovej sily a sily zotrvačnosti, rovnobežnej s naklonenou rovinou. Preto uhol, ktorý zviera táto výslednica so zložkou tiaže kolmou na naklonenú rovinu sa rovná uhlu	 β. Platí:

(5)

Číselne je β ( 10°15´. 	3 body

- Kvapalinové teleso tvaru polgule sa vzhľadom na sklenenú guľu pohybuje tak, že sa vychyľuje ako tuhé teleso okolo osi kolmej na smer pohybu a rovnobežnej s naklonenou rovinou, ktorá prechádza stredom gule. Správa sa ako fyzikálne, ktoré kýva okolo uvedenej osi výslednom tiažovom poli, ktoré pôsobí v neinerciálnej vzťažnej sústave spojenej s guľou, ktorá sa pohybuje po naklonenej rovine so zrýchlením a. Výsledné tiažové pole v neinerciálnej sústave gule opisuje tiažové zrýchlenie g’, ktoré dostaneme ako súčet vektorov g a ­a (pozri obrázok). Pozn.: V tiažovom poli sa ustáli hladina vody tak, aby bola kolmá na smer vektora výsledného  tiažového zrýchlenia (pozri predchádzajúcu úlohu). Veľkosť výsledného tiažového zrýchlenia je

.

Pre určenie periódy kmitavého pohybu použijeme vzťah pre dobu kmitu fyzikálneho kyvadla    ,

kde J2 je moment zotrvačnosti kvapalinovej polgule vzhľadom na danú os otáčania

a x je vzdialenosť ťažiska kvapalinovej polgule s polomerom r od osi otáčania (vzdialenosť ťažiska polgule od jej podstavy - uvádza sa vo fyzikálnych tabuľkách)

.

Perióda malých kmitov je      .

Číselne  T (  0,44 s.		4 body

## Termodynamický cyklus		Matúš Medo

- Prácu plynu vyjadruje vzťah W =  . Graficky možno tento integrál znázorniť obsahom plochy v p-V diagrame medzi krivkou príslušného deja a osou objemu.

Medzi stavmi 1 a 2 plyn nemení svoj objem a nekoná prácu, W12 = 0. Pri prechode medzi stavmi 2 a 3 je práca rovná W23 = (3/2) p0V0 a pri prechode medzi stavmi 3 a 1 je W31 = ­ p0V0 (znamienko mínus zodpovedá zápornej zmene objemu ΔV31 = ­ V0).

Celková práca W, ktorú vykoná plyn počas cyklu je

W = W12 + W23 + W31 = p0V0/2.		2 body

- Dej 1-2 predstavuje izochorické zvýšenie teploty, pri ktorom je dodané teplo rovné prírastku vnútornej energie

,

kde s je počet stupňov voľnosti molekuly plynu (pre dvojatómové molekuly je s = 5)

Pri zmene stavu 3-1 sa dodané teplo rovná súčtu prírastku vnútornej energie a práce vykonanej plynom

.

Z výsledku vidno, že pri kompresii plyn odovzdáva teplo do okolia.	2 body

- Uvažujme malú zmenu objemu dV v rámci deja 2-3. Určíme teplo prijaté plynom

(Q = dU + (W = CV dT  +  p dV

Zmenu teploty vyjadríme pomocou stavovej rovnice  p V  =  n R T pomocou jej	 diferenciálnej formy

p dV + V dp  =  n R dT.

Lineárna závislosť tlaku od teploty (rovnica priamky) je

p = 2 p0 – (p0/V0) (V – V0).

Malú zmenu tlaku odtiaľ vyjadríme pomocou malej zmeny objemu

dp = – (p0/V0) dV.

S použitím uvedených vzťahov vyjadríme teplo

.

Z výsledku vyplýva, že teplo prijaté od okolia pri malej zmene stavu počas deja 2-3 postupne klesá s narastajúcim objemom. Rozhranie predstavuje stav X, pre ktorý (Q = 0. Odtiaľ dostaneme pre s = 5

V  =  VX =  (7/4) V0     a zodpovedajúci tlak 	p = pX  =  (5/4) p0

Bod X rozdelí úsečku v pomere  k = 2X/X3 = 3 : 1 = 3 	2 body

- V p-V diagrame na obrázku sú znázornené izotermy a graf stavovej zmeny 2-3. Keďže je súčin p2V2 = p3V3 = 2 p0V0, je T2 = T3. V prvej časti teplota plynu rastie až k hodnote TYmax a potom klesá k pôvodnej hodnote.

S použitím vyššie uvedenej rovnice pre stavovú zmenu 2-3 (rovnica priamky) vyjadríme závislosť teploty od objemu    .

Hľadáme maximum funkcie f(x) = x (3 – x), kde x = V/V0. Z podmienky nulovej derivácie funkcie f(x) dostaneme súradnicu maxima xm = 3/2. Stav X zodpovedá

objemu   VYmax = (3/2) V0         a tlaku    pYmax = (3/2) p0.

Maximálna teplota dosiahnutá počas cyklu je teplota v stave Ymax

Tmax = TYmax  =  ,

kde T1 =  je teplota v stave 1.

Najmenšia teplota zodpovedá stavu Ymin ( 1, kedy je súčin pV najmenší a rovný p0V0.

Tmin =  T1.		2 body

- Účinnosť deja je ( = W/Qp, kde Qp je celkové teplo prijaté plynom. Plyn prijíma teplo počas dejov 12 a 2X. Teplo prijaté počas deja 2X je

.

Účinnosť je   , pre daný plyn  ( ( 12 %.	2 body

## Meranie kondenzátora		Ivo Čáp

Najvýhodnejší spôsob riešenia je s použitím komplexnej metódy.

Komplexná amplitúda prúdu je

.		2 body

Amplitúda prúdu je    .

Amplitúda napätia na rezistore je

.	(1)	2 body

Amplitúda napätia na kondenzátore

.	   (2)	2 body

Úpravou týchto vzťahov dostaneme		2+2 body

(  3,94(10-5 S  (  1/(25 k()

(  2,00(10-7 F  =  200 nF.

Iný možný postup je s použitím vektorového diagramu obvodu:

Ak vyjdeme z vektora U2, nakreslíme v rovnakom smere vektor prúdu IG a kolmo naň vektor prúdu IC. Vektorový súčet predstavuje vektor celkového prúdu I. V tomto smere nakreslíme vektor napätia na rezistore U1 a vektorový súčet napätí U1 + U2 = U0. Fázový rozdiel medzi napätiami U1 a U2 znázorňuje uhol (.

Pri riešení použijeme vzťahy pre geometrické pomery v obrázku a dostaneme hore uvedené výsledky.

## Okuliare	Ľubomír Mucha

- Peter vidí predmety zreteľne v najväčšej vzdialenosti d2 od oka. Aby videl zreteľne predmety veľmi ďaleko musí použiť okuliare, ktorých šošovky zobrazia veľmi vzdialené predmety najviac do vzdialenosti d2 od oka. Obraz musí byť priamy a zdanlivý. To umožňujú rozptylné šošovky. Použijeme šošovkovú rovnicu

,

kde a je predmetová vzdialenosť, b obrazová vzdialenosť, f  ohnisková vzdialenosť a D optická mohutnosť šošovky.

Pre uvedený prípad veľmi vzdialeného predmetu a ( (  a b = - d2. Po dosadení dostaneme   D1 =   =  - 1/3 dioptrie.		2 body

- Najbližší predmet vo  vzdialenosti a1, ktorý môže Peter ešte zreteľne vidieť pri použití okuliarov z prípadu a), sa musí zobraziť do vzdialenosti d1. Po dosadení do šošovkovej rovnice dostaneme   , odkiaľ    (  0,6 m.

S použitím uvedených okuliarov vidí Peter zreteľne predmety vzdialené od 0,6 m až do veľmi veľkých vzdialeností (teoreticky do nekonečna).	3 body

- Aby Peter videl zreteľne predmet umiestnený vo vzdialenosti d < d1 od oka musí použiť okuliare s šošovkami, ktoré zobrazia tento predmet do vzdialenosti najmenej d1. Obraz musí byť priamy a zdanlivý a posunutý od šošovky ďalej. To umožňujú spojné šošovky.

Do šošovkovej rovnice dosadíme a = d, b = - d1

.         ( 2 dioptrie		2 body

- Najvzdialenejší predmet, ktorý môže Peter vidieť zreteľne, keď bude mať okuliare s šošovkami z prípadu c), je tak vzdialený, že sa zobrazí najviac do vzdialenosti d2. Obraz bude zdanlivý a priamy. Po dosadení do šošovkovej rovnice dostaneme

, odkiaľ    (  0,43 m.

S použitím okuliarov so šošovkami z prípadu c) Peter vidí zreteľne predmety, ktoré sa nachádzajú v rozsahu vzdialeností 0,25 m až 0,43 m od oka. Predmety, ktoré sú ďalej ako 0,43 m od oka už Peter nevidí s okuliarmi zreteľne. 		3 body

## Atómové hodiny 	Ľubomír Konrád

- Čas trvania transportu v sústave spojenej so zemou je t = s / v  =  s/(βc)

Ak v sústave spojenej s hodinami uplynie čas t’, v sústave spojenej so zemou sa pozoruje čas dlhší    .

Odchýlka je      (1)

Približný vzťah pre malé rýchlosti prepravy

.	(2)	3 body

- Pre danú maximálnu odchýlku dostaneme rýchlosť zo vzťahu (1)

(  150 m(s-1  (  540 km/h.

S použitím približného vzťahu (2) dostaneme

(  150 m(s-1.		4 body

- Relatívna chyba určenia rýchlosti je

(  6,3(10-14.		3 body

Z toho vyplýva, že pri uvedených rýchlostiach stačí používať približný vzťah.

48. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy 1. kola kategórie A

Autori úloh:	Ivo Čáp, Milan Grendel, Matúš Medo, Ľubomír Mucha, Ľubomír Konrád

Recenzia:	Ľubomír Mucha, Slavomír Tuleja

Redakcia:	Ivo Čáp

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády, 2006

# Text boxes

Fg

Fz

β

α

h

v0

α

O

3

X

2

TYmax

T2

V

p

(

U0

U1

I

IC

IG

U2

g

-a

β

α

g‘

Ymax

Ymin