48. ročník Fyzikálnej olympiády

Riešenia úloh 2. kola kategórie F

Križovatka									Ľubomír Konrád

V okamihu, keď je vzájomná vzdialenosť medzi autami d, nachádzajú sa autá vo vzdialenostiach s1 = v1t, resp. s2 = v2t od križovatky.

Podľa Pytagorovej vety platí d2 = (v1t)2 + (v2t)2, odkiaľ hľadaný čas 	4 body

= 40 s.								4 body

Vzdialenosti áut od križovatky sú

s1 = v1 t = 600 m,								1 bod

s2 = v2 t = 800 m.								1 bod

Rovnováha na váhach							Ľubomír Konrád

Pre rovnováhu zavesených hliníkových guľôčok platí

,							2 body

kde mg je veľkosť tiažovej sily pôsobiacej na každú guľôčku a Fv je veľkosť vztlakovej sily pôsobiacej na guľôčku ponorenú do kvapaliny, pričom m = V(1 a Fv = V(2g (V je objem guľôčok). Po dosadení

,						2 body

odkiaľ

= 3,7 cm.								2 body

Ak zavesíme namiesto hliníkovej guľôčky, ktorá nebola ponorená, na koniec vahadla inú guľôčku s rovnakým objemom, ale s inou hustotou (3 a hmotnosťou m3 = V(3, je rovnováha daná rovnicou

.

Po dosadení

,							2 body

odkiaľ

= 1,7 g/cm3.							2 body

Žeriav	 									Ľubomír Konrád

Žeriav vykoná užitočnú prácu W = Fh = mg4h0, a teda jeho výkon je P = W /( . Účinnosť je definovaná vzťahom ( = P/P0. Po dosadení

,							4 body

Odkiaľ čas potrebný na prepravu nákladu je

= 115 s.								2 body

Potenciálna energia nákladu sa zvýši o hodnotu

= 1,2 MJ.							2 body

Žeriav vykoná počas dvíhania prácu W = Fh = mg4h0 = 1,2 MJ.		2 body

Biely Tesák									Ľubomír Konrád

Pri plávaní trámu je v rovnováhe tiažová sila  a vztlaková sila, takže platí

,

odkiaľ

= 750 kg/m3.							2 body

Označme x výšku ponorenej časti trámu, na ktorom leží chlapec s hmotnosťou m. Potom platí

,

odkiaľ

= 27,5 cm.

Keďže x ( b, znamená to, že trám s chlapcom by sa ponoril pod hladinu.	4 body

Ak označíme m1 hmotnosť záťaže, pri ktorej by horná stena trámu splývala s hladinou vody, platí

,

odkiaľ

= 30 kg.							4 body

48. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy 2. kola kategórie F

Autor úloh:	Ľubomír Konrád

Recenzia:	Margita Brezinová, Ivo Čáp

Redakcia:	Ľubomír Konrád

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády, 2007