# 48. ročník Fyzikálnej olympiády

školský rok 2006/07

Úlohy 2. kola kategórie C

1.	Odraz loptičky								Ľubomír Konrád

Na vodorovnej hladkej podložke je postavený klin (trojboký hranol) s hmotnosťou M = 1,0 kg. Na klin dopadne z výšky h = 50 cm loptička s hmotnosťou m = 10 g a odrazí sa od neho pod uhlom ( = 30° vzhľadom na vodorovnú podložku po ktorej sa môže pohybovať (obrázok).

- Určte rýchlosť v1 klina a rýchlosť v2 loptičky po tejto zrážke.

- Do akej maximálnej výšky hm nad vodorovnou úrovňou miesta dopadu na klin vystúpi loptička po odraze od klina?

Zrážku považujte za dokonale pružnú, trenie medzi klinom a stolom neuvažujte, tiažové zrýchlenie g = 9,8 m.s-2.

2. 	Práca rekordérov    							Ľubomír Mucha

Aktuálne atletické svetové rekordy vo vrhu guľou, hode diskom, hode oštepom a hode kladivom pre mužov a ženy sú v priloženej tabuľke. Za každým výkonom je uvedená hmotnosť náradia.

Vypočítajte, akú prácu vykonal každý rekordér pri svojom rekorde, ak predpokladáme, že všetky športové náčinia vyleteli atlétom z ruky vo výške h = 1,8 m a pod uhlom α = 45 ˚ vzhľadom na vodorovnú rovinu ihriska.

Ktorý atlét vykoná najväčšiu a ktorý najmenšiu prácu, extrémne hodnoty porovnajte?

Tiažové zrýchlenie g = 9,8 m(s-2. Zanedbajte odpor vzduchu.

|  | Guľa | Disk | Oštep | Kladivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muži | 23,12 m / 7,26 kg | 74,08 m / 2 kg | 98,48 m / 800 g | 86,74 m / 7,26 kg |
| Ženy | 22,63 m / 4 kg | 76,80 m / 1 kg | 71,70 m / 600 g | 77,80 m / 4 kg |

- Planétka	Ivo Čáp

Na malú planétku tvaru gule s polomerom R = 1 200 km a priemernou hustotou 3,3(103 kg(m-3 dopadajú drobné meteority. Pri dopade sú do okolitého priestoru vymrštené menšie kamene, ktoré sa pohybujú bez odporu prostredia v gravitačnom poli planétky.

  - Aké je gravitačné zrýchlenie na povrchu planétky?

  - Akú rýchlosť v1 má kameň vymrštený z miesta dopadu meteoritu v smere dotyčnice k povrchu planétky, ak sa pohybuje tesne nad povrchom planétky po kružnicovej trajektórii? Za aký čas T1 vykoná kameň jeden obeh okolo planétky?

  - Akú minimálnu rýchlosť v2 musí mať kameň vymrštený z povrchu planétky ľubovoľným smerom, aby sa už k povrchu planétky nevrátil?

  - Akou rýchlosťou v3 bol vymrštený kameň v smere dotyčnice k povrchu planétky, ak sa do miesta dopadu meteoritu vrátil za čas T3 > T1. V akej najväčšej vzdialenosti h3 od povrchu planétky sa počas svojho pohybu nachádzal?

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Konštanta v gravitačnom zákone G = 6,7(10-11 N(kg-2(m2, T3 = 7,2(103 s. Vplyv gravitačného poľa iných telies neuvažujte.

Pomôcka: Objem gule s polomerom R je V = (4/3)(R3.

- Zamŕzanie rybníka	Ivo Čáp

Výnimočná vlastnosť vody, ktorá je dôležitá pre uchovanie života vo vode, súvisí s tým, že ľad pláva na vode, lebo hustota ľadu je menšia ako hustota vody. Pri mrazivom počasí preto vodná nádrž zamŕza od hladiny smerom nadol. Ľad pôsobí ako tepelná izolácia a chráni vodu pod sebou pred rýchlou stratou energie.

Predpokladajme, že na hladine rybníka sa vytvorila  tenká vrstva ľadu, ktorého koeficient mernej tepelnej vodivosti (L = 2,2 W(m-1(K-1. Teplota vody tesne pod ľadom je T0 = 0 °C a teplota vonkajšieho povrchu ľadu v mrazivom počasí je T1 = ­ 5,0 °C. Pri dne rybníka v hĺbke H = 2,5 m sa udržiava konštantná teplota T2 = 4,0 °C a pre zjednodušenie predpokladáme, že sa voda nepohybuje.

  - Uvažujme hrúbku ľadu na hladine rybníka x1 = 10 cm. Aký je prírastok Δx hrúbky ľadu za jednu hodinu pri uvedených podmienkach, ak vieme, že merné skupenské teplo tuhnutia vody je l = 333 kJ(kg-1, koeficient mernej tepelnej vodivosti vody je (V = 0,50 W(m­1(K­1 a hustota ľadu (L = 920 kg(m-3.

  - Akú výslednú hrúbku x2 by nadobudla ľadová vrstva na hladine rybníka, ak by uvedený mráz pôsobil veľmi dlhú dobu a teplota pri dne by sa udržala na hodnote T2?

# Text boxes

v2

m

M

(

h

v1