49. ročník Fyzikálnej olympiády

v školskom roku 2007/08

Riešenie úloh 1. kola kategórie F

1. Jazda na bicykli								Ľubomír Konrád

Čas potrebný na prekonanie prevej časti je t1 = (2/3) s0 / v1, druhý úsek prekoná pešo za čas t2 = (1/3) s0 / v2. Pre časy platí t2 = 2 t1.

Pomer rýchlostí na bicykli a pešo je

.	5 bodov

Na bicykli išla Kristína rýchlosťou 4x väčšou ako pri chôdzi pešo.

Graf závislosti dráhy od času.

5 bodov

2. Dva vlaky									Ľubomír Konrád

pozri riešenie rovnakej úlohy kategórie E

3. Lešenie 									Ľubomír Konrád

Pozri riešenie rovnakej úlohy v kategórii E.

4. Plávajúce kocky 								Stanislav Staňo

Pozri riešenie rovnakej úlohy v kategórii E.

5. Výkon motora 								Ľubomír Konrád

Ak prejde auto vzdialenosť s je pri mernej spotrebe (  = 7,5 litra/100 km, spotrebuje objem V = ( s paliva, čo prestavuje hmotnosť m = ( ( s paliva. Jeho spálením sa uvoľní teplo Q = H m. Pri účinnosti ( je výkon motora

=  14,8 kW.	5 bodov

Ťažná sila  F = P / v = P t / s a teda

=  725 N.	5 bodov

6. Hustota liehu 								Ľubomír Konrád

Ak je hladina oleja v obidvoch ramenách v rovnakej výške, znamená to, že je na hladine rovnaký tlak. 	3 body

Tento tlak  predstavuje hydrostatický tlak stĺpca kvapaliny nad hladinou oleja.

Platí preto  h1 (0 g  =  h2 (  g.	3 body

Hustota liehu je

=  800 kg·m-3.	4 body

# Text boxes

t0

0

(1/3) t0

(2/3) s0

s0

t

s