## Fyzikálna olympiáda

51. ročník

školský rok 2009/2010

Kategória A

Riešenie úloh krajského kola

Práve vyšlo

********************************

FYZIKA V ZAUJÍMAVÝCH ÚLOHÁCH II (kniha) – zbierka zadaní úloh FO kategórií A – D pre SŠ, ročníky 45 – 50  (nadväzuje na I. diel z roku 2004)

FYZIKA V ZAUJÍMAVÝCH RIEŠENÝCH ÚLOHÁCH II (CD) –zbierka úloh FO kategórií A – D pre SŠ, zadania + riešenia, ročníky 39 – 50 (1993 – 2009 – od vzniku FO SR).

*******************************

ZAUJÍMAVÉ ÚLOHY Z FYZIKY (kniha) – zbierka zadaní úloh FO kategórií E až G pre ZŠ, ročníky 35 až 50 (1993 – 2009).

ZAUJÍMAVÉ RIEŠENÉ ÚLOHY Z FYZIKY (CD) – zbierka úloh FO kategórií E až G pre ZŠ – zadania + riešenia, ročníky 35 až 50 (1993 – 2009 – od vzniku FO SR)

******************************

Informácie a objednávky: http://fpv.uniza.sk/fo/

******************************

1.	Zrážka kyvadiel	Ivo Čáp

V prvej fáze sa gule pohybujú do najnižšej polohy. S použitím zákona zachovania mechanickej energie dostaneme rýchlosť v0, ktorú nadobudnú

.

Po zrážke získajú gule rýchlosti v1 a v2 (kladný smer podľa obrázku doprava). Pri zrážke je splnený zákon zachovania hybnosti a mechanickej (kinetickej) energie

.

Z týchto rovníc dostaneme rýchlosti po zrážke

,

kde p = m1/m2 > 0 je pomer hmotností gúľ.

a)	Pre  p = 3  dostaneme v1 = 0 a teda guľa (1) zostane po zrážke v pokoji. 
Pre  p = 1/3 dostaneme v2 = 0 a teda guľa (2) zostane po zrážke v pokoji.

5 bodov

Pre p < 3 sa guľa (1) odrazí smerom nazad, pre p > 3 guľa (1) pokračuje v pôvodnom smere.

Rýchlosť v1 sa mení pri zmene pomeru p ( (0; () v rozsahu od v1 = v0 pre p ( ( cez nulovú hodnotu pri p = 3 až po v1 = (3 v0 pri p ( 0.

b)	Po zrážke sa guľa (1) pohybuje smerom nahor do hornej polohy, pričom je splnený zákon zachovania mechanickej energie.

.

V hornej polohe musí byť odstredivá sila minimálne rovná sile tiažovej

.

Odtiaľ dostaneme podmienku pre prechod hornou polohou

.

Po dosadení za rýchlosť v1 dostaneme	.

Pre p > 3 je  a nerovnica dostane na tvar ≈ - 7,9 a to je v rozpore s predpokladom.

Pre 0 < p < 3  je  a nerovnica dostane tvar  ≈ 0,55.

Guľa (1) prejde po zrážke po oblúku kružnice hornou polohou, ak m1 < 0,55 m2.

Rovnakým postupom možno určiť, že guľa (2) prejde po zrážke po oblúku kružnice hornou polohou, ak m2 < 0,55 m1.	5 bodov

2. 	Oneskorovacia linka	Tomáš Bzdušek

a)	Ak článok zaťažíme impedanciou Z0, je vstupná impedancia tiež Z0

,

odkiaľ dostaneme  .	2 body

b)	Charakteristická impedancia je reálna, ak je výraz pod odmocninou nezáporný

, odkiaľ dostaneme .

Hraničná hodnota predstavuje medznú uhlovú frekvenciu

≈ 800 krad∙s(1.	1 bod

Medzná frekvencia  je  ≈  127 kHz.	1 bod

Pre f  << f0 je limitná hodnota charakteristickej impedancie

≈ 50 Ω.	1 bod

c)	Komplexný prenos je

.

Pre nízke uhlové frekvencie ω << ω0 platí približný vzťah

.

Amplitúdová prenosová charakteristika je 	1 bod

a fázová prenosová charakteristika .	1 bod

d)	Ak uvážime fázový vzťah φ = ω (t, zodpovedá fázovému posunutiu φU časové oneskorenie signálu   ≈ 2,5 μs.	2 body

e)	Na dosiahnutie požadovaného oneskorenia potrebujeme linku, ktorá pozostáva z N článkov, kde    ≈  8.	1 bod

3.	Viditeľnosť vo vode      	Ľubomír Mucha

a)	Lúč z bodu A sa láme na hladine pod uhlom γ, ktorý je daný Snelliovým zákonom lomu

sinγ / sinα = n/n0 (pre vzduch nad hladinou uvažujeme n0 = 1). Pre medzný uhol αm je γ = 90° a platí  sinαm = 1/n.

Vzdialenosť L1 k bodu A je

L1 = (H ( h) tg αm  +  H tg αm

a po úprave

≈  43,3 m.	4 body

b)	Hranica daná uhlom αm predstavuje rozhranie ( kružnicu s polomerom

≈  20,6 m.

Z uhlov α < αm prenikajú k potápačovi lúče z vonkajšieho priestoru nad hladinou a vnútrajšok kruhu je preto svetlý. Z uhlov α > αm sa dostáva k potápačovi svetlo iba totálnym odrazom, tzn. svetlo vychádzajúce z dna z miest vzdialenejších ako L1 a svetlo rozptýlené. Vonkajšia časť kruhu je zrkadlovo lesklá. Táto zrkadlová plocha je svetlá alebo tmavá podľa farby dna a čistoty vody. Vzhľadom na dosť veľkú hĺbku bude vonkajšia lesklá časť tmavšia.

3 body

c)	Pri šikmom dne je vzdialenosť najbližšieho pozorovaného bodu na dne v smere kolmom na spádnicu rovná L1 (podľa časti a)). Vzdialenosť najbližšieho bodu na dne v smere spádnice je L2 a táto vzdialenosť je najmenšia..

Uvažujme trojuholník OAB, ktorého dve strany sú L1 a L2. Uhol pri vrchole A je 90° ( αm, pri vrchole B je 90° + α ( β.

S použitím sínusovej vety pre tento trojuholník dostaneme

,

odkiaľ

≈  34,4 m.	3 body

4.	Čerenkovovo žiarenie	Ľubomír Mucha

a)	Nech v čase t = 0 sa častica nachádza v bode A, ktorý je v rovine papiera. Bod B dosiahne častica za čas t = t1, ktorý je tiež v rovine papiera. Podľa Huygensovho princípu v čase 0 < t < t1 svetelná vlna vyžiarená v bode A má tvar gule (v rovine papiera je to kružnica) s polomerom AD a svetelná vlna vyžiarená v bode C má tvar gule s polomerom CE. Z obrázka je zrejmé, že platí

.

Gule sa tak transformujú jedna do druhej pomocou rovnoľahlosti so stredom rovnoľahlosti vo vrchole B. Je zrejmé, že výslednou vlnoplochou je kužeľ, ktorého vrchol je v bode B a plášť kužeľa sa dotýka jednotlivých guľových vlnoplôch. Pre uhol φ = (ABD platí , kde ( je uhol medzi smerom žiarenia a smerom trajektórie častice.	4 body

b)	Pre relativistickú kinetickú energiu častice platí

,

kde m0 je pokojová hmotnosť častice. Zo vzťahu

dostaneme pre rýchlosť častice .

Potom pre kinetickú energiu dostaneme

.

Číselné hodnoty: pre protón Ekp = 0,51 GeV a pre elektrón Eke = 0,28 MeV.

4 body

c)	Minimálnu energiu získame vtedy, ak sa rýchlosť častice rovná rýchlosti svetla v danom prostredí, tzn. v = c/n a cos(  = 1.

Potom pre minimálnu kinetickú energiu dostaneme vzťah .

Pre číselné hodnoty vychádza: Ekp min = 0,48 GeV, Eke min = 0,26 MeV.

2 body

# Text boxes

A

β

α

α

h

H

L2

B

(

L1

O

•

•



E

D

C

A

B