## Fyzikálna olympiáda

51. ročník

školský rok 2009/2010

Kategória E

Zadanie úloh krajského kola

(riešenie a ďalšie informácie na http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk)

1. Transsibírska magistrála							Ľubomír Konrád

Jednou z najväčších stavieb v histórii ľudstva sa stala výstavba Transibírskej magistrály, ktorá spája Európu s Ďalekým Východom a dosahuje dĺžku 9 289 km. Medzi dvomi vzdialenými mestami na trase magistrály premáva nákladný vlak, osobný vlak a rýchlik. V dôsledku nepriaznivého počasia došlo k obmedzeniu rýchlostí všetkých vlakov. Rýchlosť nákladného vlaku je o Δv1 = 10 km/h menšia ako rýchlosť osobného vlaku a preto potrebuje na celú trasu o Δt1 = 5,0 hodín viac ako osobný vlak. Rýchlosť rýchlika je o Δv2 = 10 km/h väčšia ako rýchlosť osobného vlaku, preto na celú trasu potrebuje o Δt2 = 3,0 hodiny menej ako osobný vlak.

- Určte rýchlosť v1 nákladného vlaku, v2 osobného vlaku a v3 rýchlika pri tejto obmedzenej prevádzke.

- Určte časy jazdy jednotlivých vlakov (t1 nákladného vlaku, t2 osobného vlaku, t3 rýchlika)  medzi uvedenými mestami?

- Aká je vzdialenosť s medzi uvedenými mestami?

2. Rezistor									Ľubomír Konrád

Elektrický ohrievač je pripojený na zdroj konštantného napätia U = 12 V. V grafe je znázornená časová závislosť tepla Q, ktoré sa uvoľňuje v ohrievači.

a)	Určte príkon P1 ohrievača.

b)	Určte odpor R1 ohrievača.

c)	O koľko percent poklesne príkon ohrievača, ak pripojíme k ohrievaču sériovo rezistor s odporom R2 = 0,25 Ω?

3. Umelé mlieko								Renáta Tóthová

Teta Renáta má doma malého Ondrejka, ktorému každé ráno pripravuje umelé mlieko. Dnes vymyslela nový spôsob, ktorý má Ondrejovi zaručiť vždy včas pripravené mlieko. V mrazničke si nachystá ľadové kocky zo zmrznutej prevarenej vody s teplotou t1 = – 10 °C. Vo varnej kanvici zohreje ďalšiu vodu na teplotu t2 = 100 °C. Na prípravu mlieka potrebuje teta Renáta vodu s teplotou t3 = 40 °C a objemom V3 = 240 ml.

- Z akého objemu V1 prevarenej vody si má pripraviť ľadové kocky na prípravu uvedeného objemu V3 teplej vody?

- Aký je objem V2  horúcej vody má zmiešať s ľadovými kockami v Ondrejovej dojčenskej fľaši, aby získala vodu s objemom V3 a teplotou t 3?

Hustota vody ( = 1 000 kg/m3, merná tepelná kapacita ľadu c1 = 2 100 J/(kg∙°C), merná tepelná kapacita vody c2 = 4 200 J/(kg∙°C), merné skupenské teplo topenia ľadu lt = 334 kJ/kg. Odpovede uveďte v mililitroch. Tepelné straty zanedbajte.

4. Pohárik z ľadu								Dušan Nemec

Malý Eskimák Erik si raz vyrobil z ľadu pohárik v tvare valca s objemom dutiny V1 = 200 ml. Objem ľadu, z ktorého je pohárik vyrobený je V2 = 150 ml a celkový objem pohárika je tak V3 = V1 + V2. Erik si všimol, že každý plný kus ľadu vo vode pláva a nad vodou sa nachádza p1 = 1/10 jeho celkového objemu.

- Aká je hustota (L ľadu, ak má voda hustotu (V = 1,0 g/cm3?

Zaujímalo ho, ako sa bude správať vo vode pohárik a preto ho vložil do väčšej nádoby s vodou. Pohárik plával v zvislej polohe.

- Koľko percent p2 z celkového objemu V3 pohárika sa bude nachádzať pod vodou, ak pláva pohárik prázdny?

- Koľko percent p3 objemu pohárika vyčnievalo nad hladinu, keď Erik pohárik celý naplnil vodou?

- Ako sa zmení výška hladiny vody v nádobe, keď sa plávajúci prázdny pohárik vo vode roztopí? Odpovedzte či stúpne, poklesne alebo sa nezmení a odpoveď zdôvodnite? Aký bude výsledok, ak bol na začiatku pohárik celkom naplnený vodou a postupne sa roztopil?

51. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy krajského kola kategórie E

Autor úloh:			Renáta Tóthová, Dušan Nemec, Ľubomír Konrád

Recenzia:			Ivo Čáp, Ľubomír Konrád

Vydal:                                              IUVENTA, Bratislava, 2010

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 2010

# Text boxes

V2

V1

6

4

2

0

80

40

t/s

Q/J