# 1. Rovnováha valca pod doskou

Riešenie:

a)	Keďže OA = OB, pozri obrázok, je v medznom prípade x = L. Z pravouhlého trojuholníka OAS dostaneme

, resp.    ≈  5,7°.	1 bod

b)	Ak by bolo trenie nulové, pôsobí v bode dotyku B prítlačná sila Fn2, ktorá má nenulový priemet do vodorovného smeru Fn2 sinφ. Táto sila uvedie valec do pohybu vo vodorovnom smere v smere otvorenia uhlu. Keďže sú dotyčnicové sily trenia nulové a momenty prítlačných síl vzhľadom na os valca sú nulové, valec sa začne pohybovať bez rotácie.

Z podmienky rovnováhy dosky určíme veľkosť prítlačnej sily. Z rovnováhy momentov síl vzhľadom na os O dostaneme

x Fn2 = Fg2 (L/2) cosφ, kde  x = r / tg(φ/2) .

Zrýchlenie valca

,

kde

.

Po dosadení

≈  11,4 m∙s-2.	1 bod

c)	Na dotykových plochách pôsobí trenie, ktoré smeruje proti smeru relatívneho pohybu. Keďže bez trenia sa valec pohybuje smerom vľavo, sily trenia pôsobia v opačnom smere (smerom ku kĺbu O). Jednotlivé sily, ktoré pôsobia v sústave sú znázornené v nasledujúcom obrázku.

2 body

d)	V prípade statickej rovnováhy pôsobia sily statického trenia Ft1 a Ft2. 	Na valec pôsobí okrem toho tiažová sila Fg1 a kolmé (prítlačné) sily Fn1 a Fn2, ktoré sú určujúce pre veľkosť trenia.

V stave statickej rovnováhy platia pre valec rovnice

Ft1  + Ft2 cosφ (  Fn2 sinφ = 0

Fn1 ( Ft2 sinφ ( Fn2 cosφ =  Fg1,

Ft1 =  Ft2  (momentová podmienka)

Prítlačnú silu dosky určíme z podmienky rovnováhy momentov síl

Fn2  r / tg(φ/2)  =  Fg2 (L/2) cosφ.

V miestach dotyku nedochádza k prešmyknutiu, ak s splnené podmienky

Ft1 ( f1 Fn1 a  Ft2 ( f1 Fn2.

S použitím predchádzajúcich rovníc dostaneme

,

odkiaľ

≈ 0,27.	2  body

Podobne

,

odkiaľ

≈  0,19.	2 body

Z výsledkov je zrejmé, že pre medzné hodnoty koeficientov trenia platí f1m < f2m.

e)	Ak nie sú splnené podmienky statickej rovnováhy, dôjde k šmýkaniu na dotykových plochách.

Ak platí f1 =  f2 =  0,22 začne sa valec prešmykovať na hornej ploche a na dolnej sa prešmykovať nebude. Valec sa začne valiť po vodorovnej podložke tak, že sa ťažisko pohybuje vľavo a smer otáčania je kladný (proti smeru hodinových ručičiek)

Ak platí f1 = 0,10 a f2 = 0,30 začne sa valec prešmykovať na dolnej dotykovej ploche a na hornej sa prešmykovať nebude. Valec sa bude pohybovať tak, že sa ťažisko posúva vľavo ale smer otáčania je záporný (v smere hodinových ručičiek ( bude sa odvaľovať po povrchu dosky).	2 body

2. Elektrický frekvenčný filter

Riešenie:

a)	Keďže v bode A je nulové napätie, je vstupný prúd i1 = u1/R1. Prúd iBA = u2/R2. Keďže vstupný prúd OZ vo vstupe A je nulový, platí i1 = ( i2. Z tejto podmienky dostaneme

.

Vstupný odpor je rovný Rvst = R1 = 1,0 kΩ.

Odpor  ≈ 100 kΩ.	2 body

b)	Pri spoločnom prúde rezistora R1 a kapacitora C1 vyjadríme rovnosť napätí pri uhlovej frekvencii ω1

,  odkiaľ  .

Kapacita C1 je potom

≈  6,4∙10-6 F = 6,4 μF.	1 bod

c)	Pri spoločnom napätí u2 na dvojici R2 a C2 vyjadríme rovnosť prúdov pri uhlovej frekvencii ω2

, odkiaľ  .

Kapacita C2 je potom

≈ 8,0∙10(11 F = 80 pF.	1 bod

d)	Pri určení napäťového prenosu postupujeme rovnako ako v prípade a) s tým rozdielom, že uvažujeme impedancie vstupného dvojpólu a dvojpólu spätnej väzby.

,

kde U1 a U2 sú amplitúdy vstupného a výstupného napätia.

.

Vzťah upravíme na tvar, v ktorom možno sledovať frekvenčné pomery

.	3 body

e)	Pre ω = ω1 a ω/ω2 << 1 upravíme vzťah na tvar

.

Pre ω = ω2 a ω/ω1 >> 1 upravíme vzťah pre prenos na tvar

.

Pre ω/ω1 >> 1 a súčasne ω/ω2 << 1 platí pre napäťový prenos približný vzťah

.

Pre ω << ω1 napäťový prenos s frekvenciou lineárne rastie AU ≈ Au0 (ω/ω1),

pre ω >> ω2 s frekvenciou nepriamo úmerne klesá AU ≈ Au0 (ω2/ω).

Filter prepúšťa signál v rozsahu uhlových frekvencií od (1 do (2 a pre uhlové frekvencie ( << (1 a ( >> (2 signál potlačuje.	3 body

3. Fotoelektrický jav

Riešenie:

a)	Aby sa elektrón uvoľnil z povrchu, musí prekonať väzbový potenciál, tzn. musí získať minimálne energiu Ef min fotónu rovnú výstupnej práci

, odkiaľ dostaneme  ≈ 650 nm.

Emisia elektrónov nastane pre žiarenie s energiou fotónov Ef ( Ef min a teda s frekvenciou f  ( fm, resp. vlnovou dĺžkou λ ( λm.	2 body

b)	Emitované elektróny majú podľa Einsteinovho zákona maximálnu kinetickú energiu

Ek  =  Ef - We.

Pre kinetickú energiu použijeme klasický vzťah Ek = (1/2) me v2 a otestujeme výsledok

Maximálna rýchlosť emitovaných elektrónov je potom

(1)	.

Pre jednotlivé prípady dostaneme výsledky:

i) 	λ1 = c/f1 ≈  3,0 μm > λm. Fotoefekt nenastane.

ii)	λ2 ≈ 580 nm < λm  a v ≈ 2,9∙105 m∙s(1 << c.

iii)	λ3 ≈ 300 nm < λm  a v ≈ 8,9∙105 m∙s(1 << c.

iv)	λ4 ≈ 4,0 pm << λm a v ≈ 3,3∙108 m∙s(1 > c.

V druhom a treťom prípade je klasické riešenie oprávnené.	2 body

V štvrtom prípade nie je klasické riešenie správne a úlohu treba riešiť relativisticky. Kinetickú energiu vyjadríme vzťahom

,

kde m je relativistická hmotnosť a me pokojová hmotnosť elektrónu.

Odtiaľ určíme maximálnu rýchlosť emitovaných elektrónov v iv) prípade

≈  0,783 c  ≈ 2,35∙108 m∙s(1.	2 body

Pozn.: Po dosadení frekvencií podľa prípadov ii) a iii) dostaneme výsledky rovnaké ako s použitím klasickej teórie.

c)	De Broglieho vlnová dĺžka elektrónu je určená vzťahom λe = h/pe,

kde pre rýchlosti v << c (klasická mechanika) .

Vlnová dĺžka elektrónov je

Pomer vlnových dĺžok je

.	2 body

Funkcia pod odmocninou nadobúda maximálnu hodnotu a tým celý výraz minimálnu hodnotu (pozri pomôcku v zadaní) pre

λmin = λm/2 ≈ 325 nm.

Hodnota pomeru vlnových dĺžok

≈ 2,73∙10(3.

Keďže λmin > λ3, je predpoklad v << c a teda klasický výpočet oprávnený.	2 body

4. Lom svetla

Riešenie:

a) 	Keďže je pozorovateľ ďaleko, je lúč dopadajúci do oka prakticky rovnobežný s optickou osou. Z tyčky A lúč postupuje do bodu B na stene nádoby, kde sa láme rovnobežne s optickou osou, obrázok. V obrázku sú vyznačené rozmery x a y.

Využijeme zákon lomu  sinβ = n sinα

geometrický vzťah  y = r sinβ

a sínusovú vetu pre trojuholník ABS   x/r  =  sinα / sin(π/2 +β ( α) = sinα / cos(β(α).

S použitím týchto vzťahov dostaneme

Z týchto vzťahov vylúčime parameter β

a vzájomné relatívne posunutie

.	4 body

b)

graf 2 body

S použitím uvedených vzťahov sa vypočítajú príslušné hodnoty. Graf má nasledujúci tvar

z ktorého možno určiť maximum δmax ≈ 0,18 pre (y/r)max ≈ 0,85. K tejto hodnote prislúcha hodnota (x/r)max ≈ 0,67.	2 body

Pri pohybe tyčky sa najprv vzdialenosť tyčky a jej obrazu zväčšuje až po maximálnu hodnotu rovnú 18 % polomeru a potom klesá k nule.

c)	Konštanta k zodpovedá zväčšeniu priemeru v dôsledku lomu svetla vo vode a je rovná

.

Pre počiatočnú polohu y/r ( 0 je

.

Priemer je zväčšený a zväčšenie je rovné hodnote indexu lomu.	2 body

Pozn.: Výsledok sa dá overiť jednoduchým experimentom.

# Text boxes

optická os

lúč

V

B

A

S

β

β

α

y

r

x

vA

φ

Fg2

T

S

(Fn2

(Ft2

A

x

Ft2

Fn2

Fg1

Fn1

Ft1

O

φ

B