## Fyzikálna olympiáda

52. ročník

školský rok 2010/2011

Kategória C

Úlohy krajského kola - riešenie

# 1. Olovnica

- V tomto prípade platí , kde  je sila, ktorá zodpovedá medzi pevnosti lanka,  je tiažová sila olovnice,  je tiažová sila lanka, pričom  a ha je hľadaná maximálna dĺžka lanka vo vzduchu. Po úprave dostaneme  = 4,09 km.					3 body

- Na olovnicu aj lanko vo vode pôsobí tiažová aj vztlaková sila. Výsledná sila pôsobiaca na olovnicu je potom: . Lanko si môžeme predstaviť ako homogénny valec s prierezom S a výškou h. Potom naň pôsobí výsledná sila    , kde hb je hľadaná maximálna hĺbka mora, ktorú možno s danou olovnicou zmerať. Opäť platí , alebo po dosadení .                                                                               Odtiaľ je maximálna hĺbka:   = 4,79 km.		5 bodov

- V tomto prípade dosadíme do výsledného vzťahu časti b) nulové hodnoty m a V  a dostaneme   = 5,83 km.					2 body

2. Tri rezistory

Výsledný odpor troch rezistorov zapojených podľa schémy a) je

a podľa schémy b) je

.

Podľa Ohmovho zákona platí .

Ak využijeme namerané údaje a údaje o odpore rezistorov, pre ktoré platí , dostaneme rovnicu .

Pre dané hodnoty odporov je jediná možnosť R1 + R2 = 6 ( a R3 = 4 (.

V druhom zapojení je prúd .

Ak si zvolíme možnosť R1 = 5 ( a R2 = 1 ( dostaneme Ib = 0,48 A < 1 A.

V prípade voľby R1 = 1 ( a R2 = 5 ( je prúd Ib = 1,3 A > 1 A, čo zodpovedá výsledku merania.

Jednotlivé rezistory majú hodnoty odporu R1 = 1 (, R2 = 5 ( a R3 = 4 (.

Pozn.: Možno postupovať aj iným spôsobom.				10 bodov

3. Podchladená voda

a)	Označme mL hmotnosť vody, ktorá sa premení na ľad, zvyšok vody nepremenenej na ľad má hmotnosť mV = m ( mL. Pri vzniku ľadu sa uvoľní teplo . Ak predpokladáme, že nedôjde k úplnému zamrznutiu vody, je mV > 0 a výsledná teplota vody a ľadu je t0 = 0 °C. Potom môžeme písať

.

Relatívna hmotnosť vzniknutého ľadu

.            				6 bodov

b)	Ak sa má celý objem podchladenej vody premeniť na ľad, je v krajnom prípade výsledná teplota ľadu t0 = 0 °C a mL/m = 100 %. Z predchádzajúceho výsledku dostaneme zodpovedajúcu teplotu podchladenia

= - 157 °C.							4 body

Pozn.: Minimálna dosiahnutá teplota podchladenia je približne -30 °C.

4. Nebezpečný svah

- Keďže sa zlepenec s hmotnosťou m pohybuje konštantnou rýchlosťou, musí byť výsledná sila pôsobiaca v smere pohybu nulová , odkiaľ dostaneme

= 5,06 mN.					2 body

- Zložky rýchlosti pohybu v0x, v0y sú

= 0,17 m∙s(1,  = 0,98 m∙s(1		1 bod

- Rýchlosť v1 môžeme určiť napr. zo zákona zachovania mechanickej energie

,

odkiaľ  = 19,8 m∙s(1.

Keďže vodorovná zložka sily pôsobiacej na zlepenec počas pohybu vo vzduchu je nulová, zložka rýchlosti v1x sa nemení .

V zvislom smere pôsobí tiažová sila, ktorá zlepencu udelí zrýchlenie g. Pre y(ovú zložku rýchlosti platí  = 19,8 m∙s(1.

Vidno, že s presnosťou na tri platné číslice platí v1y ≈ v1.		2 body

(Riešenie možno získať aj použitím vzťahov pre šikmý vrh nadol.)

- Práca síl odporu proti vniknutiu zlepenca do ľadu sa prejaví v zmenšení jeho kinetickej energie , kde vs je rýchlosť po prekonaní vrstvy ľadu hrúbky s.

Podmienka prerazenia ľadu je vs ( 0 a teda  = 19,5 m∙s(1.

Pre dané hodnoty je podmienka splnená, preto zlepenec prenikne pod ľad do vody.

(Riešenie možno získať aj z pohybovej rovnice určením spomalenia a použitím vzťahov pre rovnomerne spomalený pohyb.)					2 body

- Na zlepenec pôsobí pri pohybu vo vode tiažová sila, vztlaková sila a odporová sila. Odporová sila je závislá od rýchlosti pohybu. V ustálenom stave je výsledná sila nulová a pri rýchlosti v2 ustáleného pohybu platí

,

odkiaľ

= 2,2 m∙s(1.					2 body

- Ustálený stav nezávisí od počiatočnej rýchlosti, preto platí v3 = v2.	1 bod