## Fyzikálna olympiáda

52. ročník

školský rok 2010/2011

Kategória D

Úlohy krajského kola - zadanie

(ďalšie informácie na http://fpv.uniza.sk/fo a www.olympiady.sk)

- Hornet									Dušan Nemec

Piloti stíhacích lietadiel vo všeobecnosti tvrdia, že jedným z najťažších úkonov je vzlet a pristátie na lietadlovej lodi. Hlavnou komplikáciou pre pilotov je extrémne krátka vzletová a pristávacia dráha. Známym typom  stíhacieho lietadla používaného na lietadlových lodiach je F/A-18 Super Hornet.

Na to, aby toto stíhacie lietadlo s hmotnosťou  m = 30 t vzlietlo, potrebuje dosiahnuť rýchlosť minimálne vmin = 250 km∙h-1. Prúdové motory poskytujú spolu maximálny ťah T = 180 kN.

- Aká je minimálna dĺžka L1 vzletovej dráhy, na ktorej by získalo lietadlo rýchlosť vmin pôsobením ťahu T motorov? Odpor vzduchu a trenie počas vzletu zanedbajte.

- Lietadlová loď má však obmedzené možnosti, preto maximálna dĺžka vzletovej dráhy na lietadlovej lodi je L2 = 150 m. Na to, aby bolo plne naložené lietadlo schopné bezpečne vzlietnuť, sa používa na lietadlovej lodi parný katapult, ktorý vytvára prídavnú silu F k ťahu motorov. Určte, aké minimálne zrýchlenie a2 je potrebné na to, aby Super Hornet dosiahol minimálnu vzletovú rýchlosť vmin tesne pred koncom dráhy s dĺžkou L2, ak predpokladáte, že lietadlo zrýchľuje na lietadlovej lodi rovnomerne, Výsledok vyjadrite v jednotkách g.

- Aký dlhý čas t2 musí pilot znášať preťaženie vyvolané zrýchlením a2?

- Akou silou F musí pôsobiť parný katapult na lietadlo počas zrýchleného pohybu?

Úlohu riešte všeobecne a potom pre dané hodnoty. Tiažové zrýchlenie g = 9,81 m∙s(2.

- Padajúci kamienok							Ľubomír Konrád

Zo strechy veže sa vo výške h = 20 m nad okolitým terénom uvoľnil malý kamienok a padal dolu voľným pádom.

- Akou rýchlosťou v dopadol kamienok na zem?

- Aký čas t trval pád kamienka na zem?

- Akú vzdialenosť s preletel kamienok za poslednú sekundu svojho pádu?

- Určte priemernú rýchlosť v1 pohybu kamienka.

- Vypočítajte priemernú rýchlosť v2 kamienka počas pohybu v druhej polovici jeho dráhy.

Odpor vzduchu neuvažujte, tiažové zrýchlenie g = 9,81 m(s(2.

- Star Trek									Ľubomír Konrád

Pri výskume nových planetárnych sústav sa kozmická loď Star Trek dostala do blízkosti neznámej planéty. Posádka vypustila prieskumnú družicu, ktorá sa okolo planéty pohybovala s periódou T = 150 minút, a to po kruhovej obežnej dráhe, ktorej polomer bol rovný k = 1,20 ( násobku polomeru planéty.

Na základe týchto údajov určte priemernú hustotu ( planéty.

Pre zjednodušenie predpokladajte, že planéta má guľový tvar. Gravitačná konštanta G = 6,67(10­11 N(m2(kg-2, objem gule s polomerom r je V = 4(r3/3.

- Bójka 								Ľubomír Konrád

Počas súťaže v športovom potápaní na otvorenom mori bolo vytýčené miesto pre súťažiacich vo finálovom dueli pomocou plávajúcich bójok pripútaných ku dnu.

Uvažujte bójku s priemernou hustotou (1 = 0,27 g(cm-3 a hmotnosťou m1 = 2,2 kg pripútanú oceľovým lankom s dĺžkovou hmotnosťou ( = 20 g(m(1 k oceľovému závažiu, ktoré leží na dne v hĺbke H = 100 m pod hladinou. Pri pokojnej hladine je lanko v zvislej polohe a jeho dĺžka je nastavená tak, aby nad hladinu vyčnievala ¼ objemu bóje.

- Určte veľkosť sily F, ktorou je lanko napínané v mieste jeho pripevnenia k bójke?

- Určte akú minimálnu hmotnosť m2 musí mať oceľové závažie, aby po pripevnení lanka k bójke zostalo ležať na dne?

Hustota morskej vody ( = 1,03 g(cm-3, hustota oceli (o = 7,8 g(cm-3, tiažové zrýchlenie g = 9,81 m(s-2.

52. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy krajského kola kategórie D

Autori úloh:	Dušan Nemec, Ľubomír Konrád

Recenzia:	Ľubomír Mucha, Mária Kladivová, Ivo Čáp

Vydal:	IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2011