52. ročník Fyzikálnej olympiády

v školskom roku 2010/2011

Riešenie úloh krajského kola kategórie E

- Orientačný beh

Dušan zabehol trať dĺžky s za čas t priemernou rýchlosťou v1, pričom platí s = v1t1. Posledný pretekár, ktorý sa pohyboval priemernou rýchlosťou v2 , bol na rovnako dlhej trati o (t1 dlhšie, takže platí

.										2 body

Pre pohyb ďalšieho pretekára, ktorý sa pohyboval priemernou rýchlosťou v3 a bol na trati o (t2 dlhšie ako Dušan, platí

.										2 body

Riešením týchto rovníc postupne dostaneme

= 1,0 hod,								2 body

= 12 km,								2 body

= 9,6 km/h.						2 body

- Žiarovky

- Pre nominálny príkon žiarovky platí  Pn = Un In = Un2 / R, odkiaľ určíme odpor žiarovky  R = Un2 / Pn = (3,5 V)2 / (0,7 W) = 17,50 Ω. 					1 bod

- Najprv vypočítame celkový odpor sústavy žiaroviek. Žiarovky I a II sú zapojené vedľa seba, preto pre ich výsledný odpor R12 platí

, odkiaľ .

Keďže žiarovky III a IV sú rovnaké a tiež sú zapojené vedľa seba, taktiež majú odpor R23 = R12 = R/2. Potom výsledný odpor celej sústavy žiaroviek je Rc = R23 + R12 = 2(R/2) = R = 17,50 Ω. Žiarovky sa teda v spoločnom zapojení správajú, akoby to bola jedna žiarovka s odporom R.

Zdroj dodáva napätie Unap = 4. 1,5 V = 6 V. Preto je celkový príkon žiaroviek Pc = Unap2 / Rc = (6 V)2 / 17,5 Ω = 2,06 W. Všetky žiarovky sú rovnocenné, preto platí Pc = 4P. Teda príkon jednej žiarovky je P = Pc / 4 = 0,51 W.					3 body

- Svetelný výkon vypočítame, ak celkový príkon vynásobíme účinnosťou, teda Ps = 0,08(Pc = 165 mW.								1 bod

- Výsledný odpor žiaroviek je súčtom odporu žiarovky II a výsledného odporu paralelnej kombinácie odporov III a IV.

Pre výsledný odpor žiaroviek platí: Rv´ = R2 + R34 = R + R/2 = (3/2)R = 26,25 Ω. Celkový prúd prechádzajúci žiarovkami je I´ = Unap / Rv´ = 229 mA. Tento prúd prechádza žiarovkou II, teda jej príkon je P2´ =R I´2 = 0,92 W.

Potom sa celkový prúd I´ rozdelí medzi žiarovky III a IV. Keďže sú obe rovnaké, rozdelí sa prúd „rovným dielom“, teda na každú žiarovku pripadne polovica I´. Platí teda  P3´ = P4´ = R (I´/2)2  = P2´/4 = 0,23 W. 					2 body

- Pomer medzi svetelným výkonom po a pred poruchou je rovný

.

Pokles výkonu je teda o (1 – 0,67) = 0,33, t.j. zhruba 33%.			3 body

- Zohrievanie vody

- Teplo potrebné na zohriatie uvedeného množstva vody je  = 168 kJ. 											2 body

- Výpadok prúdu v kuchyni trval (( = ( – (1, kde (1 je čas, za ktorý sa voda zohriala na teplotu t2. Ten určíme z definície výkonu

168 s.

Výpadok prúdu teda trval (( = ( – (1 = 300s – 168s = 132 s = 2 min 12 s.	4 body

- Na zohriatie vody na teplotu t3 je potrebný čas

353 s = 5 min 53 s.						4 body

- Plavák

- Podmienka rovnováhy pre plavák má tvar , kde Vp = S h1 = ( R2 h1 je objem ponorenej časti valca. Po dosadení a úprave dostaneme

55,7mm.							6 bodov

- V hraničnom prípade sa ponorí celý plavák, teda h1 = v. Potom platí , odkiaľ

80,5 g. 						4 body

52. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy krajského kola kategórie E - riešenie

Autori úloh:			Ľubomír Konrád, Dušan Nemec

Recenzia:			Margita Brezinová, Ivo Čáp

Vydal:                                     IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2011