Fizikai olimpiász

52. évfolyam

2010/2011-es tanév

E kategória

A kerületi forduló feladatai

Közelebbi információk

a http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk honlapokon találhatóak.

1. A tájfutás	Ľubomír Konrád

Dusán tájfutó versenyen vett részt, ahol a versenyzők egyszerre indultak. Az erős konkurencia ellenére az első helyen végzett. Az ellenőrző pontokkal kijelölt pályán Dusán v1 = 12 km/h átlagsebességgel futott. Az a versenyző, amely az utolsó helyen végzett v2 = 8 km/h átlagsebességgel futott, és a célba pontosan (t1 = 0,50 h –val Dusán után érkezett meg.

Mekkora t ideig volt Dusán a pályán?

Mekkora volt a pálya s hossza?

Mekkora v3 átlagsebességgel futott az a versenyző, amelyik pontosan (t2 = 0,25 h –val Dusán után érkezett a célba?

2. Az izzók	Dušan Nemec, Ľubomír Konrád

Patrik egy erős fényű zseblámpát akart otthon készíteni. Az elkészítéséhez négy egymás után csatolt AA típusú ceruzaelemet akart használni (mindegyik 1,5V feszültségű), de nem volt megfelelő izzója. Talált azonban négy egyforma Un = 3,5 V tápfeszültségű és Pn = 0,7 W bemeneti teljesítményű égőt (az izzó teljesítménye 3,5 V tápfeszültség mellett), és a következő kapcsolási séma alapján csatlakoztatta őket:

- Mekkora egy izzó R elektromos ellenállása? Tételezzék fel, hogy az izzó elektromos ellenállása a hőmérséklettel nem változik!

- Mekkora az egyes izzók P bemeneti teljesítménye az E-1 ábrán feltüntetett csatlakoztatásakor?

- A klasszikus izzók hatásfoka, mint fényforrásé, 8%. Mekkora lesz Patrik zseblámpájának teljes Ps fényteljesítménye?

- Idővel az I izzó kiégett. Mekkora a maradék három izzó P2´, P3´, P4´  teljesítménye?

- Hány százalékkal csökken a zseblámpa fényteljesítménye a teljes állapothoz viszonyítva (c pont)?

3. Vízmelegítés	Ľubomír Konrád

Amikor az új kutatási tervemen dolgoztam, sok időt töltöttem a dolgozószobámban. Időnkét a szomszédos konyhában teát vagy kávét főztem. A P = 1,0 kW bemeneti teljesítményű gyorsforralóba V = 1,0 liter vizet öntöttem, amely hőmérséklete t1 = 16°C volt. A gyorsforralót bekapcsoltam, és átmentem a fürdőszobába, egy kicsit felfrissíteni magam. A konyhába 
( = 5,0 perccel később visszatérve kiderült, hogy áramkimaradás volt, és a gyorsforralóban lévő víz hőmérséklete csak t2 = 56 °C.

- Mekkora Q hőre van szükség az adott mennyiségű víz t1 hőmérsékletről t2 hőmérsékletre való felmelegítéséhez?

- Mennyi ideig ((() tartott az áramkimaradás?

- Mekkora ( 2 idő elteltével melegedett volna a víz t1 hőmérsékletről t3 = 100 °C hőmérsékletre, ha nem lett volna áramkimaradás?

A víz fajlagos hőkapacitása c1 = 4,2 kJ/(kg∙°C), a víz sűrűsége ( = 1,0 g/cm3. A hőveszteségről tételezzék fel, hogy elhanyagolhatóan kicsi!

4. Az úszó	Dušan Nemec

Lubomir halászni ment, ehhez otthon saját úszót készített. Az m = 20 g tömegű úszó henger alakú volt, és homogén anyagból készült. Az alapjának sugara R = 20 mm, magassága pedig v = 80 mm volt. A víz sűrűsége ρ = 1 000 kg/m3. Az úszó aljához egy M = 50 g tömegű nehezék volt rögzítve, a nehezék térfogata elhanyagolhatóan kicsi az úszó térfogatához viszonyítva (lásd az E–2 ábrát).

- Mekkora h mélységben van az úszó alaplapja, ha az úszó függőleges helyzetben és egyensúlyban van?

Mekkora lehet az úszóhoz rögzített nehezék maximális Mmax tömege, hogy az úszó még a felszínen ússzon?

Fizikai Olimpiász – 52. évfolyam – az E kategória kerületi fordulójának feladatai

A feladatok szerzői:	Ľubomír Konrád, Dušan Nemec

Bírálat:	Margita Brezinová, Ivo Čáp

Kiadta:	a IUVENTA a Szlovák Fiatalság Intézete, Bratislava 2011

(  Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády, 2011

Translation ( Teleki Aba; 2011

# Text boxes

E–1 ábra

E–2 ábra