Fyzikálna olympiáda

53. ročník, 2011/2012

školské kolo

kategória E

zadanie úloh

1.	Hydraulický zdvihák

a)	Piest pedálu má plochu S1, pričom platí:  3,14 cm2.

Sila F1 pod piestom vytvára tlak:   0,96 MPa.	2 body

Keďže sústava je uzavretá, platí Pascalov zákon, teda v celej sústave je rovnaký pretlak. Preto aj vo väčšom valci bude pretlak p2 = p1 = 0,96 MPa.	1 bod

b)	Piest zdviháku má plochu S2, pre ktorú platí   113 cm2.

Na piest zdviháku pôsobí sila  = 10,85 kN.	1 bod

c)	Kvapalina je nestlačiteľná, teda objem, ktorý vytlačíme z valca pedálu, musí pribudnúť vo valci zdviháku. Teda platí:   .

Odtiaľ je posunutie piestu zdviháku dostaneme  2,22 mm.	1 bod

Ak má mechanik zodvihnúť pomocou zdviháku auto o d = 20 cm, musí stlačiť pedál 
n = 200 mm / 2,22 mm ( 90 krát.	1 bod

d)	Mechanik vykonal pri jednom stlačení pedálu prácu   = 24 J.	1 bod

e)	Piest vykonal pri jednom stlačení pedálu prácu   = 24 J.	1 bod

Pozn.: Zo zákona zachovania energie je zrejmé, že práce W1 a W2 sú rovnako veľké. V prípade malých rozdielov ide o nepresnosti spôsobené zaokrúhľovaním.

f)	Hmotnosť zdvíhaného automobilu je m = F2/g = 1 085 kg.	2 body

2.	Varenie v horách

a)	Teplo potrebné na roztopenie snehu a jeho následné zohriatie vzniknutej vody na danú teplotu vypočítame zo vzťahu Q = Q1 + L + Q2, kde Q1 je teplo potrebné na zohriatie snehu s hmotnosťou m a hmotnostnou tepelnou kapacitou cs z teploty t1 na t2 = 0 °C, L je teplo potrebné na roztopenie snehu s hmotnosťou m a teplotou t2 na rovnaké množstvo vody s teplotou t2, a Q2 je teplo potrebné na zohriatie vody s hmotnosťou m a s hmotnostnou tepelnou kapacitou cv z teploty t2 na teplotu t3. Pre uvedené teplo platí

Q = mcs (t2 – t1) + mlt + mcv (t3 – t2) = 2 186 400 J ( 2,19 MJ.	4 body

b)	Uvedené teplo Q vyjadruje prácu potrebnú na roztopenie snehu a jeho následné zohriatie na teplotu t3, t.j. Q = (P(, kde P = 600 W je príkon variča, ( = 0,55 je jeho účinnosť. 	2 body
Pre hľadanú dobu potrebnú na prípravu čaju potom dostávame

( = Q / ((P) ( 6 625 s = 110 min 25 s.	2 body

c)	Spálením liehu s hmotnosťou m0 a výhrevnosťou H sa uvoľní teplo Q0 = m0H. 
Pre účinnosť zohrievania potom platí ( = Q / Q0 = Q / (m0H), 
odkiaľ  m0 = Q / ((H) = 0,137 kg = 137 g. 	2 body

3.	Karavána

a)	Ak jazdec dorazil k čelu karavány za čas t1, tak vzdialenosť čela karavány od oázy v tomto okamihu môžeme vyjadriť buď ako s = s0 + v1t1 alebo ako s = v2t1. Porovnaním pravých strán týchto rovníc dostaneme s0 + v1t1 = v2t1, odkiaľ t1 = s0 / (v2 – v1) = 0,7 h = 42 min.

Pre hľadanú vzdialenosť potom platí s = v2t1 = 7 km.	 5 bodov

b)	Na jazdu od čela karavány na jej koniec potreboval jazdec čas

t2 = t – t1 = 3 min = (1/20) h.

Dĺžku karavány môžeme určiť napr. zo vzťahu d = (v1 + v2) t2 = 0,68 km = 680 m.	5 bodov

4.	Balón

a)	Vztlaková sila pôsobiaca na balón s objemom V vo vzduchu s hustotou (vz má veľkosť 
Fvz = V(vz g = 12 900 N = 12,9 kN. (Použitá hodnota g = 10 m/s2)	3 body

b)	Balón je naplnený héliom s hustotou (He = 0,18 kg/m3. Sila napínajúca kotviace lano je daná rozdielom vztlakovej a tiažovej sily pôsobiacej na balón, t.j.

F = FVZ – FG = V(vz g – mg = V(vz g – V( Heg = V ((vz – (He) g = 11 100 N = 11,1 kN.	3 body

c)	Pri pohybe balóna smerom nahor sa postupne zmenšuje vztlaková sila, ktorá na balón pôsobí, pretože s rastúcou výškou sa zmenšuje hustota vzduchu. Pohyb balóna ustane v okamihu, keď sa vyrovná veľkosť tiažovej a vztlakovej sily, ktoré na balón pôsobia.	2 body

d)	Podľa predchádzajúcej časti úlohy platí

V(0 g = mg, resp. V(0 g = V( Heg, odkiaľ (0 = ( He = 0,18 kg/m3. 	2 body

K tomuto výsledku sa môžeme dopracovať aj úvahou: keďže neuvažujeme hmotnosť samotného balóna, prestane sa tento pohybovať v okamihu, keď bude hustota náplne balóna rovnaká ako hustota vzduchu v jeho okolí.

5.	Neznámy rezistor

a)	Schéma obvodu je na obrázku.	3 body

Ak napätie zdroja je U, tak pre napätia na jednotlivých rezistoroch zapojených do série platí

U1 + U2 + U3 = U, odkiaľ U1 + U2 = U – U3.

Všetkými rezistormi prechádza rovnako veľký prúd I, takže podľa Ohmovho zákona platí U1 = R1I, resp. U2 = R2I.

Po dosadení do rovnice pre napätia za U1 a U2 dostaneme R1I + R2I = U – U3.

b) a c)

Prúd v obvode je potom

I = (U – U3) / (R1 + R2) = 2,0 A.	2 body

Pre odpor tretieho rezistora podľa Ohmovho zákona platí

R3 = U3 / I = 2,0 (.	2 body

d)	Pre napätia na prvých dvoch rezistoroch platí U1 = R1I = 8,0 ( a U2 = R2I = 12 (.	3 body

6.	Plávajúca miska

a) 	Podmienka plávania misky je daná rovnicou Fg = Fvz. Ak predpokladáme, že hrúbka d steny misky je zanedbateľne malá v porovnaní s r a h, dostaneme

,

odkiaľ výška ponorenej časti misky

.

Pod vodu sa nachádza pomerná časť misky

( 9,0 %.	4 body

b) 	Po nasypaní piesku s hmotnosťou m1 sa zvýši vztlaková sila o m1g

,

odkiaľ zmena ponoru misky je

( 1,27 cm.	3 body

c) 	Ak sa má miska ponoriť celá, musí pre pôsobiace sily platiť rovnica

,

odkiaľ dostaneme

( 322 g.	3 body

Fyzikálna olympiáda, 53. ročník– Úlohy školského kola kategórie E

Autori:			Dušan Nemec (1), Ľubomír Konrád (2 až 7)

Recenzenti:		Daniel Kluvanec, Ivo Čáp

Redakčná úprava:	Ľubomír Konrád

Slovenská komisia fyzikálnej olympiády

Vydal:                                IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011

# Text boxes

U

R1

R2

R3