Fyzikálna olympiáda

53. ročník, 2011/2012

školské kolo

kategória B

zadanie úloh

Fizikai olimpiász

53. évfolyam

2011/2012-es tanév

B kategória

Az iskolai forduló feladatai

1. Lendkerekes autó

A gépkocsik energia-igényességének csökkentésére fontolóra vették a gépkocsik lendkerekes meghajtását. Kedvelt játék a pörgettyűs autó. A játékautót elég mozgásba hoznunk egy kézmozdulattal, az pedig tovább mozog a lendkerék tehetetlenségének köszönhetően. A játékautók lendkereke, általában, egy kerék, amely fogaskerék áttétek segítségével hajtja meg a játékautó kerekeit (lásd a B-1 ábrát).

- Határozzák meg a pörgettyű tehetetlenségi nyomatékát!

- A játékautót mozgásba hozzuk  kezdő sebességgel. Határozzák meg a lendkerék  fordulatszámát, valamint a lendkerék  kinetikus energiájának és a játékautó  teljes kinetikus energiájának arányát ebben az esetben!

- Határozzák meg a játékautó pályájának  hosszát, amelyet képes megtenni, és a  időt, amely alatt ezt az utat megteszi!

- A játékautóban megsérültek az áttétek, kiesett az egyik fogaskerék, így megszűnt a kerekek lendkerékkel való meghajtása. Határozzák meg a játékautó pályájának  hosszát ha  kezdeti sebességgel indítjuk el!	
Határozzák meg a játékautó b) pont szerinti  kezdeti kinetikus energiájának és az elromlott lendkerekű játékautó  kezdeti kinetikus energiájának arányát, ha a kezdeti sebességük mindkét esetben azonos!

Az összes feladatot oldják meg először általánosan!

A lendkerék belső és külső sugara (B–1 ábra)  A homogén lendkerék tömege  A játékautónak mind a négy kereke egyforma. Tételezzék fel róluk, hogy mindegyik homogén henger, amelynek tömege  sugara pedig  A lendkerék és az autó kerekei forgása közti áttétarány  Az áttétek tehetetlenségi nyomatéka, valamint a bennük fellépő súrlódás elhanyagolhatóan kicsi. Az autó kerekei a talajon mozgás közben nem csúsznak.

Útmutatás:Egy m tömegű és r sugarú henger tehetetlenségi nyomatéka a tengelyhez viszonyítva . Egy r sugarú kerék gördülési ellenállása (sima talajon) , ahol  a kereket padlóra szorító erő. Az a) rész megoldásakor ajánlatos kifejezni a henger tehetetlenségi nyomatékát a sűrűsége és a sugara segítségével. A lendkeréknél észre kell venni, hogy egy hengerről van szó, amelyből kivágtak egy másik hengert.

2. Elektromágneses átfolyásmérők

A csőrendszerekben átfolyó folyadék mennyiségének mérésére gyakran használatosak az elektromágneses átfolyásmérők. Az átfolyásmérő konstrukciója a B-2 ábrán van feltüntetve. A folyadék téglalap keresztmetszetű nem vezetőből készült csőben áramlik. A téglalap oldalhosszúságai  és . A  szélességű oldalra merőleges homogén  indukciójú mágneses tér merőleges a folyadék áramlásának irányára is. A vezeték két oldalfalán, párhuzamosan a mágneses indukcióvonalakkal, két egyforma (téglalap alakú)  területű egymással szemben elhelyezett elektróda van. Az elektródák közti  feszültséget egy érzékeny  belső ellenállású voltméter méri.

- Magyarázzák meg, hogy miért keletkezik elektromos feszültség az elektródák között, ha a csőben elektromosan vezető folyadék áramlik!

- Bizonyítsák be, hogy a folyadék  térfogati áramát ki lehet fejezni a következő összefüggéssel , ahol  állandó! Fejezzék ki a  állandót a megadott mennyiségek segítségével!

Határozzák meg az elektródákon összegyűlt töltést! Megjegyzés: tételezzék fel az elektródarendszerről, hogy síkkondenzátort alkot! Van, amikor az átfolyásmérőben állandó mágneses tér helyett változó  frekvenciájú és  amplitúdójú mágneses teret használnak.

- Határozzák meg az elektródák között fellépő  effektív elektromos feszültséget! Bizonyítsák be, hogy a folyadék  térfogati áramát ki lehet fejezni a következő összefüggéssel ! Határozzák meg a  állandót!

- Határozzák meg az elektródák közt folyó  áramot, ha az elektródákat egy  nagy belső ellenállású voltméter köti össze (tételezzék fel, hogy )! Magyarázzák meg, hogy miért nem egyenlő ez az áram a voltméterben folyó árammal!

A feladatot oldják meg általánosan, majd a következő értékekkel: , , , , , , , 
. Tételezzék fel, az egyszerűség kedvéért, hogy a folyadék áramlási sebessége a csőben mindenütt egyforma!

3. Ballon

Ha felfújunk egy ballont, majd elengedjük, össze-vissza kezd röpdösni a helységben. Legyen a ballonunk egy  sugarú gömb, amelyen van egy kör alakú  átmérőjű nyílás. A ballon levegővel van felfújva, amelynek túlnyomása  A légnyomás . A levegő moláris tömege  a levegő Poisson álandója  és az univerzális gázállandó  Tételezzék fel, hogy a gázokban lejátszódó folyamatok adiabatikusak!

- Számítsák ki a levegő  sűrűségét a ballon belsejében, ahol a levegő hőmérséklete ! Mekkora a környező levegő  sűrűsége (azonos  hőmérsékleten)?

- Határozzák meg a ballonból kiáramló levegő  sűrűségét, miután a  nyomása kiegyenlítődik a légnyomással ()! Fejezzék ki, mint a  túlnyomás és a ballonban levő  sűrűség függvényét!

- Írják le az energia megmaradásának képletét a ballonból kiáramló levegőre! Határozzák meg a ballonból kiáramló levegő kezdeti  (torkolat-)sebességét! Tételezzék fel, hogy a ballonban a levegő nem áramlik!

- Végezzenek becslést a ballon  sebességére, ha vízszintesen repül, és a nyílásból kiáramló levegő sebessége !

Megjegyzés: Egy gömbre ható légellenállási erő nagysága  ahol  a légellenállási együttható (gömbre ),  a repülő gömb vetületének területe a mozgás irányára merőleges síkban,  a környező levegő sűrűsége,  a gömb sebessége a levegőhöz viszonyítva.

Abban az esetben, amikor  tömegű gáz lamináris áramlásnál változtatja a hőmérsékletét és sűrűségét, a gáz energiáját a következő képlettel adjuk meg

ahol az egyes tagok a feltüntetett sorrendben a gáz kinetikus energiáját, potenciális energiáját, nyomásban megjelenő energiáját és belső energiáját adják meg.

4. Elektronikus frekvenciaszűrő

V elektromos áramkörökben gyakran helyettesítik az induktorokat rezisztorokkal és kapacitorokkal, amelyeket egyszerűbben lehet létrehozni, mint a miniatűr szerkezeteket. Keskenysávú frekvenciaszűrőt általában RLC áramkörrel alakítanak ki. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik az RC áramkör, amely a B-3 ábrán látható. Az áramkör alapvető paraméterei a  kapacitás és  ellenállás. Az áramkör tulajdonságait az  paraméterrel lehet változtatni. Tételezzék fel, hogy a szűrő bemenetéhez egy  effektív feszültségű és állítható  körfrekvenciájú váltakozó áramforrást csatlakoztatunk! A kimenetre nagy belső ellenállású voltmétert csatlakoztatunk, amely méri a szűrő  effektív kimeneti feszültségét.

- Vezessék le a szűrő  bemeneti impedanciájának  abszolút értékét és  fázisát – a szűrő impedanciája , ahol  és  komplex mennyiségek, a szűrő bemeneti jellemzői! Szerkesszék meg, az adott értékekre, a  és  mennyiségek grafikonját az  körfrekvencia függvényeként!

- Vezessék le a szűrő  feszültség átvitelének  absolút értékét és  fázisát!

- Szerkesszék meg az  és  mennyiségek grafikonját, mint az  körfrekvencia függvényét az adott értékekre. A grafikon segítségével mutassák meg, hogy a szűrő a frekvenciák bizonyos tartományát elnyomja, ezért sáv blokkolónak nevezzük.

- Vezessék le az összefüggéseket, amelyek megadják -t, mint azt a frekvenciát, amelyet a szűrő maximálisan blokkol; a maximális blokkolás  koefficiensét, ahol  és  a feszültségátvitel maximális és minimális értéke; az blokkolási tartomány  szélességét, ahol  és  a tartomány két értéke, amelyeknél az blokkolási koefficiens  (3 dB-es csökkenés)! Mutassák meg, hogy hogyan változnak az említett mennyiségek az  paraméter megváltoztatásakor!

A feladatot oldják meg általánosan, majd  értékkel és a paraméter két ,  értékére! A grafikonokat a körfrekvencia  tartományára szerkesszék meg! A körfrekvencia tengelyén válasszanak logaritmikus mértéket!

Megjegyzés: A feladat megoldása előtt tanulmányozzák át, hogyan oldhatóak meg a váltóáramkörök komplex számok használatával! Ajánljuk azoknak a feladatoknak a megoldását, amelyek megtalálhatóak a „Fyzika v zaujímavých riešených úlohách” (az első és második kötet feladatai) kiadványban (http://fo.uniza.sk).

5. A deszka rezgései

Egy  hosszúságú és  tömegű deszka csukló segítségével van a függőleges falhoz rögzítve. A deszkát vízszintes helyzetben tartja a  merevségű rugó (lásd a B-4 ábrát). A deszka végére egy  tömegű kis labda esik, ahonnan tökéletesen rugalmasa pattan el. Az ütközés után a deszka rezgőmozgást kezd végezni.

- Határozzák meg a deszka maximális  kilengését a vízszintes helyzetéből (miután a kis labda elpattant)!

- Határozzák meg a deszka egyensúlyi helyzete körüli rezgésének  periódusát!

Feladatot oldják meg általánosan, majd a következő értékekkel: , , , !

Az általános megoldásnál tételezzék fel, hogy ! A levezetésnél használják  következő közelítéseket: , ha   ha

6. Elektronok a kondenzátorban

A kondenzátor két párhuzamos  területű és  vastagságú rézlemezből áll. A rézlapok belső felületeinek távolsága . A rézlemezek közötti résben  permitivitású levegő van.

- Határozzák meg a kondenzátor  kapacitását!

- Határozzák meg a szabad elektronok  számát a rézlemezekben, ha feltételezzük, hogy minden rézatomnak van egy szabad elektronja!

A kondenzátort  átmérőjű vezetékekkel csatlakoztatjuk egy  feszültségű és  belső ellenállású egyenáramú áramforráshoz.

- Határozzák meg mekkora  kezdeti áram folyik a vezetékekben, abban a pillanatban, amikor az áramforrást csatlakoztatjuk a nem feltöltött kondenzátorhoz!

- Határozzák meg az elektronok  számát, amelyek áthaladnak a vezeték egy adott metszetén  idő alatt! Számítsák a ki az elektronok egyirányú mozgásának közepes  sebességét (drift-sebességét), ha az áram nagysága !

- Határozzák meg az elektronok  számát, amely áthalad az áramforráson attól a pillanattól számítva, hogy az áramforrást csatlakoztattuk a kondenzátorhoz, addig a pillanatig, amikor a feltöltött kondenzátor feszültsége eléri az áramforrás feszültségét! Határozzák meg a  arányt! Mekkora  unkát végzett ez alatt az idő alatt az áramforrás? Határozzák meg a  arányt, ahol  a feltöltött kondenzátor elektromos terének energiája. Magyarázzák meg, hogy miért  érvényes !

- Határozzák meg a  közelítőleges időt, amely alatt az áramforráshoz csatlakoztatott kondenzátor feltöltődik! (Megjegyzés: A pontos megoldás a kondenzátor feltöltődését leíró differenciális egyenlet megoldását követeli meg – a feltöltés ideje alatt azt az időt értjük, amely alatt a kondenzátoron összegyűlt elektromos töltés eléri a végleges töltés 95%-át. A közelítő megoldáshoz elégséges feltételezni a töltési áram lineárisan függését az időtől valamint a nullára csökkenését.

A feladatot oldják meg általánosan, majd a megadott értékekre. A szükséges állandókat a Matematikai-fizikai táblázatban keressék ki!

7. A víz elektrolízise – kísérleti feladat

Feladat: Kísérletileg igazolják Faraday elektrolízis-törvényét!

Eljárás: Állítsák össze a kísérleti berendezést a B–5 ábra alapján! A kádba öntsenek desztillált vizet és állványon rögzítve helyezzenek két mérőhengert a vízbe, nyílásukkal lefelé! A mérés elején a mérőhengerek tele vannak vízzel! A nyílások alá helyezzenek elektródákat, amelyeket csatlakoztassanak, amperméter közbeiktatásával, egy egyenáramú állandó feszültségű áramforráshoz (9 voltos elem, vagy laboratóriumi áramforrás)! Az elektródákon gázok buborékai keletkeznek, amelyeket a mérőhengerek fognak fel. Az egyik mérőhengerben több gáz gyűlik össze. Miután ebben a mérőhengerben a gázmennyiség kitölti a mérőhenger térfogatának felét, állítsák a mérőhengereket olyan magasságba, hogy a mérőhengerekben levő nyomás megegyezzen a légnyomással (a mérőhengerekben levő víz szintje egyezzen meg a kádban levő víz szintjével)! A továbbiakban is ügyeljenek arra, hogy a gáz nyomása a mérőhengerekben a légnyomás értékén legyen! Amikor a több gázt tartalmazó mérőhenger 90 %-a megtelt a gázzal, szakítsák meg az áramkört! A második mérőhenger magasságát állítsák be úgy, hogy a benne levő gáz nyomása szintén a légnyomással legyen egyenlő! Az elektrolízis alatt az áramerősség legyen állandó, és mérjék mekkora ideig végzik az elektrolízist!

Feladatok:

Határozzák meg, melyik mérőhengerben gyűlik az oxigén és melyikben a hidrogén! A válaszukat indokolják meg!

Írják táblázatba a mérések  idejét és a gázok ennek megfelelő ,  térfogatát (a gázok nyomása az atmoszferikus  nyomással legyen egyenlő)! Írják a táblázatba a helységben levő hőmérsékletet és a mért áram nagyságát is!

Vezessék le a képletet, amely segítségével meg lehet határozni az egyes gázok  és  anyagmennyiségét az áram  nagysága és az elektrolízís  időtartama segítségével! Ennek a képletnek a segítségével számítsák ki a  mérési időknek megfelelő gázok  és  anyagmennyiségét, és írják a táblázatba!

Vezessék le a képletet, amelyből kiszámítható az egyes gázok  és  anyagmennyisége a gázok térfogatából! Enek a képletnek a segítségével számítsák ki a  mérési időknek megfelelő gázok  és  anyagmennyiségét, és írják a táblázatba!

Ábrázolják a feladat 3. és 4. pontjában kapott értékeket grafikonban az elektrolízis  időtartamának függvényében! Mutassák meg, hogy ezek a függvények lineárisak! A grafikonban minden mérési sorozatot kössenek össze egyenessel. Hasonlítsák össze a 3. és 4. pontban kapott értékeket!

Állapítsák meg, a mérési eredmények alapján, mekkora  töltés szükséges egy mól hidrogén és egy mól oxigén előállításához – az eredményt hasonlítsák össze a Faraday töltés értékével!

Megjegyzés: Amennyiben az áramkörben kicsi az áramerősség (a desztillált víz elektrolízise lassú), felgyorsíthatjuk a folyamatot, ha híg kénsavat adunk a desztillált vízhez.

Figyelmeztetés: Amennyiben kénsavval dolgozunk, tartsák be a maró anyagokra vonatkozóbiztonsági előírásokat – használjanak laboratóriumi kesztyűt és szemüveget!

Fyzikálna olympiáda, 53. ročník– Úlohy školského kola kategórie B

Autori:			Dušan Nemec (1 až 3), Ivo Čáp (4, 6, 7), Ľubomír Konrád (5)

Recenzia:		Daniel Kluvanec, Mária Kladivová, Ľubomír Mucha

Preklad:		Aba Teleki

Redakčná úprava:	Ivo Čáp

Slovenská komisia fyzikálnej olympiády

Vydal:                       	IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011

# Text boxes

B–1 ábra

lendkerék

lendkerék

autókerekek

áttétek

voltméter

elektródák

a folyadék áramlásának iránya

elektromágnesek

(tekercsek)

B-2 ábra

B–3 ábra

B–4 ábra

áramforrás

A

B – 5 ábra