Fyzikálna olympiáda

53. ročník, 2011/2012

školské kolo

kategória D

riešenie úloh

1.   Bezpečnosť na cestách

- Ak má manéver prebehnúť za minimálny čas, auto č.2 sa preradí do druhého pruhu až v minimálnej vzdialenosti dmin = 2l = 8m. Pri predbiehaní musí auto č. 2 vzhľadom na auto č. 1 prejsť vzdialenosť s = 2dmin + 2l = 6l = 24 m a zaradí sa pred auto č. 1 pri minimálnej vzdialenosti dmin. Vzdialenosť s prejde auto č. 2 za čas

t1 = s/Δv = 6l / (v ≈ 4,8 s.	3 body

- Ak si celú situáciu predstavíme opäť vo vzťažnej sústave spojenej s autom č.1, v tomto prípade musí auto č.2 prejsť dráhu s2 = d + 2l + dmin = 36 m, ale rovnomerne zrýchleným pohybom. Teda platí s2 = a t 2 / 2.

Výsledný čas potrebný na obiehanie je potom

≈ 6,0 s.	3 body

Čas je dlhší, preto pred začatím predbiehania už treba mať potrebnú rýchlosť.

Pozn.: Počas predbiehania sa zvýši rýchlosť druhého auta o (v = a t2 ≈ 43 km/h, čo vedie k prekročeniu povolenej rýchlosti.

- Za vzťažnú sústavu si opäť zvolíme auto č.1. V okamihu, keď sa objaví auto č. 3 v protismere, začnú autá č. 1 a č. 3 brzdiť. V našej vzťažnej sústave spomaľuje auto č. 3 so spomalením 2a´. Pre jeho vzdialenosť od prednej časti auta č. 1 platí

.

Auto č. 2 vzhľadom na auto č. 1 zrýchľuje so zrýchlením (a´ + a) a s počiatočnou rýchlosťou Δv. Pre jeho dráhu teda platí

.

Aby auto vyviazlo z krízovej situácie, musí  sa jednak dostať celou dĺžkou pred auto č.1 a súčasne sa musí stihnúť zaradiť späť do pruhu skôr, ako sa stretne s autom č.3. Označme čas t, ktorý potrebuje auto č.2 na to, aby sa dostalo pred auto č.1 celou svojou dĺžkou. Teda platí . Vzdialenosť (medzera) medzi autami č. 2 a 3 je rovná rozdielu Δx = x3 – x2. Tento rozdiel musí zostať väčší ako nula, kým sa nedosiahne podmienka x2 = l , čo vyjadruje rovnica

,

čo zodpovedá času    ≈ 0,571s.

V tomto čase je vzdialenosť x3 ( x2

≈ 1,9 m.

Auto č. 2 by to malo tesne stihnúť s minimálnou rezervou. Nepočíta sa však s časom potrebným na zaradenie do pravého pruhu.	4 body

2.   Priepasť Macocha

a)	Pri zanedbaní odporu vzduchu je pohyb kameňa rovnomerne zrýchlený. Pre hĺbku (dráhu pádu) a čas pádu td  platí  .

Čas šírenia zvuku dopadu smerom nahor je  .

Celkový čas, za ktorý je počuť dopad na dno, je

.

Ide o kvadratickú rovnicu pre y =

,

ktorá má riešenie  .

Keďže musí platiť y > 0, fyzikálny význam má iba znamienko (+)

.

Pre dva namerané časy dostaneme hodnoty h01 ≈ 212 m a h02 ≈ 147 m.	3 body

Výsledky sú väčšie ako skutočná hĺbka v dôsledku spomalenia pádu v dôsledku odporu vzduchu. Vidíme, že v prípade malého kameňa je vplyv odporu vzduchu väčší, a preto je výsledok viac skreslený.

b)	V prípade voľného pádu bez uvažovania odporu vzduchu je rýchlosť dopadu z výšky h rovná    ≈  2,4 m∙s(1	1 bod

c)	Pre rovnosť síl dostaneme rovnicu

,

z ktorej vyjadríme rýchlosť pohybu  .	(1)

Pre dané priemery dostaneme  v1 ≈ 25,1 m∙s(1, v2 ≈ 56,1 m∙s(1.	2 body

d)	Hĺbka, v ktorej kameň dosiahne určitú rýchlosť voľným pádom bez odporu vzduchu, je

.

Pre uvedené výsledky časti c) sú hodnoty h1 ≈ 32,1 m a h2 ≈ 160,6 m.

Vidíme, že hĺbka priepasti h >> h1 a preto sa posledná časť pohybu pred dopadom blíži rovnomernému pohybu, kedy na kameň pôsobí nulová výsledná sila. Druhý kameň sa na dráhe rovnej hĺbke priepasti k stavu ustálenia iba približuje. Preto je výsledok merania hĺbky s prvým (malým) kameňom tak výrazne skreslený.	2 body

e)	Kvapky dažďa sú relatívne malé a padajú z veľkej výšky, preto rýchlo dosiahnu stav rovnováhy medzi tiažovou a odporovou silou, pri ktorom je pohyb rovnomerný. Pre výpočet rýchlosti rovnomerného pádu  použijeme vzťah (1), pričom použijeme hodnoty hustoty ľadu (L ≈ 0,92∙103 kg∙m(3 a vody (V ≈ 1,0∙103 kg∙m(3.

Pre jednotlivé prípady dostaneme výsledky

- krúpy s priemerom 2 cm:	v ≈ 21 m∙s(1

- kvapky s priemerom 5 mm: v ≈ 11 m∙s(1

- kvapôčky hmly s priemerom 0,1 mm: v ≈ 1,6 m∙s(1

Ak máme možnosť pozorovať pád kvapiek dažďa alebo krúp, vidíme, že vypočítaná rýchlosť dobre zodpovedá pozorovanej rýchlosti. V prípade mrholenia (veľmi drobné kvapôčky) sa kvapky pomaly znášajú k zemi.	2 body

3.   Palička v pohári

Na paličku v pohári pôsobia sily, ktoré sú znázornené na obrázku. V ťažisku je pôsobisko tiažovej sily, v bodoch dotyku paličky s nádobou pôsobia tlakové sily (reakcie). Ak sa nádoba naplní vodou pribudne vztlaková sila Fv. Sila FR v bode dotyku paličky a horného okraja pohára je kolmá na paličku (prítlačná sila).

a)	V stave statickej rovnováhy je vektorový súčet všetkých síl nulový a nulový je i výsledný moment síl vzhľadom na ľubovoľný bod. Moment síl vzhľadom na os prechádzajúcu bodom O v prípade prázdneho pohára je

,

kde   je dĺžka časti paličky vo vnútri pohára.

Sila tlaku paličky na horný okraj pohára F1 = (FR (akcia a reakcia)

≈  0,61 N	3 body

obrázok 2 body (bez sily Fv)

b)	Ak je v pohári voda, pribudne vztlaková sila Fv, ktorá pôsobí proti sile tiažovej. Pôsobisko vztlakovej sily je v ťažisku ponorenej časti paličky. Vztlaková sila je

Podmienka momentovej rovnováhy vzhľadom na os prechádzajúcu bodom O je

.

Sila na horný okraj pohára je

Pre dané hodnoty F2 ≈ 0,87 F1 ≈ 0,53 N.	3 body + obrázok 2 body (so silou Fv)

4.  Zrážka vagónov

a)	Pre zrážku vagónov platí zákon zachovania hybnosti v tvare   .

Z tejto rovnice určíme pôvodnú rýchlosť prvého vagóna pred zrážkou

≈ 8,67 km∙h(1 ≈ 2,41 m∙s(1.	3 body

b)	Zabrzdený je iba druhý vagón, preto iba jeho hmotnosť m2 prispieva k brzdeniu sústavy vagónov.

Na pohybujúce sa vagóny teda pôsobí trecia sila Ft = f m2 g. Práca tejto sily je rovná zmene kinetickej energie (Ek sústavy vagónov, t. j. .

Po úprave dostaneme brzdnú dráhu vagónov

≈ 1,8 m.	3 body

c)	Vagóny sa počas brzdenia pohybujú so spomalením

≈  0,59 m∙s(2.	2 body

d)	Spomalený pohyb vagónov trvá dobu

≈  2,46 s.	2 body

5.  Atwoodov pádostroj

a)	Výsledná sila, ktorá pôsobí na sústavu je F = m g ( Ft, kde Ft je sila zodpovedajúca treniu v kladkách.  Zotrvačnosť sústavy je daná hmotnosťou 2M + m.

Zrýchlenie sústavy je preto  .	(1)

Keďže je zrýchlenie konštantné, určíme ho z nameraných hodnôt

( 9,29·10-2 m·s−2.	2 body

Na dráhe l1 nadobudne sústava rýchlosť   (  4,31 m·s−1.	2 body

b)	Ak sa prívažok zachytí, pôsobí na sústavu iba sila trenia Ft (Predpokladáme, že pri znížení zaťaženia o prívažok m << 2M sa sila trenia nezmení)

.	(2)

Zrýchlenie možno určiť z nameraných hodnôt

( 1,50·10−1 m·s−2.	2 body

c)	Pri určení tiažového zrýchlenia vychádzame zo vzťahov (1) a (2). Vylúčime silu trenia a jedinou neznámou zostáva g.

a po dosadení za zrýchlenia

≈ 9,80 m∙s(2.	4 body

Na Slovensku je priemerná hodnota tiažového zrýchlenia 8,81 m∙s(2, tzn. odchýlka nameranej hodnoty je (1 %, čo zodpovedá presnosti danej metódy.

6.  Spúšťanie brvna do vody

a)	Pri ponorení dolného konca brvna do hĺbky H je vztlaková sila

pre H ( L

pre H > L.	1 bod

Graf závislosti sily Fv od hĺbky H je na obrázku.	1 bod

Práca vykonaná silou Fv pri malej zmene hĺbky dH je rovná dW = Fv dH. V grafe sily je elementárna práca znázornená plôškou pod čiarou grafu (obrázok). Ak sa mení hĺbka ponorenia v rozsahu od H1 do H2 zodpovedá vykonaná práca obsahu plochy medzi čiarou grafu a osou nezávisle premennej. Pre zmenu hĺbky H od nulovej hodnoty až po hodnotu H < L je práca daná obsahom trojuholníka

pre H ( L

pre H > L.	1 bod

Graf závislosti práce od hĺbky ponorenia je v druhom obrázku.	1 bod

a)	Výšku dolného konca brvna nad hladinou označíme h0.

Keď klesá brvno po uvoľnení, zachováva sa mechanická energia. Keďže je kinetická energia na začiatku a na konci deja rovná nule, musí byť celková zmena potenciálnej energie nulová ( pokles tiažovej zložky je rovný prírastku vztlakovej zložky.

Ak je na začiatku dolný koniec nad hladinou h0 > 0, platí .

Po dosadení a úprave  .

Pre dané hodnoty je h0 < 0, čo je rozpor s predpokladom.

Ak je na začiatku dolný koniec ponorený do hĺbky H0, je splnená rovnica

.

Po dosadení a úprave  .

Pre dané hodnoty H0 = 3,0 m.	3 body

b)	Ak púšťame brvno z hladiny, ponorí sa hlbšie H2 > L. Pre potenciálnu energiu platí

.

Po dosadení a úprave   ≈  14,3 m.	3 body

Fyzikálna olympiáda, 53. ročník– Úlohy školského kola kategórie D

Autori návrhov úloh:	Dušan Nemec (1), Ľubomír Konrád (2, 3, 4, 7), Ivo Čáp (5, 6)

Recenzia:		Daniel Kluvanec, Ľubomír Mucha, Mária Kladivová

Redakčná úprava:	Ľubomír Konrád

Slovenská komisia fyzikálnej olympiády

Vydal:                                IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011

# Text boxes

h

α

FT

FN

2r

mg

FR

O

Fv