## Fyzikálna olympiáda

53. ročník

školský rok 2011/2012

Kategória D

Úlohy domáceho kola

(prvé tri úlohy)

(ďalšie informácie na http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk)

- Bezpečnosť na cestách							Dušan Nemec

Predbiehanie áut na obojsmernej ceste je niekedy rizikový manéver. Obzvlášť nebezpečné je predbiehanie v neprehľadných stúpaniach alebo v zákrutách. Predstavme si nasledovnú situáciu. Auto č.1 sa pohybuje rovnomerne po priamej cesta rýchlosťou v1 = 72 km∙h(1. Auto č.2 ho začne predbiehať. Autá majú rovnakú dĺžku l = 4,0 m. Na bezpečné predbehnutie je nutné, aby pozdĺžny odstup medzi autami bol minimálne dvojnásobkom dĺžky auta. Vplyv priečneho pohybu pri prechode z jedného jazdného pruhu do druhého počas predbiehania neuvažujte. Riešte tieto prípady:

- Auto č. 2 má od začiatku predbiehania rýchlosť o Δv = 18 km∙h(1 väčšiu ako auto č. 1. Aký minimálny čas t1 je potrebný na bezpečné predbiehanie za podmienky, že rýchlosti oboch áut sú počas manévru konštantné?

- Obe autá sa na začiatku pohybovali rovnakou rýchlosťou v1, pričom medzi nimi bol odstup d = 20 m. Auto č. 2 prejde do protismeru a začne zrýchľovať so zrýchlením a = 2,0 m∙s(2. Obiehané auto č. 1 sa pohybuje rovnomerne. Aký čas t2 bude trvať predbiehanie v tomto prípade? Porovnajte  výsledky riešenia a) a b).

- Vodič auta č.2 je  začne nezodpovedne predbiehať napriek tomu, že v protismere prichádza auto č. 3. Manéver predbiehania sa začína rovnako ako v prípade a): teda auto č. 2 sa počas manévru pohybuje o Δv väčšou rýchlosťou ako auto č.1. V okamihu, keď autá č.1 a č.2 sú vedľa seba (pozri obr. D(1), v protismere vo vzdialenosti d3 = 30 m sa objaví auto č.3 pohybujúce sa rýchlosťou v3 = 90 km∙h(1. Vodiči áut č.1 a 3 začnú brzdiť so spomalením a´ = 5 m∙s(2 a auto č.2 začne zrýchľovať so zrýchlením a = 2 m∙s(2. Môže auto č.2 zo situácie vyviaznuť bez kolízie s autom č.3? Svoje tvrdenie zdôvodnite výpočtom.

Reakčné časy vodičov neuvažujte.

- Priepasť Macocha						Ľubomír Konrád, Ivo Čáp

Najvyhľadávanejším jaskynným systémom v susednej Českej republike je Punkevní jeskyně a priepasť Macocha. Cez jaskyňu je možné v rámci prehliadky prejsť až na dno priepasti. Deti začali počas školského výletu prehliadku na okraji priepasti. Chceli zistiť, aká je priepasť v danom mieste hlboká a spomenuli si, že sa to dá urobiť meraním času, za ktorý počujú dopad kamienka na dno priepasti. So súhlasom strážnej služby a veľmi opatrne vykonali plánovaný pokus.   Voľne pustili do priepasti kamienok tvaru gule s priemerom d1 = 1,0 cm, ktorý padal počas ich experimentu zvislo nadol. Pomocou mobilu zmerali, že dopad kamienka bolo počuť po uplynutí času t1 = 7,2 s. Pri opakovanom pokuse s kameňom s priemerom d2 = 5,0 cm bolo počuť zvuk dopadu za čas t2 = 5,9 s. Rýchlosť zvuku vo vzduchu má veľkosť 340 m∙s-1, tiažové zrýchlenie g = 9,8 m∙s-2.

a)	V akej hĺbke h01 alebo h02 sa nachádza miesto, na ktoré dopadol kameň, ak uvažujeme časy t1 a t2 a neuvažujeme vplyv odporu vzduchu na pohyb kameňa? Výsledky porovnajte so skutočnou hĺbkou priepasti h = 140 m.

b)	Aká by bola rýchlosť v0 dopadu kamienka na dno priepasti v hĺbke h za predpokladu nulového odporu vzduchu?

Na kamienok v skutočnosti pôsobí odpor vzduchu, ktorý možno vyjadriť Newtonovým vzťahom pre silu odporu vzduchu F0 = (1/2) (0 v2 c S, kde (0 = 1,2 kg(m(3 je hustota vzduchu, v okamžitá rýchlosť pohybu kamienka, c koeficient odporu (pre guľu c = 0,45) a S = (1/4)(d2 je obsah priemetu gule do roviny kolmej na smer pohybu.

c)	Určte rýchlosti v1 a v2, pri ktorých sila odporu vzduchu F0 má rovnakú veľkosť ako tiažová sila Fg kameňa pre obidva priemery kameňov d1 a d2. Kameň je kremeň s hustotou ( = 2,6(103 kg(m(3.

d)	V akých hĺbkach h1 a h2 by dosiahol kameň rýchlosti v1 a v2, keby bol odpor vzduchu nulový? Výsledky porovnajte s hĺbkou priepasti h a vysvetlite rozdiely v nameraných časoch t1 a t2.

e)	Prečo kvapky dažďa padajú nad povrchom zeme rovnomerným pohybom?  Vypočítajte, akou rýchlosťou dopadnú na zem ľadové krúpy s priemerom 2,0 cm, dažďové kvapky s priemerom 5,0 mm a kvapôčky hmly s priemerom 0,10 mm. Vo všetkých prípadoch uvažujte guľový tvar krúpov i kvapiek. Výsledky porovnajte s pozorovanými javmi v prírode.

- Palička v pohári								Ľubomír Konrád

Do valcového pohára s polomerom dna r a výškou h vložíme tenkú priamu paličku s hmotnosťou m a dĺžkou l. Palička sa dolným koncom opiera o spodnú aj bočnú stenu pohára a horným koncom prečnieva z pohára (obrázok D(2).

- Akou veľkou silou F1 tlačí palička na horný okraj pohára? Nakreslite obrázok a vyznačte v ňom pôsobiace sily.

- Do pohára nalejeme do plna vodu. Akou veľkou silou F2 tlačí palička na horný okraj pohára v tomto prípade?  Pomer hustoty (0 vody a hustoty ( paličky  k = (0 / (  k < 1. Nakreslite obrázok a vyznačte v ňom pôsobiace sily.

Úlohu riešte najskôr všeobecne a potom pre nasledujúce hodnoty veličín:  r = 4,0 cm, l = 15 cm, h = 9,0 cm, m = 150 g, k = 0,20, g = 9,8 m(s-2. Okraj pohára je dokonale hladký, takže trenie medzi paličkou a okrajom pohára možno považovať za nulové. Nasiakavosť paličky vodou neuvažujte.

# Text boxes

Obr. D(1

h

2r

Obr. D(2