53. ročník Fyzikálnej olympiády

v školskom roku 2011/2012

Zadania úloh 1. kola kategórie E

(ďalšie informácie na http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk)

- Hydraulický zdvihák							Dušan Nemec

V autodielni na zdvihnutie automobilu sa často používa hydraulický zdvihák. Nákres jednoduchého modelu zdviháku je na obr. E – 1.

Zdvihák obsahuje dva  navzájom rúrkou prepojené hydraulické valce, menší s vnútorným priemerom D1 = 20 mm, väčší s vnútorným priemerom D2 = 120 mm. Oba valce a spojovacia rúrka sú naplnené hydraulickou kvapalinou (olejom).

Pri dvíhaní auta mechanik tlačí na piest menšieho valca prostredníctvom pedálu  silou s veľkosťou F1 = 300 N. Aby nemusel stále tlačiť na pedál, spätná klapka zaisťuje, že hydraulická kvapalina môže prúdiť iba z menšieho valca do väčšieho. Hydrostatický tlak voči tlaku v kvapaline je zanedbateľný.

- Aký tlak p1 je v kvapaline v menšom valci? Aký tlak p2 je v kvapaline vo väčšom valci?

- Aká je veľkosť F2 sily, ktorá pôsobí na piest vo väčšom valci?

- Mechanik stlačí pedál v zvislom smere o x1 = 80 mm. O akú dĺžku x2 sa posunie piest vo väčšom valci. Koľkokrát musí mechanik takto stlačiť pedál, aby auto zodvihol o d = 20 cm?

- Urč  prácu W1, ktorú vykonal mechanik pri jednom stlačení pedálu.

- Urč prácu W2, ktorú vykonal piest zdviháku pri jednom stlačení pedálu.

- Urč hmotnosť m zdvíhaného automobilu.

Trenie piestov zdviháku, ako aj trenie kvapaliny vo valci sú veľmi malé.

- Varenie v horách								Ľubomír Konrád

Počas vysokohorskej túry účastníci výpravy prenocovali v zasneženej oblasti vysoko v horách. Chceli si uvariť čaj a polievku, ale zistili, že sa im minuli zásoby vody. Rozhodli sa, že na varenie použijú sneh. Do hrnca nabrali m = 3,0 kg snehu s teplotou t1 = – 8,0 °C.

- Urč teplo Q potrebné na roztopenie snehu a následné zohriatie vzniknutej vody na teplotu t3 = 90 °C.

- Aký čas ( je potrebný na prípravu horúcej vody pomocou liehového variča s príkonom P = 600 W a účinnosťou ( = 55 %? Do účinnosti sú započítané všetky tepelné straty spojené so zohrievaním snehu i vody.

- Aké množstvo m0 liehu spotrebovali na prípravu horúcej vody, ak lieh vo variči mal výhrevnosť H = 29 MJ/kg?

Pozn.: Hmotnostná tepelná kapacita snehu cs = 2100 J/(kg(°C), hmotnostná tepelná kapacita vody cV = 4200 J/(kg(°C), hmotnostné skupenské teplo topenia snehu lt = 334 kJ/kg, hustota vody (v = 1000 kg/m3.

- Karavána									Ľubomír Konrád

Karavána vyrazila z oázy a pohybovala sa po obchodnej ceste stálou rýchlosťou v1 = 3,6 km/h. V okamihu, keď sa vedúci jazdec karavány nachádzal vo vzdialenosti s0 = 4,5 km od oázy, vydal sa s odkazom za karavánou jazdec na koni, ktorý sa pohyboval rýchlosťou v2 = 10 km/h. Keď jazdec dostihol čelo karavány, odovzdal odkaz, otočil sa a rovnakou rýchlosťou sa vracal na koniec karavány, kde dorazil v čase t = 45 min po svojom odchode z oázy.

- V akej vzdialenosti s od oázy dostihol jazdec na koni čelo karavány?

- Urč dĺžku d karavány.

Zdržanie jazdca pri odovzdaní odkazu neuvažuj.

- Balón									Ľubomír Konrád

Meteorologický balón s objemom V = 1000 m3 je naplnený héliom. Hustota hélia je (He = 0,18 kg/m3 a hustota vzduchu (vz = 1,29 kg/m3. Pred vypustením je balón ukotvený k zemi pomocou lana.

- Urč veľkosť Fvz vztlakovej sily, ktorá pôsobí na meteorologický balón.

- Akou veľkou silou F je napínané kotviace lano?

- Po uvoľnení lana sa balón začal pohybovať zvisle  nahor. V určitej výške nad zemou pohyb balóna ustal. Urč fyzikálne podmienky tohto stavu.

- Akú veľkosť (0 má hustota vzduchu vo výške, v ktorej sa pohyb balóna v zvislom smere  zastavil a  začal sa  voľne vznášať?

Tiaž balóna v porovnaní s ostatnými silami pôsobiacimi na balón je veľmi malá.

- Neznámy rezistor								Ľubomír Konrád

K jednosmernému zdroju s napätím U = 24 V pripojíme do série tri rezistory, pričom poznáme iba odpory prvých dvoch rezistorov: R1 = 4,0 (, R2 = 6,0 (. Odpor R3 tretieho rezistora nepoznáme, odmerali sme však napätie na treťom  rezistore: U3 = 4,0 V.

- Nakresli schému obvodu.

- Vypočítaj odpor R3 tretieho rezistora.

- Urč celkový prúd I prechádzajúci obvodom.

- Aké napätia U1 a U2 sú na prvých dvoch rezistoroch?

- Plávajúca miska								Ľubomír Konrád

Na hladine vody pláva valcová miska  z plastu s hustotou  ( . Polomer podstavy misky r = 5,0 cm, výška  h = 4,5 cm, hrúbka steny i dna misky d = 1,2 mm.

- Vyjadri v percentách, aká časť výšky misky je ponorená pod hladinou vody.

- O akú hodnotu sa zmení ponor misky, ak do nej nasypeme piesok s hmotnosťou m1 = 100 g?

- Urč  hmotnosť m2 piesku, ktorý by sme museli nasypať do prázdnej plávajúcej misky, aby sa miska ponorila až po svoj horný okraj?

Hustota vody (0 = 1 000 kg/m3, hustota plastu ( = 1 200 kg/m3.

- Spotreba energie								Ľubomír Konrád

Vyhľadaj vo vašom dome ( byte) elektromer. Počas jedného mesiaca zaznamenávaj každý deň v rovnakú hodinu aktuálny stav spotrebovanej elektrickej energie vo vašej domácnosti.

- Na základe svojich záznamov urč priemernú spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti za jeden deň.

- Zisti, kto je dodávateľom elektrickej energie pre vašu domácnosť. Získaj (napr. pomocou internetu alebo faktúr za spotrebu elektrickej energie) údaje o aktuálnych cenách za elektrickú energiu. Vypočítaj platbu za elektrickú energiu spotrebovanú za jeden deň vo vašej domácnosti.

- Zisti celkový elektrický príkon všetkých elektrických spotrebičov vo vašej domácnosti.

- Ktoré elektrické spotrebiče sa u vás používajú najviac? Odhadni dobu ich používania v priebehu jedného dňa. Podľa elektrických príkonov spotrebičov (napr. chladnička, práčka, PC, televízor) a odhadnutého času ich používania v priebehu jedného dňa urč ich dennú spotrebu elektrickej energie v kWh.

- Predpokladaj, že energia pre vašu domácnosť sa vyrába v tepelnej elektrárni. Koľko uhlia sa musí spáliť v elektrárni, aby sa vyrobila energia potrebná pre chod vašej domácnosti v priebehu sledovaného mesiaca, ak vieme, že na výrobu 1 kWh elektrickej energie sa priemerne spotrebuje 0,80 kg uhlia?

53. ročník Fyzikálnej olympiády – Úlohy 1. kola kategórie E

Autori úloh:			Dušan Nemec, Ľubomír Konrád

Recenzia:			Daniel Kluvanec, Ivo Čáp

Vydal:                                     IUVENTA, Bratislava, 2011

# Text boxes

Obr. E - 1