Teoretická úloha č. 1  Gravitácia v neutrónovom interferometri

Všetky odpovede zapíšte do odpoveďového záznamu (Answer Script)

Obrázok 1a

Obrázok 1b

Fyzikálny opis. Uvažujeme známy experiment Collela, Overhausera a Wernera s neutrónovým interferometrom, ale idealizujeme zariadenie, pričom predpokladáme, že interferometer obsahuje ideálne rozdeľovače zväzku na priamy a odchýlený a ideálne zrkadlá. Experiment skúma vplyv gravitácie na de Broglieho vlny neutrónov.

Interferometer je symbolicky znázornený vo forme optického interferometra na obrázku 1a. Zväzok neutrónov vstupuje do interferometra vstupom IN a rozdeľuje sa na dve označené cesty. Neutróny sa detekujú  na jednom z výstupov OUT1 alebo OUT2. Obidve cesty ohraničujú kosoštvorcovú oblasť (tvaru diamantu), ktorej obsah má typickú veľkosť niekoľko cm2.

De Broglieho vlny neutrónov (s typickou vlnovou dĺžkou rádu 10-10 m) interferujú tak, že v prípade, že je rovina interferometra vodorovná, vystupujú všetky neutróny z výstupu OUT1. Keď sa však rovina interferometra nakláňa o uhol ( okolo osi, ktorú predstavuje vstupujúci zväzok (obrázok 1b), pozoruje sa zmena rozdelenia neutrónov medzi výstupy OUT1 a OUT2.

Geometria. Pre ( = 0° je rovina interferometra vodorovná, pre ( = 90° je rovina zvislá a výstupy sú nad osou otáčania.

  - (1.0) Aký je obsah A oblasti kosoštvorca ohraničenej obidvoma cestami interferometra?

  - (1.0) Aká je pri natočení výška H výstupu OUT1 nad vodorovnou rovinou prechádzajúcou osou otáčania?

Veličiny A a H vyjadrite pomocou veličín a, (  a  (.

Optická dráha. Optická dráha Nopt (iba číslo) je v tejto úlohe definovaná ako pomer dĺžky geometrickej dráhy (vzdialenosti) a vlnovej dĺžky (. Ak by sa ( menila pozdĺž dráhy, určila by sa Nopt integráciou (-1 pozdĺž tejto dráhy.

  - (3.0) Aký je rozdiel ΔNopt optických dráh obidvoch ciest, ak sa interferometer nakloní o uhol (? Vašu odpoveď vyjadrite pomocou veličín a, (  a  ( a tiež pomocou hmotnosti neutrónu M, de Broglieho vlnovej dĺžky (0 vstupujúcich neutrónov, tiažového zrýchlenia g a Planckovej konštanty h.

  - (1.0) Zaveďte objemový parameter	
		
a vyjadrite ΔNopt iba pomocou A, V, (0 a (. Vypočítajte hodnotu V  pre M = 1,675(10­27 kg, g = 9,80 m(s-2 a h = 6,625(10-34 J(s.

  - (2.0) Koľko periód – z vysokej intenzity na nízku intenzitu a nazad na vysokú intenzitu – pozorujeme na výstupe OUT1, ak sa uhol ( zmení z hodnoty ( = -90° na ( = 90°?

Údaje z experimentu. Interferometer v uvedenom experimente sa vyznačoval hodnotami a = 3,600 cm a ( = 22,10° a bolo pozorovaných 19,00 úplných periód.

  - (1.0) Aká bola hodnota (0 v experimente?

  - (1.0) Ak by sme pozorovali 30,00 úplných periód v ďalšom rovnakom experimente, v ktorom sa použijú neutróny s (0 = 0,2000 nm, aký by bol obsah plochy A?

Pomôcka: Pre  , možno nahradiť  výrazom 1 + α x.

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |

Answer Script

Geometria

| 1.1 | Obsah plochy je |
| --- | --- |
| 1.2 | Výška je |

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |

Optická dráha

| 1.3 | Pomocou veličín , , , , , , a : (Nopt = |
| --- | --- |
| 1.4 | Pomocou veličín , , , a : (Nopt = Číselná hodnota je |
| 1.5 | Počet periód je # periód = |

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |

Údaje z experimentu

| 1.6 | De Broglieho vlnová dĺžka |
| --- | --- |
| 1.7 | Obsah plochy |

# Text boxes

OUT1

OUT2

IN

M – Zrkadlo (Mirror)

BS – Rozdeľovače zväzku (Beam Splitters)

M

M

BS

BS

2

2

a

a

a

a

OUT2

IN

OUT1

(

For Examiners Use

Only

1.0

1.0

For Examiners Use

Only

3.0

0.8

0.2

2.0

For Examiners Use

Only

1.0

1.0