Teoretická úloha č. 3

Táto úloha pozostáva z piatich nezávislých častí. Každá z nich vyžaduje iba rádový odhad veľkosti, nevyžaduje sa presná odpoveď. Všetky odpovede zapíšte do odpoveďového záznamu (Answer Script)

Digitálna kamera. Uvažujte digitálnu kameru s štorcovým CCD čipom s dĺžkou strany L = 35 mm, ktorá má Np = 5 Mpix (1 Mpix = 106 pixelov; pixel je nezávislý zobrazovací element – štvorček – na čipe). Objektív kamery má ohniskovú vzdialenosť f = 38 mm. Známy rad čísiel (2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22), ktoré sa vyskytujú na objektíve ako clonové čísla označené ako F#, sú definované ako pomer ohniskovej vzdialenosti a priemeru D otvoru objektívu F#  = f / D.

3.1 	(1,0) Určte najlepšie možné rozlíšenie Δxmin na čipe kamery spôsobené objektívom. Výsledok vyjadrite pomocou vlnovej dĺžky ( a čísla F# a uveďte číselnú hodnotu pre ( = 500 nm.

3.2 	(0,5) Určte potrebný počet N Mpix, ktorý má mať CCD čip, aby zodpovedal tomuto najlepšiemu rozlíšeniu.

3.3 	(0,5) Niekedy sa fotografisti snažia používať čo najväčšiu clonu. Predpokladajte, že máme kameru s N0 = 16 Mpix s rozmermi čipu a ohniskovou vzdialenosťou ako je uvedené vyššie. Akú hodnotu F#  treba zvoliť, aby optika neobmedzovala kvalitu obrazu?

3.4	(0,5) Ak uvažujeme uhlové rozlíšenie ľudského oka ( = 2 arcsec (1 arcsec = 2,91(10-4 rad) a že typická foto-tlačiareň má rozlíšenie 300 dpi (dots per inch - bodov na palec; 1 inch = 25,4 mm), v akej najmenšej vzdialenosti z od oka musíte držať vytlačený obrázok, aby ste nevideli jednotlivé body?

Vajíčka uvarené natvrdo. Vajíčko, ktoré vyberieme priamo z chladničky s teplotou T0 = 4 °C ponoríme do hrnca s vodou, ktorú udržiavame vo vare pri teplote T1.

  - (0,5) Aké je množstvo energie U potrebné na koaguláciu (zrazenie) vajíčka?

  - (0,6) Aká je hustota tepelného toku J prechádzajúceho do vajíčka?

  - (0,5) Aký je tepelný výkon P prenášaný do vajíčka?

  - (0,5) Ako dlho musíte variť vajíčko aby bolo uvarené natvrdo?

Pomôcka:

Môžete použiť zjednodušený tvar Fourierovho zákona J = ( ΔT / Δr, kde ΔT je rozdiel teploty na hrúbke Δr, čo je charakteristický rozmer daného problému. Hustota tepelného toku J má jednotku W(m-2.

Hodnoty:

Hustota vajíčka ( = 103 kg.m-3, merná tepelná kapacita vajíčka c = 4,2 J(K-1(g-1, polomer vajíčka R = 2,5 cm, teplota koagulácie albumínu (vaječný proteín) Tc = 65 °C, koeficient mernej tepelnej vodivosti ( = 0,64 W(K-1(m-1 (predpokladáme rovnaký pre tekutý i zrazený albumín)

Blesk.  Uvažujeme veľmi zjednodušený model blesku. Blesk vzniká v dôsledku nahromadenie elektrického náboja v mrakoch. Spodná časť mraku sa zvyčajne nabíja kladne a horná záporne, zem pod mrakom sa nabíja záporne. Keď elektrická intenzita prekročí elektrickú pevnosť vzduchu, objaví sa výboj a to je blesk.

Idealizovaný prúdový impulz medzi mrakmi a zemou počas blesku.

Odpovedzte na nasledujúce otázky s použitím tohto zjednodušeného grafu prúdu ako funkcie času a nasledujúcich hodnôt:

Vzdialenosť medzi spodkom mraku a zemou je h = 1 km

Elektrická pevnosť vlhkého vzduchu je E0 = 300 kV(m-1

Celkový počet bleskov, ktoré zasiahnu Zem za rok je 32(106

Počet ľudí na Zemi je 6,5(109.

  - (0,5) Aký je celkový náboj Q uvoľnený bleskom?

  - (0,5) Aký je priemerný prúd I prechádzajúci medzi mrakom a zemou v dôsledku blesku?

  - (1,0) Predstavte si, že celková energia všetkých bleskov za jeden rok sa zachytí a rovnomerne rozdelí medzi ľudí. Aký čas by ste si touto energiou mohli svietiť 100 W žiarovkou?

Vlásočnice (kapilárne cievy). Považujme krv za nestlačiteľnú viskóznu kvapalinu s hustotou ( približne rovnou hustote vody a dynamickou viskozitou ( = 4,5 g(m-1(s-1. Cievy uvažujeme ako rovné valcové trubičky s polomerom r a dĺžkou L a pre tok krvi použijeme Poisselov zákon

Δp  =  R D,

ktorý je analógiou Ohmovho zákona pre elektrický prúd. Δp je rozdiel tlaku medzi vstupom a výstupom cievy, D = S v je objemový prietok cez prierez cievy s obsahom S pri rýchlosti krvi v. Hydraulický odpor R je daný vzťahom

.

Celkový obeh krvi (tok z ľavej komory do pravej predsiene srdca) predstavuje prietok D ( 100 cm3(s-1 u človeka v kľude. Odpovedzte na nasledujúce otázky za predpokladu, že kapilárne cievy sú usporiadané paralelne, majú polomer r = 4 (m a dĺžku L = 1 mm a je na nich rozdiel tlaku Δp = 1 kPa.

  - (1,0) Koľko takých kapilárnych ciev je v ľudskom tele?

  - (0,5) Aká je rýchlosť krvi v v kapilárnej cieve?

Mrakodrap.  Na spodku mrakodrapu s výškou 1 000 m je vonkajšia teplota Tbot = 30 °C. Cieľom úlohy je určiť vonkajšiu teplotu Ttop na vrchu. Uvažujte tenkú vrstvu vzduchu (ideálny plyn dusík s adiabatickou (Poissonovou) konštantou ( = 7/5), ktorá pomaly stúpa do výšky z, kde je nižší tlak, a predpokladajte, že sa táto vrstva adiabaticky rozpína, takže jej teplota klesá na teplotu okolitého vzduchu.

  - (0,5) Aká je relatívna zmena teploty dT / T zodpovedajúca relatívnej zmene tlaku dp / p?

  - (0,5) Vyjadrite zmenu tlaku dp pomocou zmeny výšky dz.

  - (1,0) Aká je výsledná teplota na vrchu budovy?

Hodnoty:

Boltzmannova konštanta k = 1,38(10-23 J(K-1

Hmotnosť molekuly dusíka m = 4,65(10-26 kg

Tiažové zrýchlenie g = 9,80 m(s-2.

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

Answer Script

Digitálna kamera

| 3.1 | Najlepšie rozlíšenie (vzťah:) čo predstavuje (číselne:) pre = 500 nm. |
| --- | --- |
| 3.2 | Počet Mpix je N = |
| 3.3 | Najlepšie clonové číslo je = |
| 3.4 | Najmenšia vzdialenosť z = |

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

Vajíčko natvrdo

| 3.5 | Potrebná energia je |
| --- | --- |
| 3.6 | Hustota tepelného toku je |
| 3.7 | Prenášaný tepelný výkon |
| 3.8 | Čas potrebný na uvarenie vajíčka natvrdo |

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

Blesky

| 3.9 | Celkový náboj |
| --- | --- |
| 3.10 | Priemerný prúd |
| 3.11 | Čas svietenia žiarovky |

Kapilárne cievy

| 3.12 | Počet kapilárnych ciev v ľudskom tele |
| --- | --- |
| 3.13 | Krv tečie cez kapiláry rýchlosťou v = |

| Country Code | Student Code | Question Number |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

Mrakodrap

| 3.14 | Relatívna zmena teploty ( |
| --- | --- |
| 3.15 | Tlakový rozdiel = |
| 3.16 | Teplota na vrchu budovy Ttop = |

# Text boxes

For Examiners Use

Only

0.7

0.3

0.5

0.5

0.5

For Examiners Use

Only

0.5

0.5

0.5

0.5

For Examiners Use

Only

0.5

0.5

1.0

1.0

0.5

For Examiners Use

Only

0.5

0.5

1.0