ZMENA TEPLOTY VZDUCHU S VÝŠKOU ,

STABILITA ATMOSFFÉRY A ZNEČISTENIE VZDUCHU

Vertikálny pohyb vzduchu riadi veľa atmosférických procesov, ako je vytváranie mrakov, vznik zrážok a rozptyl znečisťujúcich látok. Keď je atmosféra stabilná, jej vertikálny pohyb je obmedzený a nečistoty sa hromadia okolo zdrojov znečistenia a nerozptyľujú sa. Naopak v nestabilnej atmosfére podporuje vertikálny pohyb rozptyl nečistôt.  Teda koncentrácia znečistenia závisí nielen od produkcie zdroja znečistenia ale aj od stability atmosféry.

Stabilitu atmosféry budeme analyzovať pomocou meteorologickej predstavy o vzduchovej bunke (air parcel – vysvetlenie je uvedené nižšie), porovnávaním teploty vzduchovej bunky, ktorá  adiabaticky stúpa alebo klesá v atmosfére.  Uvidíme, že často vzduchová bunka, ktorá obsahuje nečistoty a stúpa od zeme sa dostane v určitej výške do rovnováhy a prestane stúpať – hovoríme o výške zmiešavania. Čím je táto výška väčšia, tým nižšia je koncentrácia znečistenia. Budeme zisťovať výšku zmiešavania a koncentráciu oxidu uhoľnatého od motocyklov v oblasti Hanoja pre raňajšiu dopravnú špičku, v podmienkach, kedy nedochádza k vertikálnemu premiešavaniu v dôsledku teplotnej inverzie (teplota vzduchu narastá s výškou) vo výške nad 119 m.

Vzduch považujme za ideálny plyn dvojatómových molekúl s molárnou hmotnosťou μ = 29 g∙mol-1.

Je známe, že pri adiabatickej zmene tlaku p a objemu V platí rovnica p V γ, kde  je pomer izobarickej a izochorickej tepelnej kapacity plynu.

Ak treba, môžu študenti použiť hodnoty konštánt:

Molárna plynová konštanty R = 8,31 J/mol.K

Atmosférický tlak v nulovej výške p0 = 101,3 kPa

Tiažové zrýchlenie g = 9,81 m/s2

Izobarická molárna tepelná kapacita vzduchu cp = (7/2)R a vodnej pary cp = 4 R

Izochorická molárna tepelná kapacita vzduchu cV = (5/2) R a vodnej pary cV = 3 R

Matematické pomôcky:

b)	Riešenie diferenciálnej rovnice , kde A, B sú konštanty, je
, kde x1(t) je riešením diferenciálnej rovnice .

c)

- Zmena tlaku s výškou

Predpokladajte, že teplota atmosféry je konštantná a rovná T0. Napíšte vzťah pre závislosť atmosférického tlaku p od výšky z.

Predpokladajte, že sa teplota atmosféry mení s výškou podľa vzťahu T(z) = T(0) – Λ z, kde Λ je konštanta nazývaná miera poklesu teploty atmosféry (vertikálny gradient teploty).

    - Napíšte vzťah pre závislosť atmosférického tlaku p od výšky z.

    - Keď hustota vzduchu s výškou narastá, nastáva proces, ktorý sa volá voľné prúdenie. Pri  akých hodnotách konštanty Λ nastáva toto voľné prúdenie?

- Zmena teploty vzduchovej bunky pri vertikálnom pohybe

Uvažujte vzduchovú bunku, ktorá sa pohybuje smerom nahor alebo nadol v atmosfére. Vzduchová bunka je vzduchový útvar s dostatočne malými rozmermi (niekoľko metrov), ktorý sa považuje za termodynamicky samostatné teleso s konštantným látkovým množstvom, ktoré možno považovať za teplotne homogénne.  Pri vertikálnom pohybe bunky v nej prebieha proces, ktorý možno považovať za adiabatický (výmena tepla s okolím je zanedbateľne malá). Keď bunka v atmosfére stúpa, rozpína sa a ochladzuje sa. Opačne, keď bunka klesá, stláča sa v dôsledku nárastu okolitého tlaku a jej teplota narastá.

Keďže je rozmer bunky dostatočne malý, tlak vo vnútri bunky možno považovať za rovnaký a rovný tlaku p(z) v jej strede. Teplota vo vnútri bunky sa tiež považuje za rovnakú Tparcel (z) a je vo všeobecnosti odlišná od teploty okolitého vzduchu T(z). V častiach 2.1 a 2.2  nepredpokladáme žiadny špeciálny tvar funkcie T(z).

Pre zmenu teploty bunky Tparcel  s výškou platí . Odvoďte vzťah pre G(T,Tparcel).

Uvažujte špeciálny prípad, v ktorom je v každej výške teplota bunky rovná teplote okolitého vzduchu, Tparcel (z) = T(z).  Pre tento prípad označíme konštantu G symbolom Γ, takže platí  pre T = Tparcel. Konštanta Γ sa nazýva adiabatická miera poklesu teploty atmosféry.

    - Odvoďte vzťah pre Γ.

    - Vyrátajte číselnú hodnotu Γ.

    - Odvoďte vzťah pre závislosť teploty atmosféry T(z) od výšky z.

Uvažujte, že teplota okolitej atmosféry  sa mení s výškou podľa vzťahu T(z) = T(0) – Λ z, kde Λ je konštanta. Odvoďte vzťah pre závislosť teploty bunky Tparcel (z) od výšky z.

Napíšte približný vzťah pre Tparcel (z), keď platí  a T(0) ≈ Tparcel.

- Stabilita atmosféry

V tejto časti budeme predpokladať, že teplota T okolitého vzduchu sa mení lineárne s výškou.

Uvažujte vzduchovú bunku, ktorá je vo výške z0 v rovnováhe s okolitým vzduchom, tzn. má rovnakú teplotu T(z0) ako okolitý vzduch. Ak sa bunka mierne pohne smerom nahor alebo nadol (napr. v dôsledku atmosférickej turbulencie), môže nastať jeden z nasledujúcich troch prípadov:

- Bunka sa snaží vrátiť nazad do pôvodnej výšky z0 – rovnováha bunky je stabilná a hovoríme o stabilnej atmosfére.

- Bunka pokračuje v pohybe v smere výchylky – rovnováha bunky je nestabilná a hovoríme o nestabilnej atmosfére.

- Bunka zostane v novej polohe – rovnováha bunky je indiferentná a hovoríme o neutrálnej atmosfére.

Aké je podmienka Λ pre stabilnú, nestabilnú a neutrálnu atmosféru?

Bunka má v nulovej výške teplotu Tparcel (0) vyššiu, ako je teplota T(0) okolitého vzduchu. Výslednica síl vyvolá stúpanie bunky.  Odvoďte vzťah pre maximálnu výšku, ktorú môže bunka dosiahnuť  v prípade stabilnej atmosféry pomocou veličín Λ a Γ.

- Výška premiešavania

V tabuľke Table 1 je záznam teploty získaný balónom v Hanoji jedného novembrového dňa o 7:00 hod. ráno.	
Uvažujte bunku s teplotou Tparcel (0) = 22 °C stúpajúcu z nulovej výšky. Na základe údajov z tabuľky Table 1 a s použitím vhodnej lineárnej aproximácie vypočítajte teploty bunky vo výškach 96 m a 119 m.

Table 1

| Výška (m) | Teplota (°C) | Výška (m) | Teplota (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 21,5 | 136 | 20,3 |
| 60 | 20,6 | 145 | 20,4 |
| 64 | 20,5 | 153 | 20,5 |
| 69 | 20,5 | 159 | 20,6 |
| 75 | 20,4 | 168 | 20,8 |
| 81 | 20,3 | 178 | 21,0 |
| 90 | 20,2 | 189 | 21,5 |
| 96 | 20,1 | 202 | 21,8 |
| 102 | 20,1 | 215 | 22,0 |
| 109 | 20,1 | 225 | 22,1 |
| 113 | 20,1 | 234 | 22,2 |
| 119 | 20,1 | 246 | 22,3 |
| 128 | 20,2 | 257 | 22,3 |

Určte maximálnu výšku H, ktorú môže bunka dosiahnuť, a teplotu bunky Tparcel (H) v tejto výške. Výška H sa volá výška premiešavania. Znečisťujúce látky  vypustené do vzduchu pri zemi sa miesia so vzduchom (napr. vetrom, turbulenciami, rozptylom)  a zostanú rozptýlené v atmosfére do tejto výšky.

- Odhad znečistenia oxidom uhoľnatým (CO) počas rannej motocyklovej dopravnej špičky

Hanojská metropolitná oblasť má približne obdĺžnikový tvar so základnými rozmermi L a W (pozri obrázok) s jednou stranou v smere pozdĺž juhozápadného brehu rieky Red River.

Uvažujeme, že počas rannej špičky medzi 7:00 a 8:00 hod. sa nachádza v uliciach 8∙105 motocyklov, z ktorých každý prejde v priemere 5 km a vypustí 12 g CO na 1 km. Predpokladáme, že znečistenie sa vypúšťa rovnomerne s časom s konštantou úmernosti M počas špičky. V tom istom čase fúka neznečistený severo - východný vietor kolmo na rieku Red River (tzn. kolmo na rozmer L obdĺžnika) s rýchlosťou u, prechádza mestom konštantnou rýchlosťou a odnáša časť znečisteného vzduchu  z atmosféry nad mestom.

Ďalej použijeme nasledujúci hrubý model:

- Oxid uhoľnatý sa rýchlo rozptýli do celého objemu nad Hanojom tak, že koncentrácia C(t) oxidu CO v čase t je konštantná v celom objeme s rozmermi L, W a H.

- Prichádzajúci vzduch, ktorý vstupuje do uvažovaného kvádra, je čistý a neuvažuje sa žiadny únik nečistôt stenami kvádra rovnobežnými so smerom vetra.

- Pred 7:00 hod. je koncentrácia CO v atmosfére zanedbateľná.

Zostavte diferenciálnu rovnicu, ktorá opisuje zmenu koncentrácie CO v danom objeme C(t) ako funkciu času.

Napíšte riešenie tejto rovnice pre C(t).

Vypočítajte hodnotu koncentrácie C v čase 8:00 hod. Sú zadané hodnoty L = 15 km, W = 8,0 km a u = 1,0 m∙s-1.

# Text boxes

North

Red River

W

L