- Fyzika komína

Úvod

Produkty horenia sa uvoľňujú do atmosféry, ktorá má teplotu Tatm, pomocou vysokého komína s obsahom priečneho prierezu A a výškou h, obr. 1. Tuhé palivo horí v peci, v ktorej je tlak okolitého vzduchu a teplota TSmoke. Objem plynov (dymu), ktoré sa vytvoria v peci za jednotku času je B.

Počas riešenia predpokladajte:

- rýchlosť plynu (dymu) v objeme pece je zanedbateľne malá

- plyn (dym) a vzduch majú pri rovnakej teplote a rovnakom tlaku rovnakú hustotu; plyny v peci možno považovať za ideálne

- tlak vzduchu sa mení s výškou podľa zákona hydrostatiky; zmena hustoty vzduchu s výškou je zanedbateľne malá

- prúdenie plynov opisuje Bernoulliho rovnica  , kde ( je hustota plynu, v(z) je jeho rýchlosť, p(z) je tlak a z je výška

- zmena hustoty plynu je zanedbateľne malá pozdĺž celého komína.

Obr. 1. Náčrt komína s výškou h vrátane pece, v ktorej je teplota TSmoke.

1. úloha

- Aká je minimálna výška komína, aby komín účinne fungoval, tzn. aby odviedol všetky vytvorené plyny do atmosféry? Dôležité: Vo všetkých nasledujúcich častiach predpokladajte, že výška komína je rovná tejto minimálnej výške. (3,5 bodu)

- Uvažujte dva komíny postavené na presne rovnaký účel. Ich priečny prierez je rovnaký, ale sú navrhnuté pre rôzne miesta na Zemi: jeden je navrhnutý pre chladnú oblasť s teplotou atmosféry  (30 °C, druhý pre teplú oblasť s teplotou atmosféry +30 °C. Teplota v peci je 400 °C. Výpočtom sa zistilo, že pre chladnú oblasť je potrebná výška komína 100 m. Aká je potrebná výška druhého komína? (0,5 bodu)

- Ako sa mení rýchlosť plynov vo vnútri komína s výškou, ak predpokladáme, že sa priečny prierez s výškou nemení? Nakreslite náčrt. Označte miesto, kde plyny vstupujú do komína. (0,6 bodu)

- Ako so mení s výškou vo vnútri komína  tlak plynov? (0,5 bodu)

Solárna elektráreň

Prúd plynov v komíne sa dá využiť na zostrojenie určitého typu solárnej elektrárne (solárny komín). Myšlienka je znázornená na obr. 2. Slnko zohrieva vzduch pod tepelným kolektorom s plochou S otvoreným na okrajoch, aby bolo možné voľné nasávanie vzduchu, pozri obr. 2. Ak zohriaty vzduch stúpa hore komínom (tenké šípky), studený vzduch vstupuje zboku pod kolektor (čiarkované šípky), čím dochádza k vytvoreniu kontinuálneho prúdenia vzduchu elektrárňou. Prúdiaci vzduch poháňa turbínu a tá produkuje elektrickú energiu. Dopadajúca energia slnečného žiarenia za jednotku času a na jednotku vodorovnej plochy kolektora je G. Predpokladajte, že celá táto energia sa využije na zohrievanie vzduchu pod kolektorom (hmotnostná tepelná kapacita vzduchu je c a jej závislosť od teploty vzduchu možno zanedbať). Účinnosť solárneho komína je definovaná ako pomer maximálnej energie, ktorú možno získať premenou kinetickej energie plynu, a energie slnečného žiarenia, absorbovanej pri zohrievaní vzduchu pred jeho vstúpením do komína.

Obr.2.  Náčrt solárnej elektrárne.

2. úloha

- Určte účinnosť solárnej elektrárne, využívajúcej solárny komín. (2,0 bodu)

- Načrtnite diagram, ktorý ukazuje, ako sa mení účinnosť komína s jeho výškou. (0,4 bodu)

Prototyp v Manzanares

Prototyp komína, postavený v Manzanares, Španielsko, mal výšku 195 m a polomer 5 m. Kruhová kolektorová plocha mala priemer 244 m. Hmotnostná tepelná kapacita vzduchu za bežných pracovných podmienok prototypu solárneho komína je 1012 J/(kg∙K), hustota horúceho vzduchu je približne 0,9 kg/m3, bežná teplota atmosféry Tatm = 295 K. V Manzares je bežný slnečného žiarenia dopadajúceho počas slnečného dňa na jednotku vodorovnej plochy 150 W/m2.

3. úloha

- Určte účinnosť prototypu elektrárne. Uveďte všeobecný vzťah a číselnú hodnotu. (0,3 bodu)

- Aký výkon by mohol produkovať tento prototyp elektrárne? (0,4 bodu)

- Aké množstvo energie by mohla elektráreň vyprodukovať počas bežného slnečného dňa? (0,3 bodu)

4. úloha

- Aký je prírastok teploty vzduchu medzi vstupom horúceho vzduchu do komína a vstupom studeného vzduchu po kolektor. Uveďte všeobecný vzťah a hodnotu pre uvedený prototyp komína. (1,0 bodu)

- Aký je hmotnostný prietok vzduchu sústavou? (0,5 bodu)